# 浅谈园林绿化施工中如何提高植树成活率占少鹏

广州祥宏建筑工程有限公司510280

摘要：园林绿化施工不仅要注重美观的效果，更要充分考虑到植树成活率的问题，这对于园林绿化施工企业经济的发展有着重要的意义。本文主要分析了提高园林绿化施工植树成活率的重要性，并提出了提高园林绿化施工中植树成活率的一些对策。

关键词：园林；绿化；施工；植树；成活率

1提高园林绿化施工植树成活率的重要性

植树是园林绿化施工中的一个重点内容，在具体植树时不仅要考虑美观的效果，还要充分考虑成活率的问题。提高植树成活率具有很大的现实意义。

1.1经济价值高

植树成活率是园林绿化施工的一个重要标准，因此植树的成活率直接影响园林绿化工程的经济效益，因此提高植树成活率对园林绿化工作中具有重要的现实意义。同时园林绿化的水平还一定程度上影响了游客的数量，只有保证发挥园林绿化的职能，才能影响园林的经济收益，从而吸收到更多的游客，增强园林绿化的发展空间。

1.2环境价值独特

提高园林绿化施工植物成活率符合我国可持续发展观的基本国策，具有十分重要的环境价值，建立环境友好型园林绿化施工工程是园林绿化工程的基本目标，也是促进城市环境与经济发展和谐管理的主要手段。

2园林绿化施工中提高植树成活率的有效措施

2.1园林绿化施工中的树木起挖及土球处理

移植过程中苗木必须带有新鲜的土球，土球的规格需保持在30～40cm。起挖过程中可以从苗木根幅外侧开始，以垂直方向向下挖。如果起挖过程中遇到较粗的根系，可适当选择用手锯将粗根割断，但要注意，割断的粗根不能破坏整个根部。当对所有多余的粗根完成挖断之后，使树木倾向于一侧，然后再用手锯割断根部，与土壤脱离。另外，整个起挖过程中还需避免损害苗木的须根及根皮，保持苗木自身所带有的土球，从而使苗木存活率得以延长。

树木起挖过程中会出现很多意外情况，如挖出来的苗木没有原始土球，这时需要剪掉所有受损的根茎，并采用泥浆蘸根的方式，然后再使用草袋或湿草包裹，避免受外界物质干扰。园林绿化施工中，若选择菌根树的树木，起挖要求将更为严格，如金钱松，起挖时在根部必须带有足够的土球，而且土球尺寸大小应符合标准。同时，对起挖过程中的土壤可随苗木一起植入树穴中，这样才能提高植树的成活率。

2.2园林绿化施工中的树木包裹

在植物移栽的过程中保持其湿润度尤为重要，它是决定植物存活长短的关键，在植物移植到园林树穴之前，要对树穴进行保湿处理，降低其土壤水分的蒸发量，从而为栽种的植物提供充足水分，提高该植物的栽种成活率。一般情况下，对树十保湿可以采取三种方法：

第一，用草帘或者是稻草将树十包裹起来，将其裸露在外部的稻草喷湿，保持其应有的水分，其次在用一层稻草对其进行包裹，防比其水分的蒸发。

第二，用粗绳将植物的树十捆绑起来，但是要保证粗绳给子植物充足的水分，等捆绑完毕后再用塑料薄膜将其包裹。

第三，为了保持植物本身的水分，包裹厚重的稻草会影响园林的整体美观度，为了小破坏这一景致，可以在树木的外部缠绕一些粗的麻布条，从而使整个园林中的景致更加统一与和谐。

2.3选好苗木，加强运输管理

要在栽种植物的树根部涂抹一些泥浆，确保植物根部的安全完整性。而对一些比较脆弱的栽种植物进行运输时，要对其进行单独包装，选择比较超时的草袋将其根部进行包装，在装车过程中，尽量与其他栽培植物之间保存一定的空隙，避免这类植物受到压损的破坏。其次，在运输休息过程中，驾驶员要把车辆停靠在阴凉的地方，因为植物不能够长期暴晒，这样会导致植物内部大量的水分被蒸发，无法保障植物的成活率，有些植物的生长地区处于偏远地方，所需的运输时间也比较长。因此，针对这一问题，相关的植物运输人员要市场对车中的植物进行浇水，从而保证植物的含水量，大大提高了植物的成活率。

2.4树木栽植注意要点

（1）苗木修剪

苗木栽植前应对其根系和枝条进行必要的修剪，以减少树木水分的蒸发。修剪量依不同树种及景观要求有所不同，首先应剪去在运输过程中不慎造成的断枝、断根。

此外，过长的根系在栽植时容易窝根，不利于成活，也要适当修剪。对阔叶树木，尤其是大的苗木，因起苗时根系受到伤害，则要适当修剪枝条，以减少苗木地上部分的水分消耗，缓解吸收与需要的矛盾。对常绿树木，实行强剪，摘叶抹芽等，进行疏枝摘叶，以提高其成活率；但常绿针叶树，不宜多修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

（2）树穴挖掘

树穴的质量对树木以后的生长发育有着很大的影响，应根据不同规格的树木根系和土壤土质情况确定树穴的深浅、类型，以保证栽植后树木根系舒展，以利于成活。栽植树穴的直径应大于土球苗木根系展幅40～60厘米，穴深宜为穴径的3/4～4/5。栽植穴挖出的表层土和底土应分别堆放，由于表层土有机质含量较高，栽植回填时应先填入坑底，底部应施基肥并回填表土或改良土。

（3）树木栽植

栽植宜采用“三埋两踩一提苗”的科学栽植方法。栽植方法包括三次埋土、两次踩实、一次提苗的过程，具体包括：树坑挖好后，先将基肥回填到树坑的最下层，然后挖坑的表层土均匀的回填到基肥上面，以避免树木根部直接接触肥料，也有利于以后根部生长扩展，这就是第一埋。随后就是放入树木，进行第二埋培入心土，在培到一半时，暂停回填然后将树木稍微向上提一提，这就是提苗，目的是防止树木窝根影响以后生长。提苗后，要将已埋下的土踩实，目的是使树木的根须与土壤紧密接触，尽快吸收水分和营养，有利于树木的成活和成长。接着进行第三埋就是将剩下的心土回填，一直埋到与地面齐平，进行第二次踩实，目的是使树干挺直，以防被风吹斜。另外，树木栽植要注意按原向进行栽植，才能是树木更好的适应环境，提高成活率。

2.5养护管理注意要点

（1）树木支撑

根据立地条件和树木规格进行三角支撑、四柱支撑、联排支撑及软牵拉，强度能够保证支撑有效。支撑物的支柱应埋入土中不少于30厘米，支撑物、牵拉物与地面连接点的链接应牢固。连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应称软垫，并绑缚牢固。针叶常绿树的支撑高度应不低于树木主干的2/3，落叶树支撑高度为树木主干高度的1/2。

（2）搭架遮阳

在高温干旱地区或者移栽树木的开始阶段，为了使树冠的温度降低减少水分的散发要建立遮荫棚遮阴。针对一些体量比较大的树木，为了能使全冠避热，要确保荫棚上面和四面都和树冠的距离不低于50cm，进而起到降低树冠温度减少水量散发的目的。采用遮荫度为70的网布，可以让树木获得一定的散射光，以确保树体光合作用的展开。树木恢复后，根据生长状况及季节变化，可一一去掉遮阳物。

（3）病虫害防治

以预防为主，一旦发生病虫害，应及时用药物进行防治。应根据实际情况，根据不同品种树木所处季节的不同，对可能发生的病虫害进行检测工作，并做好防治工作。

（4）防冻害

对当年栽植树木，因其对外界的抵抗力未达到良好状态，冬季要进行防寒处理，可用石灰水加盐或石硫合剂对主干涂白，避免树干冻裂，还有利于杀死在树皮内越冬的害虫。涂白要均匀，不可漏涂，涂白高度要保持一致。必要时用稻草或草绳将不耐寒的主干包起来，也可搭建风障进行防寒，以达到保暖的目的。

3结束语

总之，植树是园林绿化的重要环节，在当前城市发展过程当中，进行必要的园林绿化有利于提升整个城市的水平，同时也更能满足人们日益增长的精神文化需求。因此，相关的种植人员需要在种植过程中，不断应用科学技术，提高树木的成活概率，有效实现园林绿化的同时，也确保园林更好地发挥其自身的功能性。

参考文献：

[1]张凤鸣.园林绿化施工中提高植树成活率的有效策略分析[J].园林园艺，2012，8（6）：19-21.

[2]吴德智.浅谈园林绿化施工中如何提高植树成活率[J].科学之友，2010，4（15）：238-241.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/510feaef83bfd390cd009be6.html