# 三维结构电极的构筑及电化学性能研究

### 论文摘要

直接乙醇燃料电池(DEFCs)和电化学电容器(ECs)是目前电化学能量存储与转化领域研究开发的重点和热点。直接乙醇燃料电池由于具有能量转换效率高、环境友好等优点而受到世界各国的广泛关注。电化学电容器(又称超级电容器)是一种新型的储能装置,结合了静电电容器高功率密度及电池高能量密度的优点,成为新型化学电源研究中的热点之一。但是无论是直接乙醇燃料电池还是电化学电容器,其性能表现、制造成本以及使用寿命都很大程度上依赖于器件的电极材料和结构。本论文综述了当前两类器件电极材料的最新研究进展,并通过电极结构的优化、改性实现了电极电化学性能的显著提高,主要内容如下：1.以泡沫镍为基底,利用电沉积技术制备了三维Pd电极,并比较分析了三维Pd电极与Pd膜电极对乙醇的电催化氧化行为。研究结果表明,三维Pd电极表现出了更高的催化活性及更优异的稳定性。2.利用恒电位电化学沉积方法制备了三维MnO2及二维MnO2薄膜电极。电化学测试结果表明,与二维MnO2薄膜电极相比,三维MnO2电极的比电容、大电流充放电性能等明显提高。3.在三维MnO2电极的工作基础上,通过电化学沉积技术在Ni网表面沉积Pd纳米薄层对Ni网进行改性,成功制备了Pd改性的三维MnO2电极。结果显示,Pd纳米薄层的引入,不但提高了三维MnO2电极的比电容,其循环稳定性也得到显著改善。4.通过水热法,成功制备了三维Ti纳米线电极基体。研究结果显示,反应时间和反应溶液体积对纳米线的形成及形貌有显著影响。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 燃料电池概述

- 1.3 直接乙醇燃料电池电催化剂的研究进展

- 1.4 电化学电容器概述

- 1.5 三维电极结构在燃料电池和电化学电容器中的应用

- 1.6 选题思路与研究目的

- 参考文献

- 第二章 三维Pd电极的制备及其对乙醇的电化学催化性质研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 三维Pd电极和Pd薄膜电极的制备

- 2.2.2 Pd电极的电化学性质测试

- 2.2.3 Pd电极晶体结构与表面形貌的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 泡沫镍及三维Pd电极的FESEM表征

- 2.3.2 三维Pd电极的EDS表征

- 2.3.3 三维Pd电极的XRD表征

- 2.3.4 Pd电极的循环伏安测试

- 2.3.5 Pd电极的长时间稳定性测试

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 2电极的制备及其性能研究'>第三章 三维MnO2电极的制备及其性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 2电极的制备'>3.2.1 MnO2电极的制备

- 2电极的电化学性质测试'>3.2.2 MnO2电极的电化学性质测试

- 2电极晶体结构与表面形貌的表征'>3.2.3 MnO2电极晶体结构与表面形貌的表征

- 3.3 结果与讨论

- 2电极的FESEM表征'>3.3.1 MnO2电极的FESEM表征

- 2电极的EDS分析'>3.3.2 MnO2电极的EDS分析

- 2电极材料的XRD分析'>3.3.3 MnO2电极材料的XRD分析

- 2电极的循环伏安测试'>3.3.4 MnO2电极的循环伏安测试

- 2电极的恒流充放电测试'>3.3.5 MnO2电极的恒流充放电测试

- 2电极的稳定性测试'>3.3.6 三维MnO2电极的稳定性测试

- 2电极的交流阻抗测试'>3.3.7 MnO2电极的交流阻抗测试

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 2电极的制备及其性能研究'>第四章 Pd改性的三维MnO2电极的制备及其性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 2电极的制备'>4.2.1 Pd改性的三维MnO2电极的制备

- 2电极的电化学性质测试'>4.2.2 三维MnO2电极的电化学性质测试

- 2电极晶体结构与表面形貌表征'>4.2.3 三维MnO2电极晶体结构与表面形貌表征

- 4.3 结果与讨论

- 2电极的EDS分析'>4.3.1 Pd改性的三维MnO2电极的EDS分析

- 4.3.2 三维Pd电极的FESEM表征

- 2电极的FESEM表征'>4.3.3 三维MnO2电极的FESEM表征

- 2/Pd/Ni foam电极的电化学分析'>4.3.4 不同Pd负载量的MnO2/Pd/Ni foam电极的电化学分析

- 2负载量的三维MnO2电极的电化学性能研究'>4.3.5 不同MnO2负载量的三维MnO2电极的电化学性能研究

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 三维Ti纳米线基体的制备

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 Ti片的预处理

- 5.2.2 三维Ti纳米线基体的制备

- 5.2.3 材料的表征

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 Ti片预处理后的表面形貌

- 5.3.2 不同反应溶液体积对Ti纳米线的形成和形貌的影响

- 5.3.3 不同反应时间对Ti纳米线表面形貌的影响

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论与展望

- 6.1 本论文主要结论

- 6.2 研究展望

- 附录 作者硕士期间发表论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].织物心电电极优化及在不同相对湿度下的性能比较[J]. 毛纺科技 2020(03)

- [2].连斜电极并测仪的改进与应用[J]. 化工管理 2020(13)

- [3].电化学提锂技术中电极材料和电极体系的研究进展[J]. 化工进展 2020(06)

- [4].电容去离子用功能化电极吸附材料的设计与构建[J]. 化学通报 2017(07)

- [5].生物质基柔性电极材料电导率研究[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2017(03)

- [6].电火花加工电极材料的选择[J]. 模具工业 2014(12)

- [7].大型矿热炉电极事故原因分析与预防措施[J]. 铁合金 2015(06)

- [8].顶插电极在玻璃电熔炉中的应用[J]. 玻璃与搪瓷 2008(01)

- [9].铁硼基海绵催化电极的制备及其高效析氢性能[J]. 过程工程学报 2020(05)

- [10].硝酸改性对煤基电极材料结构及吸附性能的影响[J]. 煤炭科学技术 2017(03)

- [11].载铝活性炭纤维电极的制备及其吸附除磷性能[J]. 硅酸盐学报 2017(07)

- [12].铈改性纳米Ti/SnO_2-Sb_2O_3电极的制备及催化性能[J]. 中国稀土学报 2015(06)

- [13].网状电极在高温镍基合金电解加工中的应用研究[J]. 制造业自动化 2015(10)

- [14].微细电极在线制备专利技术的现状和趋势分析[J]. 机电工程技术 2015(05)

- [15].探究一次性心电电极不同更换时间对危重患儿的影响[J]. 大家健康(学术版) 2015(11)

- [16].锌掺杂Ti/SnO_2/Sb_2O_3电极的制备及性能研究[J]. 唐山师范学院学报 2013(05)

- [17].电极材料在电催化氧化处理有机废水中的应用[J]. 化学工程师 2012(01)

- [18].顶插电极安装操作与维护[J]. 玻璃与搪瓷 2011(01)

- [19].电导电极边界效应及消除方法[J]. 实验技术与管理 2011(07)

- [20].基于微间隙阵列电极传感器检测副溶血性弧菌的方法初探[J]. 食品安全质量检测学报 2017(08)

- [21].电极常数定期标定的重要性[J]. 中国计量 2017(09)

- [22].超级电容器氧化锰电极材料的特点制备[J]. 电子科技 2014(12)

- [23].多孔质电极电火花加工工艺[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [24].埋藏式心脏转复除颤器电极的使用寿命及其有关问题的处理[J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志 2013(04)

- [25].圆电极电磁流量计干标定模型及仿真[J]. 北京交通大学学报 2013(06)

- [26].国产电极加工自动线的改进[J]. 炭素技术 2014(03)

- [27].降低50t电炉电极消耗的措施与效果[J]. 特钢技术 2013(03)

- [28].电催化氧化技术中高效催化电极的研究进展[J]. 中原工学院学报 2009(01)

- [29].昂贵铂基电极的替代材料[J]. 材料工程 2008(09)

- [30].可穿戴电子服装中织物电极的研究进展[J]. 服装学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51181a1e8281878eb3be9cab.html