# 高功率轴快流CO2激光器气体流场及热交换的模拟与优化

### 论文摘要

轴快流CO2激光器是目前大功率激光工业加工应用的主力光源,随着加工工业的发展,不仅要求激光器具有更高功率,而且要求具有体积小、重量轻的紧凑结构。实现这一目标的关键在于气体循环系统的优化设计,其核心在于热交换以及流场的优化。本文针对高功率轴快流C02激光器的热交换以及流场特性对激光器实现高效、稳定的激光输出以及长时间运行稳定性的影响进行了研究,将气体循环系统分成了四个主要区域,就决定热交换过程以及流场分布的三个关键区域：放电区域、热交换区域、风机入口流道区域进行了分析研究。论文的主要研究工作如下：(1)研究了轴快流CO2激光器气体循环系统的第一个关键区域—放电区域内部流场的优化方法。比较了不同入流喷嘴偏转角度的放电管数值模拟结果,主要将分析重点放在沿管长方向上的速度和湍流强度分布,以及横截面上的速度和湍流强度分布上。可以看出工作气体的涡流在阳极区是有利的,但在直管段要尽量抑制；入流喷嘴偏转45角,可以实现管内最利于稳定辉光放电的气体流动状态,既在阳极区产生强湍流流动,又保证了直管段均匀、稳定的流动。为了提高放电管的输出功率,将管径由19 mm增加到23 mm,需要通过合理的设计来消除流道变大带来的流动不稳定性影响。通过比较不同入流喷嘴尺寸设计的23 mm放电管的内部流场分布,得到了优化设计的原则,即放电管管径和入流喷嘴直径存在一个最佳的比值R最优=1.5,增加放电管直径时需要按照此比值来确定入流喷嘴尺寸。并且进一步研究了入流喷嘴尺寸对于气体流场分布均匀性和稳定性的影响。(2)针对激光器热交换过程的特点,比较了适用于轴快流CO2激光器的各种换热器的主要特点及优劣,并最终选择了矩形翅片管式换热器作为所研制激光器气体循环系统中的热交换部件。并以7 kW轴快流CO2激光器为例,给出了此类换热器结构参数设计、换热能力以及流阻计算的传统经验公式方法,通过这种方法设计的热交换设备已经运用于所研制的7 kW轴快流CO2激光器,效果良好,在输出功率达到8 kW以上时也能很好的满足换热需求。(3)研究了轴快流C02激光器气体循环系统的第二个关键区域,热量交换区域的数值模拟方法。通过分析轴快流CO2激光器内部热交换过程的特点,得到了几何模型、物理模型以及数学模型简化和近似的方法,进行了气体流场以及热交换过程的数值模拟的仿真。比较数值模拟的结果与经验公式的计算结果,得到了较好的一致性：换热量相差3.5%、压力损失相差仅2.9%,验证了本课题采用的数值模拟方法是合理且符合实际情况的。通过分析、比较不同管排布置的换热器数值模拟结果,得到了换热器内部流场的分布特点：压强损失与沿气体流动方向上管排数的增加而增大；管子迎风侧换热效果最好,背风侧换热效果最差,为了提高换热器换热效果,要尽量抑制背风侧的死区。根据以上特点,为4 kW轴快流CO2激光器选择了最为合理的管排布置,保证了所需的换热量,也满足了压阻尽量小的设计原则。解决了激光器的热交换设备设计计算繁琐且灵活性不高的问题,为其提供了准确、高效的新方法。(4)研究了轴快流CO2激光器气体循环系统研究的第三个关键区域,风机入口流道区域。分析了热交换过程以及流场分布的数值模拟方法,计算得到了区域内部气体流场的详细分布。首先针对传统结构进行数值模拟研究,计算结果验证了数值模拟的合理性,根据传统结构的内部流场分析可以得到优化设计原则：进口气体的速度和温度都较高,因此入口端需要保证足够大的空间,以利于高速高温气体充分扩散到换热器的整个翅片区域；风机出口的涡流区域,导致了出口端流动阻力增加,压强降低也比较明显,因此,出口端尽量不要有障碍物遮挡,以免增加压阻。根据此原则,设计了紧凑型的风机入口流道结构。通过分析比较两个典型的紧凑型流道结构的数值模拟结果,为所研制3 kW轴快流CO2激光器确定了最优的风机入口流道结构,优化后的紧凑型结构不仅比传统结构节省了34%的空间,流阻减小了6%,并且可以实现3.6 kW的激光输出,最高电光转换效率达到23.4%。论文的研究工作,改进了传统只能采取经验和试错的轴快流CO2激光器气体循环系统设计方法,为热交换以及流场的优化设计提供了理论指导,缩减了设计周期、节省了成本,使优化设计过程更加高效和准确。为轴快流CO2激光器朝更高功率和更紧凑结构发展,提供了有效的模拟仿真与设计工具。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 2激光器发展概况'>1.1 轴快流CO2激光器发展概况

- 2激光器流场及热交换的研究'>1.2 轴快流CO2激光器流场及热交换的研究

- 1.3 本课题的目的、意义和主要内容

- 2激光器气体循环系统关键技术研究'>2 轴快流CO2激光器气体循环系统关键技术研究

- 2激光器关键部件及主要工作特性'>2.1 轴快流CO2激光器关键部件及主要工作特性

- 2激光器气体循环系统的关键技术'>2.2 轴快流CO2激光器气体循环系统的关键技术

- 2.3 计算流体动力学在气体循环系统仿真中的应用

- 2.4 本章小结

- 2激光器放电管流场动力学优化设计'>3 轴快流CO2激光器放电管流场动力学优化设计

- 3.1 放电管结构对流场分布的影响

- 3.2 放电管结构的模拟优化

- 3.3 本章小结

- 2激光器热交换过程的数值模拟研究'>4 轴快流CO2激光器热交换过程的数值模拟研究

- 2激光器流道内气体温度的影响'>4.1 轴快流CO2激光器流道内气体温度的影响

- 2激光器热交换过程分析'>4.2 轴快流CO2激光器热交换过程分析

- 4.3 传统的热交换设计方法

- 2激光器热交换过程的数值模拟研究'>4.4 轴快流CO2激光器热交换过程的数值模拟研究

- 4.5 本章小结

- 2激光器气体循环流道热交换以及流场的研究'>5 轴快流CO2激光器气体循环流道热交换以及流场的研究

- 5.1 传统结构的热交换以及流场分布的研究

- 5.2 紧凑型结构流道热交换以及流场的数值模拟

- 5.3 本章小结

- 6 全文总结及工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读博士学位期间发表论文目录

- 附录2 符号说明

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS Workbench的激光器壳体结构优化设计[J]. 制造技术与机床 2020(01)

- [2].组合冷却条件下Tm:YAG激光器热效应模拟[J]. 激光杂志 2020(06)

- [3].全球最大X射线激光器可助力新药研发在德国投入使用[J]. 中国医学计算机成像杂志 2018(01)

- [4].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(06)

- [5].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(05)

- [6].全球最大X射线激光器在德国投入使用 可助力新药研发[J]. 中国医学计算机成像杂志 2018(02)

- [7].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(08)

- [8].HCN激光器小型化及工作参数优化[J]. 天津理工大学学报 2018(04)

- [9].中国超快激光器发展综述[J]. 激光杂志 2018(09)

- [10].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(11)

- [11].均匀加宽激光器的时空混沌行为[J]. 光电技术应用 2016(05)

- [12].新型金属腔激光器设计与研究[J]. 实验技术与管理 2017(03)

- [13].改进神经网络在激光器参数优化中的应用[J]. 激光杂志 2017(05)

- [14].基于Nd:YVO_4/PPMgOLN的532nm紧凑型阵列激光器（英文）[J]. 红外与激光工程 2017(06)

- [15].全球最大X射线激光器在德国汉堡投入使用[J]. 工具技术 2017(10)

- [16].一次性激光器问世[J]. 现代物理知识 2016(04)

- [17].分布式反馈激光器温度监测系统设计[J]. 电子测量技术 2020(01)

- [18].纳米激光器进展、新物理问题以及技术挑战[J]. 中国激光 2020(07)

- [19].中国电子科技集团公司第十三研究所光电专业部产品推介[J]. 微纳电子技术 2019(02)

- [20].可低温工作的窄脉冲宽温激光器[J]. 中国激光 2019(01)

- [21].平衡调制集成DFB激光器的理论和实验研究[J]. 光通信技术 2017(12)

- [22].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(01)

- [23].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(04)

- [24].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(07)

- [25].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(12)

- [26].互注入垂直腔表面发射激光器的多次偏振转换特性研究[J]. 物理学报 2015(02)

- [27].线激光器的手眼标定方法[J]. 电子科技 2015(07)

- [28].单激光器剥线平台设计和工艺参数研究[J]. 应用激光 2015(05)

- [29].高性能稳频激光器增强国际竞争力 北大激光器团队亮相高交会[J]. 中国经济信息 2017(23)

- [30].世界上最亮手持激光器[J]. 科学大观园 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5151329dc8df5103dbe420e4.html