# 不同外围取代基卟啉和金属卟啉的合成及其修饰TiO2研究

### 论文摘要

因为具有高度共轭的结构及特殊的性质,卟啉类大环配合物在染料敏化太阳能电池和修饰Ti02光催化降解有机废水方面都显示了优异的应用前景。在有机废水处理方面,Ti02能够在紫外光照射下,与水中的溶解氧发生作用而产生氧化性极强的羟基自由基（·OH）,几乎能将所有的有机污染物氧化降解。但是,Ti02因为自身吸收阀值的限制,只能吸收紫外光,限制了其在上述研究领域中对太阳光的利用。将卟啉修饰于Ti02表面,能够有效拓展Ti02对太阳光的光谱响应范围,为更好地利用太阳光光催化降解打下基础。同时,通过调节卟啉分子外围的取代基,可以有效地控制其与Ti02表面的相互作用及卟啉分子在可见光范围内的光吸收。鉴于以上原因,本论文合成了六种含有不同取代基及取代基数目不同的自由卟啉：5-（4-羟基苯基）-10,15,20-三苯基卟啉（H2MHTPP）、5,15-（4-羟基苯基）-10,20-二苯基卟啉（H2DHTPP）;5-（4-乙酯基亚甲氧基）苯基-10,15,20-三苯基卟啉（H2METPP）、5,15-二-（4-乙酯基亚甲氧基）苯基-10,20-二苯基卟啉（H2DETPP）;5-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,15,20-三苯基卟啉（H2MCTPP）、5,15-二-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,20-二苯基卟啉（H2DCTPP）。通过自由卟啉与相应的金属醋酸盐反应制备了Cu（II）, Ni（II）, Co（II）, Zn（II）, Mn（III）的金属卟啉,并对所有的卟啉及其金属配合物进行了一系列的结构表征。用含有不同取代基卟啉及其金属卟啉修饰Ti02制备得到“卟啉-Ti02”复合催化剂,测定了不同取代基“铜卟啉-Ti02”复合催化剂的固体紫外吸收光谱、红外光谱、比表面积、高分辨率透射电镜、X射线粉末衍射及X射线光电子能谱,结果表明：复合催化剂中卟啉修饰于Ti02表面,并与Ti02表面存在弱的相互作用,加强了复合催化剂对紫外-可见光的吸收,有利于扩大催化剂对不同光源的光谱响应范围。利用光化学反应仪,在不同光源（汞灯、金卤灯及氙灯）下,利用制备的“卟啉-Ti02”复合催化剂光催化降解4-硝基苯酚溶液。所有光催化反应符合一级反应动力学,计算所有光催化反应的动力学方程,光催化反应速率显示,含有不同取代基及取代基数目不同的“卟啉-Ti02”复合催化剂光催化降解反应最快的催化剂为“一取代羧基金属卟啉-Ti02”复合催化剂。通过对含有相同取代基,不同金属的“卟啉-Ti02复合催化剂”的光催化反应速率及降解效率计算,发现“铜卟啉-Ti02”复合催化剂光催化反应速率和降解效率最高。选取催化活性最高的"Cu（MCTPP）-TiO2"复合催化剂长时间使用,发现其稳定性良好,为“卟啉-Ti02”复合催化剂的实际应用奠定了基础。选取一取代羧基卟啉催化亚硫酰氯电池,结果表明：在作为催化剂的金属卟啉中,Cu（MCTPP）及Zn（MCTPP）能较好地催化亚硫酰氯电池,延长电池的放电时间、提高电池平均电压及增大电池容量,为卟啉类配合物催化Li/SOCl2电池的应用奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 卟啉的研究进展

- 1.1 卟啉简介

- 1.2 自由卟啉的合成方法

- 1.2.1 Rothemund法

- 1.2.2 Alder法（丙酸法）

- 1.2.3 Lindsey法

- 1.2.4 Macdonald法（[2+2]法）

- 1.2.5 微波激励法

- 1.3 金属卟啉的合成方法

- 2的研究进展'>1.4 卟啉修饰TiO2的研究进展

- 2光催化剂的研究进展'>1.4.1 TiO2光催化剂的研究进展

- 2的研究进展'>1.4.2 卟啉敏化TiO2的研究进展

- 2光催化降解水中有机污染物的研究'>1.4.3 卟啉修饰TiO2光催化降解水中有机污染物的研究

- 1.5 卟啉类化合物用于亚硫酰氯电池的研究进展

- 1.6 本论文的选题依据、研究意义及研究内容

- 1.6.1 本论文的选题依据及研究意义

- 1.6.2 本论文的研究内容

- 参考文献

- 第二章 含有不同取代基中位卟啉的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 仪器

- 2.2.3 含有不同取代基中位自由卟啉的合成

- 2.2.3.1 4-乙酯基亚甲氧基苯甲醛的合成

- 2MHTPP）的合成'>2.2.3.2 5-（4-羟基苯基）-10,15,20-三苯基卟啉（H2MHTPP）的合成

- 2DHTPP）的合成'>2.2.3.3 5,15-（4-羟基苯基）-10,20-二苯基卟啉（H2DHTPP）的合成

- 2METPP）的合成'>2.2.3.4 5-（4-乙酯基亚甲氧基）苯基-10,15,20-三苯基卟啉（H2METPP）的合成

- 2DETPP）的合成'>2.2.3.5 5,15-二-（4-乙酯基亚甲氧基）苯基-10,20-二苯基卟啉（H2DETPP）的合成

- 2MCTPP）的合成'>2.2.3.6 5-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,15,20-三苯基卟啉（H2MCTPP）的合成

- 2DCTPP）的合成'>2.2.3.7 5,15-二-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,20-二苯基卟啉（H2DCTPP）的合成

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 卟啉合成方法分析

- 2.3.2 含不同取代基自由卟啉的质谱分析

- 2.3.3 含不同取代基自由卟啉的核磁图谱分析

- 2.3.4 紫外-可见光谱分析

- 2.3.5 红外光谱分析

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 含不同取代基金属卟啉的合成与表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 仪器

- 3.2.3 含不同取代基金属卟啉的合成

- 3.2.3.1 5-（4-羟基苯基）-10,15,20-三苯基金属卟啉的合成

- 3.2.3.2 5,15-二-（4-羟基苯基）-10,20-二苯基金属卟啉的合成

- 3.2.3.3 5-（4-乙酯基亚甲氧基）苯基-10,15,20-三苯基金属卟啉的合成

- 3.2.3.4 5,15-二-（4-乙酯基亚甲氧基）苯基-10,20-二苯基金属卟啉的合成

- 3.2.3.5 5-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,15, 20-三苯基金属卟啉的合成

- 3.2.3.6 5,15-二-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,20-二苯基金属卟啉的合成

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 金属卟啉合成方法分析

- 3.3.2 金属卟啉质谱分析

- 3.3.3 金属卟啉紫外-可见光谱分析

- 3.3.4 金属卟啉的红外光谱分析

- 3.4 本章小节

- 参考文献

- 2复合光催化剂制备及光催化性能研究'>第四章 卟啉修饰TiO2复合光催化剂制备及光催化性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂

- 4.2.2 仪器

- 4.2.3 光催化实验装置

- 2复合催化剂的制备'>4.2.4 卟啉修饰TiO2复合催化剂的制备

- 4.2.5 4-硝基苯酚（4-NP）降解液的制备

- 4.2.6 复合催化剂光催化降解实验

- 4.3 结果及讨论

- 2的高分辨率透射电镜'>4.3.1 含不同取代基的铜卟啉-TiO2的高分辨率透射电镜

- 2复合催化剂的紫外-可见光谱分析'>4.3.2 含不同取代基的金属卟啉-TiO2复合催化剂的紫外-可见光谱分析

- 2复合催化剂的红外光谱分析'>4.3.3 铜卟啉-TiO2复合催化剂的红外光谱分析

- 2复合催化剂的X射线粉末衍射（XRD）图谱分析'>4.3.4 铜卟啉-TiO2复合催化剂的X射线粉末衍射（XRD）图谱分析

- 2复合催化剂的X射线光电子能谱分析'>4.3.5 铜卟啉-TiO2复合催化剂的X射线光电子能谱分析

- 2复合催化剂的比表面积测定'>4.3.6 铜卟啉-TiO2复合催化剂的比表面积测定

- 4.3.7 光催化实验的结果分析

- 2复合催化剂的光催化降解性能'>4.3.7.1 汞灯下不同金属卟啉修饰TiO2复合催化剂的光催化降解性能

- 2复合催化剂的光催化降解性能'>4.3.7.2 金卤灯下不同金属卟啉修饰TiO2复合催化剂的光催化降解性能

- 2复合催化剂的光催化降解性能'>4.3.7.3 氙灯下铜卟啉修饰TiO2复合催化剂的光催化降解性能

- 2复合催化剂的光催化降解性能'>4.3.7.4 金卤灯下不同负载量Cu（MCTPP）-TiO2复合催化剂的光催化降解性能

- 2复合催化剂的光催化降解性能'>4.3.7.5 不同制备溶剂下Cu（MCTPP）-TiO2复合催化剂的光催化降解性能

- 2复合催化剂的稳定性'>4.3.7.6 Cu（MCTPP）-TiO2复合催化剂的稳定性

- 2复合催化剂的光催化机理分析'>4.3.7.7 卟啉-TiO2复合催化剂的光催化机理分析

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 5-（4-羧基亚甲氧基）苯基-10,15,20-三苯基卟啉催化亚硫酰氯电池性能测试

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 试剂

- 5.2.2 仪器

- 5.2.3 一取代羧基卟啉催化亚硫酰氯电池的性能测试

- 2电池的性能分析'>5.3 一取代羧基金属卟啉催化Li/SOCl2电池的性能分析

- 5.4 本章小节

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 工作展望

- 攻读博士学位期间取得科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].金属卟啉仿生材料合成及应用研究[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [2].金属卟啉的合成方法综述[J]. 东莞理工学院学报 2019(01)

- [3].低聚壳聚糖负载金属卟啉配合物的制备及生物活性研究[J]. 化学研究与应用 2012(02)

- [4].金属卟啉蛋白质结合体的结构与功能[J]. 化学进展 2010(10)

- [5].水溶性金属卟啉应用于催化反应的研究进展[J]. 有机化学 2010(11)

- [6].金属卟啉合成及其催化氧化机理研究进展[J]. 山东化工 2019(14)

- [7].双核金属卟啉仿酶催化剂的合成及催化氧化进展[J]. 化工进展 2009(02)

- [8].1-萘酚的β-取代金属卟啉的合成及其抗菌活性[J]. 武汉工程大学学报 2008(04)

- [9].金属卟啉在催化反应中的应用[J]. 化工科技 2019(04)

- [10].八正丁硫基四氮杂金属卟啉的合成、表征及催化氧化苯甲醇性能研究[J]. 化学与生物工程 2017(05)

- [11].μ-氧代四苯基双核金属卟啉仿生催化剂的研究进展[J]. 有机化学 2008(10)

- [12].七(正丁硫基)-(正丁氧基)四氮杂金属卟啉活化分子氧催化氧化苯甲醇的性能研究[J]. 化学与生物工程 2017(06)

- [13].苯环上氯取代位对四苯基金属卟啉催化烯烃环氧化性能的影响[J]. 分子催化 2012(04)

- [14].金属卟啉配合物光解水制氢的性能研究[J]. 广东化工 2015(21)

- [15].水溶性金属卟啉催化过氧化氢氧化对苯二酚的动力学研究[J]. 分子催化 2011(06)

- [16].金属卟啉二维纳米晶的制备及其光电性能[J]. 物理化学学报 2016(10)

- [17].八甲硫基四氮杂金属卟啉轴向配位研究[J]. 广州化工 2014(09)

- [18].金属卟啉催化氧化环己烷最新研究进展[J]. 化工进展 2018(06)

- [19].4种金属卟啉配合物与血清白蛋白作用的光谱研究[J]. 化学试剂 2012(02)

- [20].本科实验设计:金属卟啉配合物的实验室合成和表征[J]. 学园 2019(19)

- [21].金属卟啉-液晶超分子化学、光学特性综述[J]. 化学工程与装备 2010(02)

- [22].金属卟啉配合物与气体小分子的仿生作用研究[J]. 化学进展 2009(04)

- [23].新型不对称型金属卟啉的谱学性质及非线性光学性质研究[J]. 无机化学学报 2010(03)

- [24].具有温敏性金属卟啉光敏剂对亚甲基兰的光降解的研究[J]. 化学世界 2015(09)

- [25].金属卟啉催化的过氧化氢选择氧化烃类反应机理研究[J]. 化学进展 2008(11)

- [26].金属卟啉在手性识别中的应用[J]. 安徽化工 2017(05)

- [27].取代席夫碱铜金属卟啉的微波辅助合成[J]. 应用化学 2015(01)

- [28].μ-氧桥联双核金属卟啉合成方法的比较[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [29].金属卟啉光敏剂对染料亚甲基橙的光降解的研究[J]. 广东化工 2016(19)

- [30].卟啉及金属卟啉化合物的应用研究新进展[J]. 广东化工 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51724b6362758f5d882da3da.html