# 乳液型聚丙烯酰胺系列产品制备工艺研究

### 论文摘要

本论文以提高反相乳液体系和乳液产品稳定性为主要目标,在常规反相乳液聚合工艺的基础上引入超声辅助乳化反相乳液体系制备分子量较高和乳液稳定的非离子型和阳离子型聚丙烯酰胺乳液产品,并对阳离子型聚丙烯酰胺乳液产品进行“后水解”工艺制备两性聚丙烯酰胺乳液产品。通过显微镜、FT-IR和SDTA-TGA等对产物结构和性能进行表征,结果表明所得乳液型聚丙烯酰胺系列产品乳液稳定,热稳定性良好。超声乳化制备反相乳液和乳液型聚丙烯酰胺系列产品的制备工艺优化条件如下：超声乳化制备反相乳液的优化工艺参数为连续冰水浴超声乳化4min；对于反相乳液聚合工艺合法合成非离子聚丙烯酰胺乳液,引发剂V-50用量为0.2‰,反应温度为50℃,HLB=7,乳化剂用量为6%,单体质量分数为35%,油水比为1..0：1.0,尿素用量5%,反应时间为4h；对于反相乳液聚合工艺合法合成阳离子型聚丙烯酰胺乳液,反应温度为60℃,引发剂V-50用量为1.6‰,乳化剂用量为8%,HLB=7,单体质量分数为35%,油水比为1.1：1.0,阳离子度为15%,反应时间为4h；对于以反相乳液聚合工艺的优化工艺条件制备的阳离子型聚丙烯酰胺乳液为原料“后水解”制备两性聚丙烯酰胺,水解剂为Na2CO3,反应温度为50℃,水解时间为2h, n（Na2CO3）:n（AM链节）为0.3。在上述优化条件下,所得产物相对分子量、阳离子度和水解度分别为：PAM8.81x106;CPAM所得产物相对分子量为3.53×106、15%；APAM1.2×106.15%和27.34%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 絮凝剂研究进展

- 1.1.1 有机合成高分子絮凝机理

- 1.1.2 有机合成絮凝剂研究趋势

- 1.2 聚丙烯酰胺絮凝剂概述

- 1.3 聚丙烯酰胺品种

- 1.4 聚丙烯酰胺产品剂型与聚合方法

- 1.4.1 水溶胶型PAM

- 1.4.2 乳液型PAM

- 1.4.3 粉剂型PAM

- 1.4.4 水分散型PAM

- 1.5 反相乳液聚合工艺

- 1.5.1 反相乳液体系构成

- 1.5.2 反相乳液稳定性影响因素分析

- 1.6 两性聚丙烯酰胺制备工艺

- 1.6.1 Mannich反应

- 1.6.2 "后水解"工艺

- 1.7 论文的研究背景和主要内容

- 第二章 实验药剂、仪器与研究方法

- 2.1 实验药剂与仪器

- 2.1.1 实验药剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 研究方法

- 2.2.1 原料精制

- 2.2.2 超声乳化制备反相乳液

- 2.2.3 聚丙烯酰胺制备工艺

- 2.2.4 两性聚丙烯酰胺"后水解"制备工艺

- 2.3 分析方法

- 2.3.1 聚合产物相对分子量测定

- 2.3.2 乳液稳定性测定

- 2.3.3 阳离子度测定

- 2.3.4 阳离子型聚丙烯酰胺水解度测定

- 2.3.5 红外光谱表征

- 2.3.6 热分析

- 第三章 反相乳液聚合改良工艺制备PAM

- 3.1 反相乳液聚合工艺改良探索

- 3.1.1 工艺改良方案提出

- 3.1.2 工艺改良方案验证

- 3.2 聚合反应影响因素分析

- 3.2.1 引发剂用量的影响

- 3.2.2 尿素用量的影响

- 3.2.3 乳化剂的影响

- 3.2.4 单体浓度的影响

- 3.2.5 聚合温度的选择

- 3.3 聚合产品表征

- 3.3.1 红外光谱分析

- 3.3.2 热分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 阳离子聚丙烯酰胺制备工艺研究

- 4.1 聚合反应机理

- 4.2 实验结果分析

- 4.2.1 引发剂用量的影响

- 4.2.2 单体浓度的影响

- 4.2.3 乳化剂的影响

- 4.2.4 油水质量比的影响

- 4.2.5 聚合产物阳离子度的影响

- 4.3 聚合产品表征

- 4.3.1 红外光谱分析

- 4.3.2 热分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 乳液型阳离子聚丙烯酰胺水解工艺研究

- 5.1 CPAM水解机理

- 5.2 实验结果分析

- 5.2.1 水解剂的影响

- 5.2.2 水解温度的影响

- 5.2.3 水解时间的影响

- 5.2.4 聚合产物阳离子度的影响

- 5.2.5 水解剂用量的影响

- 5.3 聚合产品表征

- 5.3.1 红外光谱分析

- 5.3.2 热分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].乳液型丙烯酸酯类压敏胶在华专利分析[J]. 中国胶粘剂 2020(07)

- [2].乳液型清蜡剂的研究进展及发展趋势[J]. 当代化工 2016(01)

- [3].乳液型丙烯酸酯压敏胶研究进展[J]. 中国胶粘剂 2013(02)

- [4].乳液型外墙涂料施工质量控制[J]. 中国建材科技 2008(04)

- [5].单体对乳液型丙烯酸酯压敏胶性能的影响[J]. 中国胶粘剂 2017(09)

- [6].乳液型压敏胶的合成工艺研究[J]. 上海涂料 2010(09)

- [7].高效乳液型有机硅消泡剂的制备及应用[J]. 唐山师范学院学报 2017(05)

- [8].钻井液用乳液型降滤失剂的研制[J]. 广东化工 2014(24)

- [9].乳液型丙烯酸酯压敏胶的研制[J]. 茂名学院学报 2008(06)

- [10].乳液型聚合凝胶调驱体系性能评价[J]. 油田化学 2019(02)

- [11].乳液型清蜡剂的研究及效果评价[J]. 山东化工 2013(11)

- [12].微乳液型油墨清洗剂的研制[J]. 应用化工 2012(10)

- [13].保护膜用高固含量乳液型压敏胶的制备[J]. 中国胶粘剂 2016(11)

- [14].自交联丙烯酸酯乳液型压敏胶的制备与性能研究[J]. 中国胶粘剂 2016(12)

- [15].微乳液型油气增产助剂研究进展[J]. 应用化工 2011(08)

- [16].乳液型硅油聚醚消泡剂的研制分析[J]. 化工管理 2014(32)

- [17].双向拉伸聚丙烯薄膜粘接用乳液型压敏胶的制备[J]. 中国胶粘剂 2017(01)

- [18].一种乳液型油田解堵洗油剂的研制及其性能评价[J]. 油田化学 2019(04)

- [19].利用废聚苯乙烯泡沫塑料制备乳液型防水涂料[J]. 包装工程 2008(05)

- [20].乳液型调剖剂配方研究[J]. 内蒙古石油化工 2009(18)

- [21].胜利油田稠油用微乳液型驱油剂研制[J]. 石油与天然气化工 2017(02)

- [22].微乳液型油墨清洗技术的研究[J]. 化工科技市场 2010(04)

- [23].阳离子乳液型造纸助剂的研究进展[J]. 广州化工 2008(02)

- [24].乳液型聚醚改性有机硅消泡剂的合成及性能研究[J]. 涂料工业 2017(08)

- [25].高分子量乳液型减阻剂的合成及评价[J]. 精细与专用化学品 2015(03)

- [26].含氟乳液型造纸施胶剂的研究进展[J]. 纸和造纸 2017(03)

- [27].一种耐高温的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法和用途[J]. 高科技纤维与应用 2014(06)

- [28].乳液型烘缸剥离剂在高速箱纸板机生产中的应用[J]. 中华纸业 2017(06)

- [29].高效乳液型清蜡剂的研制与性能评价[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [30].乳液型环氧树脂改性聚乙烯亚胺纸张增强剂的研究[J]. 中国造纸学报 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5180b10193ca8840c284f6e8.html