# 城市污泥施用对作物与土壤影响研究 ——以厦门市城市污水厂脱水污泥为例

### 论文摘要

土地利用越来越被认为是一种积极、有效、有前途的污泥处置方式。该方法是利用污泥中含有的大量营养元素和丰富的有机质改善土壤结构并供给植物养分,既可以合适地利用有用的污泥资源,解决污泥的出路问题,又能够使污泥中的有毒有害物质如重金属、有机污染物等不会进入食物链,以致危害人类健康。本文以厦门市石渭头污水处理厂脱水污泥为例,重点研究了污泥施用对作物和土壤的影响,为厦门市的污泥施用提供理论和应用指导,保证污泥施用的安全性。研究内容包括厦门市城市污泥的性质分析、污泥施用对作物中重金属含量的影响、污泥施用对土壤中重金属含量的影响和污泥施用后土壤中重金属的安全评价四个方面。研究结果表明:石渭头污水处理厂污泥的营养元素含量均略高于农家肥,肥效较好,污泥施用能促进柚子树的生长;对柚子树树叶和果肉的重金属含量影响不大,叶子对重金属的富集能力强于果肉,重金属元素在柚子树的树叶和果实中有迁移、累积,污泥施用一年后,果肉中的各项重金属含量指标处于安全范围内。污泥的施用会使土壤中重金属含量增加,0~15cm的土壤层施用污泥后的重金属含量增加幅度明显大于15~30cm的土壤层,其中Cu、Zn、Ni的增加幅度相差最大,说明污泥中的重金属元素主要富集在0~15cm的土壤层。以Cd在土壤中的浓度为最大限制因子确定城市污泥土地施用年限,若以最大连续施用量30 t/(hm2.a)施入农田,最大施用年限为11.53年。本文应用集对分析模型对污泥施用后的土壤进行环境质量评价,得出污泥施用一年后土壤尚清洁,最后,结合该课题研究过程中出现的一些问题提出了建议。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 城市污泥土地利用现状

- 1.2 土地利用风险评价

- 1.3 重金属控制技术

- 2 研究背景和研究内容

- 2.1 研究背景

- 2.2 研究内容

- 3 厦门市城市污泥性质及成分分析

- 3.1 城市污泥性质

- 3.2 城市污泥成分分析

- 3.3 本章小结

- 4 污泥施用对作物中重金属含量影响

- 4.1 试验材料与方法

- 4.2 试验结果与分析

- 4.3 本章小结

- 5 污泥施用对土壤中重金属含量影响

- 5.1 试验材料与方法

- 5.2 试验结果与分析

- 5.3 本章小结

- 6 土壤环境质量评价

- 6.1 评价模型确定

- 6.2 集对分析模型建立

- 6.3 评价结果及分析

- 6.4 本章小结

- 7 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].印染废水污泥分析及控制[J]. 中国资源综合利用 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/519cc2389c3d8d2e9bae9f53.html