# 氧化镍薄膜的制备、改性及其电致变色性能研究

### 论文摘要

本研究利用溶胶凝胶旋涂法,以醋酸镍为前驱体,在ITO玻璃基板上成功制备了NiO薄膜。并通过掺杂不同的元素制备得到了具有优异电致变色性能的NiO薄膜,并对掺杂薄膜结构和性能的影响进行了研究。通过UV-vis分光光度计测试了薄膜的透过率,XRD测试了薄膜的结晶状态,XPS测试了薄膜表面的元素信息,SEM观察薄膜的表面形貌,循环伏安法和计时电流法测试了薄膜的电化学性能。讨论了工艺参数对NiO薄膜结构和电致变色性能的影响,研究了电致变色过程中光学性质的变化。实验结果表明：在300℃热处理1.5 h制备的NiO薄膜是非晶态,开始结晶的温度处于300到350℃之间。总体而言,非晶态的NiO薄膜比晶态的薄膜有更好的变色效果。热处理温度较低时,得到的薄膜比较疏松,孔隙较多,与基板的附着力差,薄膜容易脱落；随着热处理温度的增加,薄膜表面的晶粒变大,电致变色性能变差。500℃制备的NiO薄膜已基本无电致变色现象。350℃热处理的薄膜具有良好的电致变色特性。探讨了NiO薄膜的变色机理,本研究制备的NiO薄膜在电化学反应过程中Ni2+不只经历了一次氧化反应,而是被氧化成更高价态的Ni3+,Ni4+为了提高薄膜初始态/褪色态的透过率,改善薄膜与基板的附着力及循环稳定性,本研究利用溶胶凝胶法通过掺杂的方式对薄膜的性能进行了改进,研究了Al、Li等的掺杂对NiO薄膜电致变色性能的影响。通过研究发现A1掺杂后的NiO薄膜褪色态都具有很高的透过率。400℃热处理后得到的Al/Ni摩尔比为0.2的NiOx:Al薄膜致色态/褪色态的透过率可调范围达到了79.53%。400℃热处理后得到的Li掺杂样品产生了同类原子的偏聚,薄膜初始态的透过率极低,变色效果很差,说明掺Li的薄膜的热处理温度不宜太高。另外,本文还研究了Li、Ti共掺杂的NiO薄膜,共掺杂得到的薄膜具有很好的电化学活性,达到稳定的电致变色状态所需要的循环次数要更少。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电致变色概述

- 1.2.1 电致变色的定义

- 1.2.2 电致变色材料分类

- 1.2.3 电致变色的研究历史

- 1.3 电致变色薄膜制备技术简介

- 1.3.1 溶胶凝胶法

- 1.3.2 化学气相沉积法

- 1.3.3 电子束蒸发法

- 1.3.4 电化学沉积法

- 1.3.5 磁控溅射法

- 1.4 NiO薄膜的结构与性能

- 1.4.1 NiO的晶体结构

- 2和NiOOH结构'>1.4.2 Ni（OH）2和NiOOH结构

- 1.4.3 NiO薄膜的电致变色机理

- 1.4.4 NiO薄膜电致变色研究现状

- 1.5 课题提出

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验装置和实验步骤

- 2.1.1 实验装置

- 2.1.2 实验步骤

- 2.1.2.1 基片预处理

- 2.1.2.2 溶胶凝胶的制备

- 2.1.2.3 旋涂法制备薄膜

- 2.1.2.4 样品热处理

- 2.2 其他实验设备

- 2.3 样品的测试和分析手段

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）

- 2.3.2 紫外-可见透射光谱

- 2.3.3 场发射扫描电镜（SEM）

- 2.3.4 X射线光电子能谱（XPS）

- 2.3.5 电化学性能测试

- 第三章 NiO薄膜的制备及其电致变色性能研究

- 3.1 热处理温度对NiO薄膜结构和表面形貌的影响

- 3.1.1 凝胶的差热分析（DSC-TG）

- 3.1.2 NiO薄膜的X衍射分析（XRD）

- 3.1.3 薄膜扫描电镜分析（SEM）

- 3.1.4 NiO薄膜的禁带宽度的计算

- 3.2 NiO薄膜的电化学特性

- 3.3 小结

- 第四章 掺杂NiO薄膜的电致变色性能研究

- 4.1 掺杂的优势

- 4.2 Al掺杂NiO薄膜的制备及电致变色性能研究

- x:Al薄膜的电化学特性'>4.2.1 NiOx:Al薄膜的电化学特性

- x:Al薄膜的响应时间测试'>4.2.2 NiOx:Al薄膜的响应时间测试

- x:Al薄膜的光学性能的检测'>4.2.3 NiOx:Al薄膜的光学性能的检测

- x:Al薄膜的X衍射分析'>4.2.4 NiOx:Al薄膜的X衍射分析

- x:Al薄膜的成分分析'>4.2.5 NiOx:Al薄膜的成分分析

- 4.3 Li掺杂NiO薄膜的制备及电致变色性能研究

- x:Li薄膜的电化学特性'>4.3.1 NiOx:Li薄膜的电化学特性

- x:Li薄膜的响应时间测试'>4.3.2 NiOx:Li薄膜的响应时间测试

- x:Li薄膜的光学性能的检测'>4.3.3 NiOx:Li薄膜的光学性能的检测

- 4.4 Li、Ti共掺杂NiO薄膜的制备及电致变色性能研究

- 4.4.1 Li、Ti共掺杂NiO薄膜的电化学特性

- 4.4.2 Li、Ti共掺杂NiO薄膜的响应时间测试

- 4.4.3 Li、Ti共掺杂NiO薄膜的光学性能的检测

- 4.4.4 Li、Ti共掺杂NiO薄膜的XPS分析

- 4.5 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51e3cd1689da879a726c71ff.html