# 照明LED在城市交通导向系统的应用研究

### 论文摘要

随着经济的快速发展,节能、环保、高效的LED路灯已经在国内外大量使用。LED是半导体发光器件,具有调制线性好、调制速度快、发射功率大等优点,可以作为可见光无线通信光源。因此,研究将LED的照明和通信功能相结合,建立基于LED路灯的城市交通导向系统,实现广播式语音道路导向,为车辆或行人提供道路交通信息,减少目前城市交通事故和严重阻塞等问题,为人们出行提供安全保障,对实现城市的智能化交通管理具有重要的研究意义。文章主要探讨LED在照明基础上实现调制的方法,构建白光LED语音交通导向系统,解决城市道路照明环境下语音导向信息传输的可靠性,研究内容有以下三个方面:(1)理论研究,从LED光源特性及其驱动电路、无线光通信系统、道路照明、语音合成技术等方面对该系统进行详细分析。采用分集技术来减弱系统信道中信号衰落、多径和阴影效应等对系统性能的影响,且在满足道路照明标准的情况下,根据具体的道路进行合理的导向信息设计;(2)系统软硬件设计,主要包括系统发射端和接收端的硬件设计,导向信息采用的是SYN6288合成的语音信息。发射端主要采用TL494 PWM脉冲驱动和DD311恒流驱动电路,驱动LED发光和通信,接收端使用16个PIN阵列等增益接收信号,AGC控制电路保证输出信号稳定;(3)实验性能测试,利用设计的硬件系统平台,根据仿真的LED路灯辐射角和探测器接收角等参数和照明标准,采用单管接收系统和等增益阵列接收系统分别进行测试。实验测试结果表明:两套接收系统都可以完成200m的通信设计范围,但等增益阵列接收能够扩大接收角,提高系统灵敏度;AGC电路和限幅电路能够提高系统的动态范围,保证语音导向信息稳定输出。实验测试和理论分析共同验证了采用LED路灯实现可见光无线通信,应用于室外道路交通导向系统中,具有可行性和安全性。该导向系统为城市的智能交通系统提供技术支持,具有实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外技术现状

- 1.2.1 照明LED 的无线光通信国内外技术现状

- 1.2.2 城市交通导向系统的国内外技术应用现状

- 1.3 论文的选题意义及创新点

- 1.4 论文结构

- 第二章 LED 的照明特性

- 2.1 LED 发光原理

- 2.1.1 LED 的发光机理

- 2.1.2 LED 的伏安特性

- 2.1.3 LED 的调制特性

- 2.2 LED 光源的优点

- 2.3 本章小结

- 第三章 照明LED 的城市语音交通导向系统

- 3.1 可见光无线通信

- 3.1.1 室内可见光无线通信系统

- 3.1.2 室外可见光无线通信系统

- 3.1.3 LED 路灯的城市语音交通导向系统

- 3.2 发射系统

- 3.2.1 升压式和降压式开关电源

- 3.2.2 开关电源的控制方式

- 3.2.3 开关电源的反馈模式

- 3.2.4 驱动电路需解决的问题

- 3.3 传输信道

- 3.3.1 瑞利散射

- 3.3.2 多径效应

- 3.4 分集技术

- 3.5 接收系统

- 3.5.1 光接收机的灵敏度和动态范围

- 3.5.2 PIN 探测器及前置放大器

- 3.5.3 自动增益控制技术

- 3.6 本章小结

- 第四章 城市道路交通与照明概述

- 4.1 城市道路分类

- 4.2 道路照明

- 4.3 导向信息

- 4.4 本章小结

- 第五章 LED 城市交通导向系统硬件设计

- 5.1 发射系统的硬件设计

- 5.1.1 语音合成信号

- 5.1.2 PWM 脉冲驱动电路

- 5.1.3 恒流驱动电路

- 5.2 接收系统的硬件设计

- 5.2.1 探测器及前置放大电路

- 5.2.2 解调电路

- 5.2.3 AGC 自动增益控制电路

- 5.3 本章小结

- 第六章 系统仿真及实验测试

- 6.1 光源辐射角和接收角仿真

- 6.1.1 LED 路灯的辐射角

- 6.1.2 接收机的接收角

- 6.1.3 通信系统的阴影分析

- 6.2 光照度与接收灵敏度测试

- 6.2.1 阵列接收系统测试

- 6.2.2 单管接收的系统测试

- 6.3 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者在攻读硕士期间的主要研究成果

- 附录

### 相关论文文献

- [1].人-环交互角度下济南西站标识导向系统现状探究与改善思路[J]. 住宅与房地产 2019(31)

- [2].校园导向系统在环境空间中的规划定位研究——以中国传媒大学南广学院为例[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [3].公共信息导向系统标准实施的现状和思考[J]. 包装工程 2020(06)

- [4].20年降“龙”记[J]. 中国石油石化 2020(05)

- [5].浅议高校校园导向系统设计的现状及展望[J]. 艺术科技 2018(10)

- [6].浅析高校导向系统设计——以郑州大学导向系统设计为例[J]. 才智 2019(31)

- [7].“人本位”在城市导向系统创新设计发展中的体现[J]. 美术教育研究 2017(22)

- [8].地铁新线导向系统筹备要点浅析[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2018(07)

- [9].《深圳大学总医院品牌形象更新及导向系统设计》[J]. 艺术教育 2018(15)

- [10].GB/T 35413-2017《应急导向系统评价指南》国家标准解读[J]. 标准科学 2018(07)

- [11].基于高校场所精神的标识导向系统设计探究[J]. 淮南师范学院学报 2016(06)

- [12].标识导向系统设计在城市商业集聚区中的人文情怀[J]. 华南师范大学学报(社会科学版) 2017(03)

- [13].社区安全视角下的住宅小区导向系统设计探索[J]. 教育现代化 2017(30)

- [14].以香港为例探讨城市交通导向系统[J]. 智能城市 2017(08)

- [15].“老”博物馆导向系统的探索与思考[J]. 美与时代(城市版) 2016(10)

- [16].城市导向系统设计的内涵与外延[J]. 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版) 2014(06)

- [17].公共导向系统的绿色设计研究[J]. 家具与室内装饰 2015(01)

- [18].湛江市公共空间视觉导向系统设计与应用研究[J]. 岭南师范学院学报 2015(03)

- [19].医院标识导向系统与室内装饰的结合[J]. 大观 2019(12)

- [20].浅谈服务老龄患者的医院视觉导向系统设计[J]. 明日风尚 2017(20)

- [21].盲文在城市导向系统中的应用设计研究[J]. 明日风尚 2016(17)

- [22].盲人篮球场[J]. 小学科技 2009(10)

- [23].图形符号国家标准中导向系统相关概念的辨析[J]. 标准科学 2020(07)

- [24].安徽博物院视觉导向系统设计研究[J]. 淮阴工学院学报 2017(03)

- [25].城市导向标准体系建立的探索与思考[J]. 中国标准化 2017(17)

- [26].卡洛斯色彩附加实验的演变对空间导向系统设计的启发 空间导向系统的三维色彩表现形式研究[J]. 艺术教育 2016(01)

- [27].城市公共环境中标识导向系统的设计研究[J]. 普洱学院学报 2015(03)

- [28].公园导向系统的整体规划设计研究[J]. 湖南包装 2013(04)

- [29].医院门诊标识导向系统规划设置实践与思考[J]. 江苏卫生事业管理 2020(11)

- [30].高校空间导向系统设计与应用研究[J]. 中外建筑 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51e972b02f541d7c62cc6fec.html