# 基于纹理特征的视频编码技术研究

### 论文摘要

自上世纪90年代以来,随着Internet和移动通信的迅猛发展,视频信息和多媒体信息在Internet网络和移动网络中的处理和传输成为了当前信息化中的热点技术。当前,视频压缩技术主要从三个方面消除数据中的冗余:空间冗余、时间冗余和统计冗余。最新的视频压缩标准MPEG-4 H.264/AVC和我国具有自主知识产权的AVS标准在压缩效率上已经大大超过了前几代标准。这些编码标准普遍采用了消除时空域冗余的运动补偿、帧内预测和变换量化的编码框架,并采用率失真优化作为性能评价的准则。然而视频场景中经常会出现大量的纹理区域,如:草地、水等,这些区域可以看作视频帧的背景部分。对观察者而言,大多数情况下人们只关注这些区域的语义学意义,而对它们的具体细节并不关心。传统的编码框架以宏块为单位进行,对这些纹理区域细节的编码会耗费大量比特,在网络带宽资源日益宝贵的今天,如何能既保证纹理区域的图像质量,又能花费较少的比特编码这些区域显得尤为重要。本文利用基于纹理分析与纹理合成的编码框架,首先将输入的视频序列分为纹理帧和非纹理帧,纹理帧通过分析与合成的方法进行编码,非纹理帧仍然用传统方法编码。在纹理分析部分,本文提出了一种基于JND（Just Noticeable Distortion） profile的纹理分割算法来检测和划分纹理区域,与以前的分割方法相比,该方法充分考虑了HVS（Human Visual System）的特性,划分的结果也更为准确。对检测出的纹理区域,本文采用了基于AR（Auto Regressive）模型的合成方法,通过Direct模式找到对应的前后向参考帧信息,为每个纹理帧求出一组AR参数。因为对一帧中的纹理区域只需编码一组AR参数,而不用编码残差、运动矢量等信息,所以该方法在很大程度上提高了编码效率。此外,本文还提出了一种基于AR模型的宏块自适应编码框架,即,对序列中的所有纹理帧,使用迭代的方法为每个宏块求取一组AR参数,然后将合成结果与传统框架下选出的最优模式进行比较。实验结果表明,当AR模式被选中的比例远大于传统模式时,能在一定程度上提高整个纹理帧的压缩效率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 数字视频编码的发展历程

- 1.3 视频编码标准介绍

- 1.4 AVS 视频标准概述

- 1.4.1 AVS 编码框架

- 1.4.2 AVS 的码流结构

- 1.4.3 帧内预测

- 1.4.4 帧间预测

- 1.4.5 整数变换量化

- 1.4.6 熵编码

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 基于分析与合成编码的研究现状

- 2.1 基于分析与合成的编码框架

- 2.2 纹理分析器的工作原理

- 2.2.1 基于边缘检测的纹理分割算法

- 2.2.2 四叉树图像分割算法

- 2.2.3 改进的四叉树分割算法

- 2.2.4 相似性度量

- 2.3 纹理合成器的工作原理

- 2.3.1 基于仿射模型的纹理合成

- 2.3.2 L－邻域搜索的纹理合成

- 2.3.3 块拼贴的纹理合成

- 2.4 本章小结

- 第3章 一种基于JND profile 的纹理分割方法

- 3.1 引言

- 3.1.1 纹理的定义及性质

- 3.1.2 纹理分割原理

- 3.2 NAMM 模型

- 3.2.1 背景亮度自适应的可见度阈值

- 3.2.2 纹理遮挡的可见度阈值

- 3.3 基于JND profile 的纹理分割方法

- 3.3.1 算法具体设计

- 3.3.2 基于JND profile 纹理分割的编码框架

- 3.4 实验结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 一种基于时域AR 模型的纹理合成方法

- 4.1 纹理合成技术的发展现状

- 4.2 AR 在图像与视频中的应用

- 4.3 基于AR 模型的纹理合成方法

- 4.3.1 帧一级的时域AR 模型

- 4.3.2 对应参考块的获取

- 4.3.3 AR 模型的参数估计

- 4.4 实验结果

- 4.5 本章小节

- 第5章 基于AR 模型的宏块自适应编码框架

- 5.1 宏块级的迭代AR 模型

- 5.1.1 算法描述

- 5.1.2 宏块级迭代AR 模型的参数估计过程

- 5.2 宏块自适应的编码框架

- 5.3 实验结果

- 5.4 本章小节

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新的指纹纹理区域分割算法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2012(06)

- [2].一种基于图的颜色纹理区域分割方法[J]. 中国图象图形学报 2009(10)

- [3].基于注意力机制的立体匹配网络研究[J]. 光学学报 2020(14)

- [4].彩色像对的邻域边界差值模板匹配算法研究[J]. 计算机工程与应用 2009(33)

- [5].全球测图中CIPS和INPHO在弱纹理区域的DSM匹配效果分析研究[J]. 测绘与空间地理信息 2020(S1)

- [6].贾卡经编织物多纹理区域分割技术[J]. 纺织学报 2011(12)

- [7].基于匹配扩散的多视稠密深度图估计[J]. 自动化学报 2014(12)

- [8].基于DWT域纹理区域的水印嵌入算法[J]. 科学技术与工程 2013(11)

- [9].基于BM3D的复杂纹理区域图像去噪[J]. 软件 2020(03)

- [10].立体匹配中边界信息的强化算法[J]. 山东大学学报(工学版) 2012(06)

- [11].一种基于相位一致性的虹膜识别方法[J]. 仪器仪表学报 2008(11)

- [12].基于改进多权值滑动窗口的立体匹配方法的实现及应用[J]. 计算机科学 2019(S2)

- [13].基于四元数并行融合的手指纹理区域识别[J]. 仪器仪表学报 2010(05)

- [14].基于弱纹理检测及视差图融合的立体匹配[J]. 仪器仪表学报 2013(09)

- [15].一种基于左右视线的立体图像匹配算法[J]. 计算机仿真 2010(03)

- [16].基于双目视觉计算的车辆跟驰状态实时感知系统[J]. 中国公路学报 2019(12)

- [17].多尺度融合的立体匹配算法[J]. 模式识别与人工智能 2020(02)

- [18].热扩散和整体变分模型自适应调整的图像放大模型[J]. 中国图象图形学报 2013(11)

- [19].联合非均匀采样和压缩感知的图像压缩算法[J]. 信号处理 2013(01)

- [20].基于纹理特征的自适应插值[J]. 计算机研究与发展 2017(09)

- [21].基于共聚焦图像序列的深度估计方法[J]. 计算机应用与软件 2012(12)

- [22].局部特征信息约束的改进Criminisi算法[J]. 计算机工程与应用 2014(08)

- [23].基于光流预测的直线对应算法[J]. 信号处理 2010(05)

- [24].基于特征金字塔网络的多视图深度估计[J]. 电子测量技术 2020(11)

- [25].基于多约束优化的图像深度信息估计[J]. 计算机工程与科学 2019(09)

- [26].基于自适应投影算法的分数阶全变分去噪模型[J]. 模式识别与人工智能 2016(11)

- [27].基于极线距离变换的人脸立体匹配算法[J]. 仪器仪表学报 2015(02)

- [28].图像分割的各向异性扩散算法研究[J]. 考试周刊 2012(58)

- [29].基于视觉信息的纹理编码框架[J]. 微计算机信息 2008(18)

- [30].基于S-UNIWARD的图像自适应空域隐写术[J]. 计算机工程与设计 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/51f5c2d1e6616ef8f93fbd62.html