# 智能双循环全自动立体车库控制系统

### 论文摘要

随着我国经济的迅猛发展,汽车保有量越来越大,停车难成为了城市发展的一个瓶颈。而立体车库的出现,是解决这一难题的有效途径。立体车库在国内外都得到了较快的发展,出现了多种类型的立体车库。同时,立体车库控制系统也从简单到复杂,从功能单一到智能化。本文设计并实现了一种用于垂直提升式立体车库的智能控制系统,其特点是可以在无人值守的情况下进行全自动控制。系统使用了PLC作为下位机,工控机作为上位机的主从模式,设计了PLC的运动控制规则,实现了PLC的动作控制程序和与上位机的通信程序;利用VB语言和ACCESS数据库设计实现了上位机管理控制程序,能够接收用户信息,根据车位状态形成下位机动作控制命令字并通过通信程序发送命令字和接收下位机应答信息;开发了数据管理程序,进行修改车位状态,记录用户信息,用户信息查询和修改,记费查询和生成报表。该系统与国内现有产品相比,克服了当前现有系统的不足,具有自动化程度高,可靠性、抗干扰性强的特点,可满足城市立体车库建设的需要,是对当前研究智能化立体车库的设计方案的优化,有利于降低设计成本,提高车库作业效牢,进而有利于智能化立体车库的推广使用,促进智能立体车库随汽车行业的同步发展,具有较大的现实经济效益和应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究意义

- 1.2 国内外的发展状况

- 1.3 立体车库的分类

- 1.4 立体车库控制系统的研究状况及发展趋势

- 1.5 论文主要工作

- 第二章 立体车库控制系统总体结构的研究与设计

- 2.1 车库概述

- 2.2 工作过程

- 2.2.1 用户存车

- 2.2.2 用户取车

- 2.3 控制系统总体设计

- 2.4 小结

- 第三章 下位机PLC动作控制程序设计

- 3.1 动作过程

- 3.1.1 存车过程

- 3.1.2 取车过程

- 3.1.3 低层存取车的特殊性

- 3.2 运动系统的控制规则及PLC编程

- 3.2.1 运动系统的控制规则

- 3.2.2 内部资源的占用

- 3.2.3 PLC的编程

- 3.3 PLC与上位机的通信

- 3.4 小结

- 第四章 上位机通信控制程序设计

- 4.1 上位机概述

- 4.1.1 系统动作流程

- 4.1.2 系统功能划分

- 4.2 上位机系统数据库设计

- 4.2.1 数据库的设计原理

- 4.2.2 数据库的选择

- 4.2.3 数据库的设计

- 4.3 动作控制模块

- 4.3.1 读卡过程

- 4.3.2 PLC控制命令字的生成

- 4.4 通信模块

- 4.4.1 硬件连接

- 4.4.2 通信协议和访问方式

- 4.4.3 数据的封装和校验

- 4.4.4 通信过程

- 4.5 数据管理模块

- 4.6 小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 下位机动作规则列表

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].多地鼓励共享停车:有人躺赚千元 有车位又变回私用[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2019(11)

- [2].基于蓝牙技术的智能车位锁的设计与实现[J]. 计算机产品与流通 2020(01)

- [3].数据驱动的通勤团体配对共享停车方法研究[J]. 计算机应用研究 2020(01)

- [4].扬州市共享车位实施可能性分析[J]. 电子商务 2020(01)

- [5].小区共享车位的可行性及方案设计分析[J]. 中外企业家 2020(07)

- [6].一种基于智能技术的分布式车位锁的设计与实现[J]. 机电信息 2020(05)

- [7].基于微信小程序的车位预约设计[J]. 电视技术 2019(Z1)

- [8].基于贪婪算法的地下停车场车位布局设计[J]. 工业工程与管理 2020(01)

- [9].丰田：为你承包整座城市的车位[J]. 销售与市场(管理版) 2020(03)

- [10].基于超声波与ZigBee的车位检测系统实现[J]. 现代电子技术 2020(07)

- [11].城市老旧小区车位监测与停车诱导系统研究[J]. 大众科技 2020(01)

- [12].基于小程序的停车场车位管理系统的研究[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [13].地下车位交易管理若干问题分析——以成都市地方实践为例[J]. 中国房地产 2020(10)

- [14].基于蓝牙车位锁的共享停车系统设计[J]. 科技风 2020(15)

- [15].太阳能供电式智能共享车位锁[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [16].一种智慧充电车位控制管理系统的设计与研制[J]. 科学技术创新 2020(12)

- [17].物联网环境下智能车位锁的设计[J]. 福建电脑 2020(05)

- [18].基于物联网的智能车位锁感应式唤醒控制仿真[J]. 计算机仿真 2020(04)

- [19].基于共享车锁实现车位预约的停车场信息化系统研究[J]. 中国设备工程 2020(10)

- [20].车位之争[J]. 小康 2020(16)

- [21].基于多目标点A~*算法的停车场车位路径引导系统设计[J]. 计算机与现代化 2020(06)

- [22].一种自感应共享车位锁的设计与实现[J]. 物联网技术 2020(06)

- [23].基于共享停车的车位租用与分配模型[J]. 交通运输系统工程与信息 2020(03)

- [24].基于磁阻效应的地磁锁车位管理系统设计[J]. 传感器与微系统 2020(07)

- [25].考虑时间窗限制的车位分配与叉车联合调度优化[J]. 现代信息科技 2020(08)

- [26].产权理论视角下共享车位缔约探讨——以住宅小区为例[J]. 中国市场 2020(16)

- [27].国内共享车位的专利布局分析[J]. 科学技术创新 2020(24)

- [28].“枫停”物联网智能车位锁控制系统[J]. 软件工程 2020(08)

- [29].智能全自动车位锁设计与实现研究[J]. 自动化应用 2020(06)

- [30].自动泊车的超声波车位探测系统研究[J]. 计算机产品与流通 2020(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5219a6dce59fd0d8460373be.html