# 离子液体基混合锂离子电池电解液的研究

### 论文摘要

随着当前能源危机的日益严重,锂离子电池由于它绿色环保可循环利用等优点被广泛应用于日常生活的各个领域,尤其是电动汽车等电子动力行业。其中电池电解液作为动力锂离子电池的核心材料之一受到了广泛的关注。然而,目前商业化的锂离子电池电解液由闪电低、易挥发、低沸点的碳酸酯类有机溶剂复配而成,这就使得锂离子电池存在严重的安全隐患和使用温度范围窄的限制。室温离子液体因其低的熔点、高的沸点、难挥发和不可燃等优点使其应用于电解液可以从根本上改善锂离子电池的安全性能。本文主要探讨了 1-乙基-3-甲基咪唑双（三氟甲基磺酰）亚胺（EMIM]TFSI）离子液体和有机液体复合体系共溶剂在锂离子电池电解液中的应用。由于[EMIM]TFSI本身具有较高的黏度严重影响锂离子在电解液及电极材料中的迁移和脱/嵌,从而导致电池容量损失严重。为解决这一问题,我们选择有机液体复合体系EC.DEC作为锂离子电池电解液的共溶剂来降低电解液体系的黏度。通过对电解液体系的物理性能和电化学性能的研究发现,锂离子电池电解液体系0.75 mol/L LiTFSI/[EMIM]TFSI+40 wt.%（EC-DMC）的室温电导率值高达 14.78 mS/cm,随着温度的升高电导率值明显增加,通过稳态电流和交流阻抗相结合的方法可以测得电解液体系的锂离子迁移数为0.72。热重分析实验数据表明电解液体系的热稳定性高,当温度升高到400 ℃时才会被氧化分解,且使用温度范围宽。此外通过可燃性实验发现电解液不可燃,具有更加安全可靠。在0.2 C倍率下Li/LiFePO4半电池经过30次循环充放电后,充放电比容量几乎无衰减并保持155 mAh/g。同时通过对电极材料扫描电镜的分析发现电解液与电极具有好的兼容性和可逆性,易在电极表面形成一层致密均匀的钝化膜。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 锂离子电池概述

- 1.2.1 锂离子电池原理及组成

- 1.2.2 锂离子电池正极材料

- 1.2.3 锂离子电池负极材料

- 1.2.4 锂离子电池的隔膜和集流体

- 1.3 锂离子电池电解液

- 1.3.1 有机液体电解液

- 1.3.2 锂盐

- 1.4 离子液体概述

- 1.4.1 离子液体的定义和特点

- 1.4.2 离子液体的结构

- 1.4.3 离子液体的分类

- 1.4.4 离子液体的合成

- 1.5 选题的意义和研究内容

- 第二章 实验材料和测试方法

- 2.1 实验材料和仪器

- 2.1.1 实验原料和药品

- 2.1.2 实验设备

- 2.2. 离子液体的合成

- 2.2.1 1-乙基-3-甲基咪唑溴（[EMIM]Br）的合成:

- 2.2.2 1-乙基-3-甲基咪唑双（三氟甲基磺酰）亚胺[EMIM]TFSI的合成

- 2.3 电极的制备

- 2.4 电解液的制备

- 2.5 电池的组装

- 2.6 物理性能测试和表征

- 2.7 电化学性能测试

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 离子液体基混合电解液的物理性能

- 3.1.1 离子液体基混合电解液的电导率及黏度

- 3.1.2 离子液体基混合电解液的可燃性试验

- 3.1.3 离子液体基混合电解液的热重分析

- 3.2 离子液体基混合电解液的电化学性能

- 3.2.1 循环充放电性能

- 3.2.2 离子液体基混合电解液的锂离子迁移数测试

- 3.2.3 交流阻抗（EIS）测试

- 3.2.4 电极材料的扫描电镜

- 3.2.5 循环伏安测试

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录 作者攻读硕士期间发表的论文及成果

### 相关论文文献

- [1].锂离子电池隔膜材料的制备及其研究进展[J]. 电池工业 2019(05)

- [2].锂离子电池:20世纪最重要的发明之一[J]. 科学通报 2019(36)

- [3].2019年诺贝尔化学奖揭晓，奖励锂离子电池研究[J]. 宁波化工 2019(04)

- [4].溶剂萃取分离废锂离子电池中的钴[J]. 江苏理工学院学报 2019(06)

- [5].内外导通的新型软包锂离子电池的结构及应用[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].动力锂离子电池管理系统的设计和应用——评《新能源技术与电源管理》[J]. 电池 2020(01)

- [7].王青松：甘坐科研“冷板凳” 为锂离子电池安全“加把锁”[J]. 高科技与产业化 2020(01)

- [8].废旧锂离子电池负极石墨闭环回收的基础研究[J]. 电源技术 2020(02)

- [9].三元锂离子电池低氧环境热失控特性研究[J]. 消防科学与技术 2020(02)

- [10].基于粒子滤波的锂离子电池剩余寿命预测[J]. 电源技术 2020(03)

- [11].无纺布隔膜用于锂离子电池的研究进展[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [12].为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 浙江化工 2020(04)

- [13].科思创与汉高强强联手为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 精细与专用化学品 2020(04)

- [14].废旧锂离子电池电解液处理技术现状与展望[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [15].科思创与汉高为高效锂离子电池封装提供黏合剂解决方案[J]. 汽车零部件 2020(04)

- [16].柯锐世在华投资首个锂离子电池工厂[J]. 汽车与配件 2020(09)

- [17].电动汽车动力锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [18].锂离子电池原料中磁性杂质检测[J]. 天津化工 2020(03)

- [19].美国研发锂离子电池回收方法 可降低加工成本和能耗[J]. 汽车与新动力 2020(03)

- [20].锂离子电池火灾调查办法研究[J]. 消防界(电子版) 2020(12)

- [21].基于改进鸟群算法优化最小二乘支持向量机的锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电气应用 2020(05)

- [22].热失控条件下21700型锂离子电池危险性分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [23].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [24].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [25].水能覆舟，亦能载舟——浅谈锂离子电池中的“水”[J]. 物理 2020(07)

- [26].基于相变材料的锂离子电池热失控分级抑制[J]. 消防科学与技术 2020(04)

- [27].韩国研发可穿戴式“蜂窝”锂离子电池[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [28].硫酸-葡萄糖酸浸回收废旧锂离子电池中的钴[J]. 大众科技 2020(06)

- [29].氢还原-水浸工艺回收废旧三元锂离子电池中锂的试验研究[J]. 中国有色冶金 2020(04)

- [30].锂离子电池集流体的研究进展[J]. 云南化工 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52405beb5c8518824d6b10ab.html