# 汽油机涡轮增压器逆向设计研究

### 论文摘要

涡轮增压器能在发动机排量不变的情况下,提高其动力性能,降低尾气排放,最初主要用于柴油发动机。最近,汽油发动机也越来越多地安装了涡轮增压器。用于汽油机的涡轮增压器研制的困难程度远远高于柴油机用涡轮增压器,而且国内因为起步较晚,技术上落后于国外,因此尽快掌握国外的先进技术变的非常重要。本文以现有的一款汽油发动机增压器为基础,以高尺寸精度、高曲面质量为目标展开了如下的设计研究工作。研究了汽油发动机涡轮增压器的结构和工作原理,为下面的研究奠定了理论基础。研究了汽油机涡轮增压器的数字化策略,实现了对复杂零件如涡轮、叶轮、压气机壳、涡轮壳的高精度、高质量的数字化。首先对涡轮增压器的几个重要部件进行了详细分析,全面阐述了这几个部件的测量方式的确定、测量点云的重定位等一系列合理的数字化策略;其次对主要的几个高要求的部位进行了逆向建模;最后实现了整个涡轮增压器的数字化设计。为了确保所得到的数字模型满足一定的强度和振动等性能要求,用有限元软件对模型进行了计算,从而为样件的生产提供了保证。对生产的样件进行了一系列的实验,包括高温疲劳实验,压气机性能实验,涡轮增压器整机实验。实验结果表明,所设计的涡轮增压器与国外增压器原型性能相近。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 发动机增压技术

- 1.2 发动机增压的目的和作用

- 1.3 发动机废气涡轮增压原理与结构

- 1.3.1 废气涡轮增压器原理

- 1.3.2 废气涡轮增压器结构

- 1.4 国内外增压技术发展状况

- 1.4.1 国外发动机进气增压技术的发展

- 1.4.2 国内发动机进气增压技术的发展

- 1.4.3 汽油机进气增压技术的发展

- 1.5 本文主要内容

- 第二章 涡轮增压器逆向设计

- 2.1 逆向工程简介

- 2.1.1 逆向工程概论

- 2.1.2 逆向工程的应用

- 2.1.3 逆向工程中的关键技术

- 2.1.4 CAD 模型重建

- 2.2 逆向工程在涡轮增压器设计中的应用

- 2.2.1 涡轮增压器重要部件概述

- 2.2.2 涡轮增压器重要部件的测量

- 2.2.3 点的预处理

- 2.2.4 曲面重建与误差控制

- 2.3 CAD 模型重建

- 2.3.1 CAD 软件介绍

- 2.3.2 模型完善

- 2.4 本章小结

- 第三章 涡轮增压器重要部件的有限元分析

- 3.1 有限元法简介

- 3.1.1 有限元法的基本思想

- 3.1.2 有限元法分类

- 3.1.3 求解有限元问题的基本步骤

- 3.1.4 线弹性分析有限单元法的基本步骤

- 3.2 涡轮增压器材料的选用

- 3.2.1 涡轮叶轮的材料

- 3.2.2 压气机叶轮材料

- 3.2.3 其他零件的材料

- 3.3 有限元法在涡轮增压器中的应用

- 3.3.1 有限元网格划分

- 3.3.2 叶片固有频率和振型的计算

- 3.3.3 应力与变形分析

- 3.3.4 有限元计算中的单位

- 3.4 本章小结

- 第四章 涡轮增压器的可靠性实验

- 4.1 涡轮壳的热疲劳实验

- 4.1.1 实验内容

- 4.1.2 实验目的

- 4.1.3 实验仪器

- 4.1.4 实验步骤

- 4.1.5 实验结果及分析

- 4.2 压气机性能实验

- 4.2.1 压气机特性简介

- 4.2.2 压气机特性实验

- 4.2.3 压气机特性分析

- 4.3 涡轮增压器性能实验

- 4.3.1 发动机的转速扭矩特性

- 4.3.2 发动机的转速功率特性

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].某汽油机增压器性能匹配分析与验证[J]. 汽车实用技术 2020(17)

- [2].某汽油机驱动盘结构分析[J]. 科学技术创新 2020(31)

- [3].日系汽油机产品技术特征研究[J]. 汽车文摘 2019(04)

- [4].汽油机金属气缸垫密封技术及其试制工艺研究[J]. 汽车科技 2017(01)

- [5].增压汽油机高原性能与排放仿真计算[J]. 北京汽车 2017(02)

- [6].某型汽油机润滑系统整改仿真分析[J]. 汽车实用技术 2017(04)

- [7].满足未来法规的汽油机发展现状及趋势分析[J]. 汽车实用技术 2017(15)

- [8].某汽油机润滑系统的设计与验证[J]. 汽车实用技术 2017(18)

- [9].170汽油机工作原理及使用简修概述[J]. 农民致富之友 2016(12)

- [10].汽油机排放影响因素与标定优化研究[J]. 中国设备工程 2020(05)

- [11].进气温度对增压汽油机奥托循环影响的研究[J]. 时代汽车 2016(12)

- [12].某三缸汽油机冷却水套设计优化[J]. 汽车实用技术 2017(13)

- [13].汽油机怠速高、转速波动大故障分析与处理[J]. 农业装备与车辆工程 2016(06)

- [14].170汽油机工作原理及使用简修概述[J]. 农民致富之友 2016(13)

- [15].浅谈电控柴油机和电控汽油机的差异[J]. 科技资讯 2011(15)

- [16].增压汽油机铝缸体设计[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [17].电控汽油机智能控制策略及故障诊断的研究[J]. 中国高新区 2018(12)

- [18].汽油机燃用含水乙醇汽油的排气噪声试验研究[J]. 西部交通科技 2017(03)

- [19].某增压汽油机活塞温度场仿真及试验研究[J]. 企业科技与发展 2017(04)

- [20].某增压汽油机连杆的强度分析与优化及试验验证[J]. 企业科技与发展 2017(05)

- [21].用于汽油机余热回收的蒸发器计算与试验研究[J]. 机械科学与技术 2017(10)

- [22].紧凑型3缸汽油机的开发[J]. 国外内燃机 2012(04)

- [23].中内协小汽油机分会召开2013年年会通知[J]. 内燃机与配件 2013(11)

- [24].混氢汽油机排放特性的试验[J]. 北京工业大学学报 2012(01)

- [25].浅谈汽油机增压器的应用在汽车产业中的重要性[J]. 科技与企业 2012(03)

- [26].汽油机加速不良原因浅析[J]. 汽车维护与修理 2010(04)

- [27].汽油机启动盘故障的修理[J]. 山东农机化 2010(08)

- [28].1P64F型汽油机游车故障及其解决方法[J]. 林业机械与木工设备 2009(11)

- [29].乙醇掺混喷射对汽油机进气道喷水影响的试验研究[J]. 车用发动机 2020(01)

- [30].降低一款卧式汽油机机油消耗的试验研究[J]. 热科学与技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/524d4e4a3933af13f23e5dc1.html