# 电厂汽机运行中存在的问题及解决

(华能国际电力股份有限公司南京电厂江苏南京210036)

摘要：在发电机与锅炉设备中，汽轮机对保证发电机、锅炉以及汽轮机机组的正常运行起着十分重要的作用。所以，汽轮机的正常运转具有非常重要的作用。我们应该加以重视汽轮机的作用，它不仅具有节能和环保的作用，还对电厂能够正常运转起着不可忽视的作用。笔者对电厂汽机存在的问题进行了详细的分析，并且提出了相应的有效解决策略，期望能够为电厂机组的正常运行提供坚实的理论支持。

关键词：电厂；汽机设备；运行；问题；解决

300mw火电电厂在社会的发展过程中占据着十分重要的地位,对于电厂而言，汽机的正常运行不仅影响着电厂的经济效益，更与其社会效益息息相关，在社会对于供电量的需求日益上涨的趋势下，电厂作为电能的供应方，需要重视汽机设备的运行安全管理，要针对汽机设备的循环运转状态，在高发电效率的重压之下，分析其中存在的故障、损坏等问题，提出针对性的技术解决措施，提升和优化电厂汽机运行的效能，减少对化石能源的消耗，以满足社会对于电能的强烈需求，并提升电厂企业的经济效益和社会效益。目前，电厂的主要能源是煤炭等化石能源，分析电厂汽机运行过程中的常见问题，并采取科学有效的措施提高其运行效率不仅可以减少化石能源的消耗，更能够提高电厂的经济效益。其运行的好，电厂作业效率自然就高，不仅能降低各种能源资源的消耗，提高基本的生产效率，提升电厂的生产经营效益，而且还能很好的保护生态环境。一般情况下，电厂汽轮机的寿命都较长，在发电效率的提升下，汽机运行复杂程度也越来越大，在运行的过程中也常常出现各种问题，下面就对其行过程中的常见问题进行分析并探讨出相应的规避措施。

1在当前电厂运行中汽轮机使用过程中的问题

大量的调查研究发现，当前电厂中实用的电厂汽轮机一般都使用了很长的时间，基本上都在30年左右，如果严格按照出厂标准每年都进行各种类型的专业维护，即使存在问题，也都能高效的进行整修排除，在实际运行过程中也没有安全隐患的存在。但是，现实情况是不少电厂在实际的使用过程中，出于思想意识淡薄或者精减费用的考虑，在实际的安装、调试或后续维护上做的都不是特别到位，随着使用时间的延长，就很容易导致汽轮机运行效率的低下，在实际运行的过程中经常会出现各种各样的问题，这不仅为电厂安全生产埋下了安全隐患，而且还在一定程度上降低了电厂生产经营中的基本经济效益。

（1）叶片的破损。在当前的汽机叶片的组成中，主要是有动叶片和静叶片，动叶片在实际运行过程中很容易出现问题，而静叶片出现问题的几率比较小。在实际的电厂汽机运行过程中，动叶片始终保持着很高的离心力，与此同时，进入汽轮机的蒸汽温度也基本上保持在500摄氏度左右，这就使得汽轮机的动叶片始终承受着极大的往复震动力以及蒸汽冲击力，汽轮机的动叶片长时间的处在这样的环境中，是非常容易出现破损的。如果动叶片长时间受到各种力的挤压，没有得到及时有效的保养维护，那么长此以往，动叶片就会出现破损脱落，一旦融入到设备的其他环节上，就很容易导致整个设备的损坏。

（2）振动过大的问题。电厂汽机由于整体体型较大，在实际运行过程中所产生的各种力也比较多，振动问题是各种类型的电厂汽机普遍存在的一个问题，虽然当前技术有了发展，但是，这个振动问题一直没有得到很好的控制和解决。如果汽轮机的振动过大，就会影响到机组运行的安全，而且振动还会对汽轮机的轴承座、气缸连接部等带来严重的损伤，导致汽轮机振动过大的原因是非常多的，常见的有汽轮发电机组动平衡没有得到很好的校正，动叶片在运行过程中出现破损诱发的振动等，这些问题的存在都会导致振动现象的出现。其次，汽轮机在长时间的使用过程中，如果对一些关键部位的固定螺栓不定期进行加固拧紧，这些螺栓就很容易出现松动的情况，随着松动情况的增多，这些不牢固累加就会导致大范围的振动现象的出现。汽轮机在运行的过程中，需要定期进行润滑保养，然而，有的电厂为了节省相关的费用开支或者思想认识不到位，在润滑保养的过程中会出现油品质量不合格导致的振动，同时，发电机励磁电流的变化也会引起不同程度的振动。

2汽轮机油系统中存在的问题故障

在整个汽轮机运转的过程中，密封油系统和润滑油系统是非常重

要的组成部分，如果油系统出现故障问题，那么汽轮机的正常安全运行就无从谈起。倘若油系统发生的故障问题比较严重，而又没有得到及时的整改维修，那么就很容易损坏汽轮机的轴瓦。润滑系统出现问题故障，就很容易致使整个汽轮机在运转使用上的不协调、不流畅，在正常工作环境下有的零部件或者操作就会出现失灵的情况。由此可见，在汽轮机中油系统的正常与否，与汽轮机的安全正常运行是密切关联的。因此，必须从多个方面深化对油系统的管理和保障。当前，导致油系统在正常运行中出现问题故障的原因非常多，通常来说有下几个方面：冷油器由于维护管理不到位，随着使用时间的延长会引起储油箱油位下降的现象，很容易引起油系统出现问题故障；润滑油在购置的时候没有对质量进行严格把关，所使用的油料含有较多的杂质，很容易堵塞汽轮机的过滤网或者填塞到汽轮机的零部件当中，在一定程度上也会影响到正常的供油量。

3电厂汽轮机在使用过程中遇到问题的解决方法

（1）在解决叶片损坏上，需要定期对叶片的金属状态进行检查，

对于松动的位置及时进行拧紧加固；对连接叶片的主要管道或者进气口定期进行清理，防止吸纳进杂物等影响汽轮的正常运行；在安装叶片的时候，需要严格安好操作说明进行安装，同时还需要采用相对先进的工艺和技术，这样能最大限度的提高安全质量。在解决振动问题上，对汽轮机组转子的动平衡定期进行校正，消除转子的不平衡现象，对轴承的轴瓦等也需要在安装上下功夫，严格按照标准要求来进行操作。

（2）油系统故障的解决方法。对油系统定期进行保养检查，发

现问题及时进行维修解决，同时，正确使用好备用油系统；加强对油系统火灾的预防和管理，制定相关的油系统火灾防范和扑救方案，确保火灾一大发生能及时予以有效的控制。

4结束语

总而言之，电厂的汽机设备是关键性的装置，其运行状态的稳定性和可靠性，对于电厂的运营效益有直接的关联性。在现代科技不断进步发展趋势，要采用先进科学的方法，分析电厂汽机设备运行中存在的问题，及时发现汽机设备运行中的安全隐患和异常故障状态，针对性地采用适宜的解决措施，提升汽机设备的运行效能，为电厂企业最大程度上减少能量损耗，并获得最大化的经济效益和社会效益。随着经济社会的发展，电力资源也越发的重要，对于电厂来说，汽轮机的正常安全运行是至关重要的，在充分认识论汽轮机厂家问题故障后，就必须针对性的制定相关的方法措施予以有效保障。有这样才能保障汽轮机安全运行。

参考文献:

［1］李大中，倪玮强，李锦贤．基于PLC实现的火电厂小汽机保护控制系统［J］．热能动力工程，2006(06)．

［2］霍耀光，侯子良，李麟章．中国火电厂热工自动化技术改造建议［J］．电力系统自动化，2004(02)．

［3］金子印，王党伟，刘加合．300MW汽机运行中调节阀单阀与顺序阀切换问题［J］．汽轮机技术，2010(03)．

［4］郭刚．电厂给水泵汽机存在的问题分析及改进措施［J］．科海古诗波兰科技探索，2011(06)．

［5］王健平，电厂汽机常见问题及其应对措施研究［J］．能源与节能，2012(06):32～33．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5250adb6a903e0cfb4c7abff.html