# 自动温控超声波萃取仪的研制

### 论文摘要

超声萃取技术是近年来发展起来的一种新型分离技术。与常规的萃取技术相比,超声波萃取技术具有无污染、高效、快速、价廉等特点。目前,超声波萃取技术已广泛用于食品、药物、工业原材料等有机组分或无机组分的分离和提取,但是国内专用于超声萃取的实验设备比较少,而且不具备自动调温功能。对于生化实验来说,温度也是影响实验结果的一个重要因素。本文旨在设计一款能够实时测温控温的超声波萃取仪,该仪器主要由超声波发生系统、测温控温系统两部分组成。超声波发生系统是超声波萃取仪的核心,它主要由换能器匹配电路、超声电源和频率跟踪电路三部分组成,其中换能器匹配采用变压器耦合方式,这种方法的好处在于有效机电耦合系数高;超声电源采用全桥推挽逆变电路,具有转换效率高的特点。频率跟踪采用自适应相差反馈式,该方法综合了当前国内外的几种主要方法如电流反馈式、锁相环式、导纳反馈式和自适应方式的优点,实验结果表明,它具有搜索精度高、几乎不存在误跟踪或漏跟踪的情况、频率跟踪算法简单及灵活等优点。测温控温系统分成两个单独的模块进行设计。测温采用差分输入方式,精确度可达0.001℃。控温系统采用PID （proportional-integral-derivative,即比例-积分-微分控制）技术自动调节功率,温度上升快、收敛性好、振荡纹波小,控温精度达±1℃（超声波不开的情况下）。此外,本系统具有良好的系统架构和人机交互界面,可灵活定制不同的实验方案。仪器采用LCD全程显示实验进程,在实验中可随时修改参数,使实验过程更加简单,实验结果更加理想。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题研究目的与意义

- 1.3 需求与系统分析

- 1.4 本文主要内容

- 2 超声系统设计

- 2.1 超声振动系统

- 2.2 超声电源设计

- 2.3 频率跟踪设计

- 3 单片机及其它外围设计

- 3.1 单片机选择

- 3.2 加热管、压缩机模块设计

- 3.3 温度采集模块设计

- 3.4 磁力搅拌模块设计

- 3.5 液晶显示模块设计

- 3.6 键盘扫描设计

- 4 软件系统设计

- 4.1 系统架构

- 4.2 频率跟踪模块

- 4.3 温控PID 算法

- 5 系统测试

- 5.1 超声系统测试

- 5.2 温控系统测试

- 5.3 整体联合调试

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].Horizon Technology公司全自动固相萃取仪的常见故障排除和日常维护[J]. 现代仪器 2011(01)

- [2].浅谈萃取仪构造对仪器性能的影响[J]. 中国人造板 2008(08)

- [3].自动固相萃取仪在尿中钚分析方法中的应用[J]. 同位素 2017(04)

- [4].无溶剂高效萃取仪填补国内空白[J]. 粮食与饲料工业 2010(10)

- [5].人造板甲醛释放量检测用穿孔萃取仪的改进[J]. 木材工业 2016(05)

- [6].鸡蛋中三聚氰胺全自动固相萃取仪—液相色谱串联质谱检测方法的建立[J]. 农业机械 2013(03)

- [7].全自动加压溶剂萃取仪在农产品有机磷农药残留检测中的应用[J]. 现代科学仪器 2009(03)

- [8].气液微萃取仪联用气相色谱-质谱仪检测果蔬中农药残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2017(11)

- [9].基于ARM的全自动固相萃取仪设计[J]. 制造业自动化 2014(21)

- [10].测定水中石油类液液萃取仪的比较和选择[J]. 广东化工 2011(10)

- [11].使用戴安Autotrace SPE自动固相萃取仪处理废液以及地表水[J]. 环境化学 2010(02)

- [12].ME-101多功能微萃取仪的研究与开发[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [13].基于ARM和μC/OS的固相萃取仪的研制[J]. 现代仪器 2010(02)

- [14].中小型超临界流体萃取仪[J]. 精细化工原料及中间体 2010(03)

- [15].中小型超临界流体萃取仪[J]. 乙醛醋酸化工 2014(09)

- [16].对固相萃取仪校准的一种方法[J]. 计量与测试技术 2012(12)

- [17].全自动加压溶剂萃取仪在测定蔬果中拟除虫菊酯的应用[J]. 现代科学仪器 2011(04)

- [18].仪器萃取法在化妆品营养面霜抗生素测定中的应用[J]. 宁夏医科大学学报 2012(02)

- [19].自动萃取仪对水中油类的萃取效率研究[J]. 福建分析测试 2010(03)

- [20].全自动固相萃取仪分析蔬菜中5种有机磷农药的方法研究[J]. 质量技术监督研究 2017(02)

- [21].溶剂萃取仪提取瓜蒌籽油工艺优化及其脂肪酸成分分析[J]. 食品工业科技 2015(24)

- [22].SFE-2型超临界CO_2流体萃取仪实用技术与方法[J]. 北京林业大学学报 2012(06)

- [23].不同固相萃取仪在猪肝中克伦特罗残留检测中的应用比较[J]. 现代农业科技 2010(12)

- [24].自动固相萃取薄层色谱法检验水中百草枯[J]. 广东公安科技 2010(04)

- [25].人造板甲醛释放量检测用穿孔萃取仪的改进[J]. 建材与装饰 2018(09)

- [26].半自动萃取仪法测定褐煤苯萃取物产率的探讨[J]. 煤质技术 2012(03)

- [27].运动功能饮料中合成着色剂测定及全自动固相萃取仪的应用[J]. 饮料工业 2016(03)

- [28].快速溶剂萃取-气相色谱法测定土壤中石油烃(C_(10)～C_(40))[J]. 理化检验(化学分册) 2020(07)

- [29].计量科技为食品安全撑起“保护伞”[J]. 质量探索 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5263bfa80893ce4496b09ce6.html