# 基于EMD和ICA的感应电动机故障检测研究

### 论文摘要

感应电动机因其结构简单、价格低廉、使用方便等特点而被广泛的应用于航空、航天、航海等以及其他工业各生产部门的各个领域。其故障发生不仅会造成巨大的经济损失,甚至会带来人员伤亡。因此,及时有效地对感应电机进行故障检测和诊断具有重大意义。经验模态分解是(Empirical mode decomposition, EMD)是一种新兴的信号处理方法,具有能够自适应分解和优良的局部分析能力的突出优点,非常适用于处理非平稳信号。独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)是一种盲源分离方法,能够将多路观测信号分解成若干相互独立的成分。ICA已经在信号处理领域受到了广泛的关注,并且广泛应用在特征提取、图像处理、过程监测等领域。本文的目的在于结合EMD和ICA对感应电动机的轴承故障和转子断条故障进行故障检测,主要内容如下:1、在分析轴承故障和转子断条故障的故障诊断基本原理基础上,研究了这两种故障的故障特征机理,给出了每种故障的故障特征频率的计算公式,并对目前较为流行的故障检测和诊断方法进行了研究,分析和总结。2、对EMD和ICA理论进行了深入的分析和研究,并用仿真实验验证了这两种算法的优良特性。3、结合EMD和ICA开展对感应电动机故障检测的创新工作。首先使用EMD方法对故障信号的定子电流信号进行预处理,去除高频噪声部分,再用FastICA算法提取故障特征,绘制特征图,从而将两种故障分离,并用仿真实验验证了该方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究意义

- 1.2 感应电动机的常见故障

- 1.2.1 转子导条故障

- 1.2.2 轴承故障

- 1.2.3 气隙偏心故障

- 1.2.4 定子绕组故障

- 1.3 故障检测技术

- 1.3.1 故障诊断技术概述

- 1.3.2 故障诊断技术的发展及国内外研究现状

- 1.4 本文的主要工作

- 1.5 本章小结

- 第二章 感应电动机常见故障特征机理及检测方法分析

- 2.1 转子断条故障特征机理分析

- 2.2 转子断条故障常用诊断方法

- 2.3 轴承故障特征机理分析

- 2.4 轴承故障常用诊断方法

- 2.5 本章小结

- 第三章 EMD 原理及其在感应电动机故障检测中的应用

- 3.1 EMD 的基本概念

- 3.1.1 瞬时频率

- 3.1.2 基本模态分量

- 3.2 EMD 分解过程

- 3.3 经典模态分解的正交性和完备性

- 3.3.1 EMD 的完备性

- 3.3.2 EMD 的正交性

- 3.4 基于EMD 的Hilbert 变换的基本原理和算法

- 3.5 EMD 在感应电动机故障检测中的应用

- 3.6 本章小结

- 第四章 ICA 原理及其在感应电动机故障检测中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 统计学基础

- 4.2.1 随机变量的数字特征

- 4.2.2 统计独立

- 4.3 信息论的基础知识

- 4.3.1 熵

- 4.3.2 Kullback-Leibler（KL）散度

- 4.3.3 互信息

- 4.3.4 负熵

- 4.4 ICA 的定义及其数学模型

- 4.5 信号预处理理论

- 4.5.1 信号的中心化

- 4.5.2 信号的白化

- 4.6 FastICA 算法

- 4.6.1 FastICA 的基本原理

- 4.6.2 FastICA 算法的实现步骤

- 4.6.3 FastICA 算法的优点

- 4.6.4 数据仿真

- 4.7 FastICA 算法在感应电动机故障检测中的应用

- 4.8 本章小结

- 第五章 仿真实验

- 5.1 实验数据的采集及实验方案

- 5.2 EMD 进行数据预处理

- 5.3 FastICA 进行特征提取

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于EMD方法的直流线路故障测距影响因素研究[J]. 电工技术 2020(05)

- [2].基于EMD去趋势波动的脑疲劳模糊熵分析[J]. 中国生物医学工程学报 2020(01)

- [3].基于EMD和长短期记忆网络的短期电力负荷预测研究[J]. 热能动力工程 2020(04)

- [4].抑制EMD端点效应的改进算法研究[J]. 数据通信 2020(04)

- [5].EMD模态分量的谱相关分析法及其对重力固体潮信号的解调分析[J]. 地球科学进展 2016(09)

- [6].基于EMD的瑞雷波信号提纯新方法[J]. 地震工程与工程振动 2017(01)

- [7].基于EMD西安市虚拟水总量波动及其成因的时空多尺度分析[J]. 干旱区地理 2017(02)

- [8].基于EMD分解的径流量预测模型[J]. 黄河水利职业技术学院学报 2017(02)

- [9].基于噪声信号EMD的装甲车辆识别研究[J]. 兵器装备工程学报 2017(07)

- [10].基于统计特征与EMD算法的有载分接开关振动信号去噪[J]. 电工电能新技术 2020(01)

- [11].基于EMD的语音信号压缩感知算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].基于EMD的氢钟频率预报方法研究[J]. 宇航计测技术 2016(03)

- [13].用EMD和小波消噪的加速度信号压缩重构新方法[J]. 计算机系统应用 2015(11)

- [14].基于EMD与功率谱熵的语音端点检测[J]. 电声技术 2013(11)

- [15].EMD方法在高频数据去噪中的应用[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [16].基于形态学滤波的快速多通道图像EMD[J]. 北京航空航天大学学报 2020(11)

- [17].EMD算法在低温超导瞬变电磁噪声抑制中的应用[J]. 低温物理学报 2014(05)

- [18].基于EMD理论的短期负荷预测[J]. 电力需求侧管理 2011(01)

- [19].基于多项式拟合的EMD端点效应处理方法研究[J]. 机械设计与制造 2010(10)

- [20].基于EMD的中国生态足迹与生态承载力的动力学预测[J]. 干旱区资源与环境 2009(01)

- [21].一种抑制EMD端点效应新方法及其在信号特征提取中的应用[J]. 振动工程学报 2008(06)

- [22].基于EMD闪光视觉诱发电位的单次提取方法[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [23].基于EMD的中国生态足迹与生态承载力的动力学预测[J]. 生态学报 2008(10)

- [24].基于改进EMD和形态滤波的滚动轴承故障诊断[J]. 中国测试 2016(01)

- [25].基于EMD的破碎波检测与抑制[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2016(08)

- [26].基于小波包分解和EMD的滚动轴承故障诊断方法研究[J]. 煤矿机械 2015(02)

- [27].基于压缩传感和EMD距离的视频镜头关键帧提取[J]. 电视技术 2015(17)

- [28].子空间与EMD联合语音增强的说话人识别[J]. 军事通信技术 2013(04)

- [29].基于EMD的红外遥测光谱信号预处理新方法[J]. 红外与激光工程 2013(12)

- [30].基于EMD与GA-BP网络的离心泵汽蚀故障诊断[J]. 化工自动化及仪表 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/529a0002c7052f96ef44e807.html