# 聚醚改性有机硅消泡剂的研制及在纺织浆料中的应用

### 论文摘要

泡沫在人们的日常生产和生活中是很常见的现象。泡沫的存在既有好的一面，比如利于灭火、洗涤、浮选、除尘、制造泡沫陶瓷和泡沫塑料等；但也有很多不利的一面，如在纺织印染、纺织浆料、涂料、造纸、油墨、污水处理、发酵等行业中，泡沫的存在会对产品质量和生产过程造成不良影响。因而在工业生产的有关领域中，往往需要加入一定量的消泡剂，来消除（及抑制）气泡或泡沫。随着我国经济的飞速发展，人们的生活水平日渐提高，新型、高效的消泡剂的研制对于纺织产品科技水平的提升及应用领域的拓展具有十分重要的意义。消泡剂从天然物质到合成物质种类繁多，其中以聚醚类和有机硅类这两类的性能比较优越，应用范围广。有机硅型消泡剂低毒、抗氧化、破跑能力强，但抑泡能力较低，因而耗用量大。聚醚类的消泡剂的特点是破泡速率低，但抑泡能力强。因此现在国内较多的是对有机硅进行聚醚改性，令其兼具两种消泡剂的优异性能，成为一种有广泛应用前景、性能优异的消泡剂。本课题用接枝型的合成方法制备聚醚改性有机硅型消泡剂，并研究了在温度、时间、原料配比、催化剂用量、pH值、HLB值等对制备消泡剂的消泡性能的影响。在本课题的实验中具体包括的内容有：（1）聚醚与低含氢硅油的配比对消泡性能的影响；（2）聚醚改性低含氢硅油时间的确定；（3）确定聚醚改性低含氢硅油时催化剂的加入量；（4）确定聚醚改性低含氢硅油的温度；（5）确定制备硅膏时SiO2的加入量；（6）确定制备硅膏时的温度；（7）确定制备硅膏的时间；（8）确定复合乳化剂Span60和Tween60的配比；（9）确定制备消泡剂时硅膏的加入量；（10）确定制备消泡剂时NaOH的加入量。实验结果表明：低含氢硅油与聚醚（GPE）的配比为15:1、催化剂用量为0.2%、改性时间在2h、接枝改性时的温度为110℃的时候所制得的改性硅油消泡效果最好，并通过红外光谱测试表征了聚醚链段成功接枝到了聚硅氧烷链段上；SiO2的含量为3%、制备硅膏的最佳温度为100℃、反应时间是3h；制备消泡剂的最佳制备条件是：混合乳化剂的HLB=9.5、硅膏的加入量为30%、NaOH的加入量为3%。本课题还将在最佳制备条件下配制的消泡剂应用于纺织浆料中，并与有机硅消泡剂的消泡性能做了对比，结果表明聚醚改性有机硅消泡剂的消泡效果要比有机硅消泡剂的消泡效果好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 消泡剂的作用与分类

- 1.1.1 泡沫的产生与消除

- 1.1.2 消泡剂的分类

- 1.2 消泡剂的现状和发展前景

- 1.2.1 国内用消泡剂的现状和发展前景

- 1.2.2 国外用消泡剂的现状和发展前景

- 1.3 课题来源

- 1.4 本论文研究的内容和意义

- 2 改性消泡剂设计方案

- 2.1 消泡剂的组份

- 2.2 硅油的选择

- 2.2.1 硅油的特性、分类与应用

- 2.2.2 硅油的选择与硅油消泡剂

- 2.3 聚醚消泡剂

- 2.4 聚醚改性聚硅氧烷消泡剂

- 2.4.1 消泡剂的消泡机理

- 2.4.2 聚醚改性硅油消泡剂的制备

- 3 聚醚改性聚硅氧烷消泡剂聚合工艺研究

- 3.1 实验原料、试剂与仪器

- 3.2 聚醚改性聚硅氧烷消泡剂的聚合工艺

- 3.3 确定聚醚与低含氢硅油的配比

- 3.3.1 实验方法

- 3.3.2 实验结果

- 3.4 确定聚醚改性低含氢硅油的时间

- 3.4.1 实验方法

- 3.4.2 实验结果

- 3.5 确定聚醚改性低含氢硅油时催化剂的加入量

- 3.5.1 实验方法

- 3.5.2 实验结果

- 3.6 确定聚醚改性低含氢硅油的温度

- 3.6.1 实验方法

- 3.6.2 实验结果

- 2的加入量'>3.7 确定制备硅膏时 SiO2的加入量

- 3.7.1 实验方法

- 3.7.2 实验结果

- 3.8 确定制备硅膏时的温度

- 3.8.1 实验方法

- 3.8.2 实验结果

- 3.9 确定制备硅膏的时间

- 3.9.1 实验方法

- 3.9.2 实验结果

- 3.10 确定复合乳化剂 Span60 和 Tw een60 的配比

- 3.10.1 实验方法

- 3.10.2 实验结果

- 3.11 确定制备消泡剂时硅膏的加入量

- 3.11.1 实验方法

- 3.11.2 实验结果

- 3.12 确定制备消泡剂时 NaOH 的加入量

- 3.12.1 实验方法

- 3.12.2 实验结果

- 3.13 正交实验

- 3.14 聚醚改性低含氢硅油的结构分析

- 3.15 本章小结

- 4 聚醚改性有机硅消泡剂在浆纱中的应用

- 4.1 实验原料及试剂

- 4.2 实验仪器

- 4.3 实验方法

- 4.4 实验结果

- 5 结论

- 5.1 本课题所得的结论

- 5.2 本课题的不足

- 参考文献

- 攻读学位期间发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].挤压改性麦麸膳食纤维对饺子皮品质的影响[J]. 中国食品学报 2020(01)

- [2].微量硼改性对钛合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(08)

- [3].改性谷物冲调粉配方研究[J]. 粮食与油脂 2020(10)

- [4].胺基改性硅胶材料的研究进展[J]. 化工技术与开发 2016(03)

- [5].家具用速生材微波处理与无机改性研究现状与展望[J]. 家具 2016(04)

- [6].果胶改性方法及生物学作用机理研究进展[J]. 中国食品学报 2015(07)

- [7].骨胶胶粘剂的一些改性方法浅谈[J]. 中国胶粘剂 2015(10)

- [8].一种改性钛硅分子筛的制备方法[J]. 石油化工 2010(03)

- [9].糖苷改性有机硅表面活性剂的研究进展[J]. 日用化学工业 2010(04)

- [10].改性蜡在SBS改性沥青防水卷材中的应用研究[J]. 中国建筑防水 2018(18)

- [11].蜡的改性及特种蜡产品的开发利用[J]. 化工管理 2017(12)

- [12].基于改性巴斯德杆菌的桥梁环境下细菌混凝土技术的研究[J]. 黑龙江交通科技 2017(06)

- [13].改性稻杆吸附U(Ⅵ)的行为和机理研究[J]. 原子能科学技术 2015(12)

- [14].碳酸盐岩煅烧改性处理酸性矿山废水的研究[J]. 环境污染与防治 2015(01)

- [15].改性有机硅柔软剂的研究进展[J]. 国际纺织导报 2013(04)

- [16].纤维素纤维的改性方法[J]. 科技致富向导 2011(26)

- [17].石墨烯制备与改性的研究进展[J]. 塑料科技 2020(11)

- [18].我国双环戊二烯改性不饱和聚酯树脂的研究进展[J]. 塑料助剂 2014(03)

- [19].改性玉米芯对含铜废水的吸附特性[J]. 工业用水与废水 2013(01)

- [20].改性钛白废渣对选矿废水中硫化物的去除[J]. 工业水处理 2011(01)

- [21].改性聚乙烯醇缩甲醛纤维的开发与应用进展[J]. 橡塑资源利用 2011(03)

- [22].基于改性酪素制备水性油墨连接料的现状与展望[J]. 包装工程 2010(03)

- [23].花生蛋白改性研究的进展[J]. 农产品加工(学刊) 2010(01)

- [24].糖酰胺改性有机硅表面活性剂的研究进展[J]. 化工新型材料 2010(03)

- [25].三聚氰胺甲醛树脂改性的研究进展[J]. 广东化工 2016(24)

- [26].纤维素改性处理的研究进展[J]. 丝绸 2014(11)

- [27].磷酸盐改性方解石去除水中磷酸盐研究[J]. 生态环境学报 2013(09)

- [28].钼磷改性高岭土的制备及表征[J]. 化学与黏合 2011(05)

- [29].碱改性对脱脂豆粉表面疏水性的影响[J]. 食品工业科技 2010(09)

- [30].双重改性空心微珠的制备及表征[J]. 后勤工程学院学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52b576ebba7ae25e37b59d1d.html