# 跳频信号非合作接收技术研究

### 论文摘要

跳频通信具有低接收概率、抗衰落、抗干扰、保密性能好、稳定可靠等一系列优点,使其得到了广泛的应用,也向跳频信号的非合作接收提出了严峻的挑战。跳频信号非合作接收技术中的检测、参数估计、分选等方法,已成为目前研究的热点,论文对此进行了研究,并对跳频信号的分选算法进行了编程实现。主要内容如下:1.研究了跳频信号的时频分析方法。应用不同的时频分析方法对跳频信号进行分析,并运用运算量、时频聚焦性、交叉项等指标对不同的时频分析方法进行了比较。2.研究了跳频信号参数盲估计技术。首先介绍了S变换的基本原理,并对其参数估计性能进行了分析,针对其窗函数不能满足能量归一化的缺点,本文将能量归一化窗S变换引入到跳频信号分析中,给出了一种基于能量归一化窗S变换的跳频信号参数盲估计算法,有效地克服了S变换的局限性,提高了估计性能;为了进一步提高低信噪比时的估计精度,接着研究了组合时频分析方法,将谱图与MSPWVD进行组合,得到了更为清晰稳健的时频图,给出了利用一维二次差分法沿时间轴进行峰值搜索,并对其峰值大小及峰值位置进行修正,然后利用不同方法进行跳频信号参数估计,在低信噪比下提高了估计精度。3.研究了各种干扰信号存在条件下跳频信号盲检测技术。首先利用功率谱对消法来抑制定频干扰;因功率谱对消后,不可避免地带来了能量的损失,为了凸显跳频信号和抑制宽频干扰,给出了一种单元平均选小（CASO-CFAR）恒虚警处理判决方法;然后利用数学形态学方法对判决后的时频图进行处理,较好地填补了信号空洞,平滑了信号边际;最后利用图像增强方法中的中值滤波器来消除星点噪声,检测出跳频信号。4.研究了跳频信号分选技术。在信号测向和分割的基础上,首先依据跳频组网中各网台的地理位置往往不同的特点,给出了一种基于宽带波束形成的跳频信号分选算法,该算法能够正确地分选出各网台信号,并能够抑制其它方向的干扰;然后给出了一种聚类分选算法,利用直方图来优化初始类中心,减少了聚类的迭代次数,最后针对非合作接收时跳频组网方式未知的情况,设计了一种分步聚类方法,对跳频信号进行分选,当信号段类数较多时,相对于直接利用信号段参数进行聚类分选减少了计算量。5.研究了基于聚类的跳频信号分选算法的编程实现。首先介绍了跳频信号处理平台;其次使用流程图介绍了分选算法的实现流程;然后基于微软.NET开发平台使用C#语言进行了算法的编程实现;最后在软件平台上实现了选定算法,结果表明该算法的应用程序能有效地完成跳频信号的分选。

### 论文目录

- 目录

- 表目录

- 图目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 研究历史与现状

- 1.2.1 跳频信号检测

- 1.2.2 跳频信号的参数估计

- 1.2.3 跳频信号分选

- 1.3 论文结构安排

- 第二章 跳频信号的时频分析

- 2.1 引言

- 2.2 跳频信号的数学模型及主要技术指标

- 2.2.1 跳频信号的数学模型

- 2.2.2 主要技术指标

- 2.3 线性时频分析

- 2.3.1 短时傅里叶变换

- 2.3.2 Gabor 变换

- 2.3.3 小波变换

- 2.4 二次时频分布

- 2.4.1 谱图

- 2.4.2 Wigner-Vile 分布及其推广形式

- 2.5 重排类及组合类时频分布

- 2.5.1 重排类时频分布

- 2.5.2 组合类时频分布

- 2.6 性能评价

- 2.7 本章小结

- 第三章 跳频信号的参数估计

- 3.1 基于S 变换的跳频信号参数估计

- 3.1.1 基于S 变换的跳频信号参数估计

- 3.1.2 基于能量归一化窗S 变换的跳频信号参数估计

- 3.1.3 算法仿真

- 3.2 基于二次差分法的跳频信号参数估计

- 3.2.1 不同时频分布组合

- 3.2.2 二次差分法

- 3.2.3 跳频信号参数估计

- 3.2.4 算法仿真

- 3.3 本章小结

- 第四章 跳频信号盲检测和分选

- 4.1 跳频信号盲检测

- 4.1.1 功率谱对消

- 4.1.2 CASO-CFAR 准则

- 4.1.3 形态学图像处理

- 4.1.4 算法仿真与实际信号测试

- 4.2 DOA 估计

- 4.3 跳频信号盲分选

- 4.3.1 信号分割

- 4.3.2 基于宽带波束形成的跳频信号分选

- 4.3.3 基于聚类的跳频信号分选

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于聚类的跳频信号分选的实现

- 5.1 跳频信号处理平台

- 5.2 任务划分

- 5.2.1 信号格式

- 5.2.2 软件实现流程

- 5.3 软件实现

- 5.4 本章小结

- 结束语

- 一、本文内容总结

- 二、展望

- 参考文献

- 作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于局部自适应阈值的跳频信号提取和检测[J]. 电光与控制 2020(01)

- [2].一种跳频信号监测的改进方法[J]. 电波科学学报 2020(02)

- [3].非均匀跳频信号参数估计方法[J]. 西安邮电大学学报 2020(02)

- [4].一种非全驻留跳频信号参数估计方法[J]. 通信技术 2017(04)

- [5].跳频信号的时差直接定位[J]. 电子学报 2017(04)

- [6].慢跳跳频信号的时差估计方法[J]. 现代雷达 2016(02)

- [7].基于压缩感知的宽带跳频信号采集[J]. 无线电工程 2015(03)

- [8].基于相位差分的跳频信号识别方法[J]. 通信对抗 2010(04)

- [9].一种非合作的跳频信号跳同步方法[J]. 通信对抗 2011(02)

- [10].一种压缩域下的跳频信号盲识别新方法[J]. 西安电子科技大学学报 2013(06)

- [11].基于FPGA的差分跳频信号频率检测技术研究[J]. 电子制作 2020(23)

- [12].一种多调制方式跳频信号模拟系统的软件设计方法[J]. 电子质量 2020(05)

- [13].一种同步组网跳频信号的盲分离方法[J]. 电讯技术 2018(12)

- [14].短波信道下的跳频信号检测[J]. 电子学报 2019(03)

- [15].基于压缩感知的跳频信号参数盲估计算法[J]. 通信学报 2017(12)

- [16].一种跳频信号实时跟踪与参数估计方法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2018(02)

- [17].脉冲噪声下跳频信号时频图修正[J]. 电讯技术 2018(08)

- [18].一种基于聚类分析的跳频信号自动分选方法[J]. 航天电子对抗 2015(03)

- [19].基于混沌序列的跳频信号源FPGA设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2012(11)

- [20].基于示向图分割投影的短波跳频信号检测算法[J]. 信号处理 2012(12)

- [21].跳频信号功率谱密度估计[J]. 电子科技 2011(06)

- [22].差分跳频信号分离方法研究[J]. 沈阳理工大学学报 2011(02)

- [23].复杂电磁环境下跳频信号检测及拼接算法[J]. 无线电工程 2010(08)

- [24].航空通信设备检测系统跳频信号源的设计[J]. 电子设计工程 2010(07)

- [25].一种高性能跳频信号源的设计与实现[J]. 宇航计测技术 2010(06)

- [26].跳频信号的自适应谱图分析[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].基于S变换的跳频信号特征参数盲估计[J]. 现代雷达 2008(02)

- [28].一种改进的跳频信号参数估计方法[J]. 电讯技术 2018(11)

- [29].基于滑窗和原子字典的压缩域跳频信号参数估计算法[J]. 电子与信息学报 2017(11)

- [30].认知无线电跳频信号检测及特征参数提取[J]. 无线电通信技术 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52baa0a12a8eda82fdb5e7ca.html