# 基于画面的柔版印刷质量检测技术的研究

### 论文摘要

传统的利用人工检测印刷品表面质量的方法受主客观因素的影响,经常出现漏检、误检现象。对印品质量快速准确的自动检测,是柔印质量检测发展的趋势。为了提高检测速度、检测质量和检测效率,降低损耗,节约成本,解决印刷生产和质量检测的自动化问题,本文对柔版印刷质量检测技术中的有关算法进行了改进。应用数字图像处理技术,对柔印图像先进行去噪声处理,然后进行模板图像边缘检测,再进行图像匹配,最后进行缺陷检测。以峰值信噪比作为评价指标,确定了用高斯滤波去除图像噪声；根据边缘检测算子的检测效果,确定Canny算子对模板图像进行边缘检测；根据四种图像匹配定位算法的正确率和时间,确定特征匹配与二次综合法相结合的图像匹配法进行定位；图像缺陷检测采用差影法容易产生边缘痕迹,采用8邻域差影法对匹配图像进行差影,并验证了算法有效性,差影图二值化后采用Blob算法提取缺陷特征。结果表明：选取峰值信噪比值最大(39.40dB)的高斯滤波器去除柔印图像噪声,能最大限度的减少图像的模糊和信息丢失；Canny算子在定位精度与抗噪声方面都明显优于其它四种边缘检测算子；特征匹配与二次综合法相结合的图像匹配法解决了印品图像配准问题,在确保匹配正确率满足要求的条件下,使检测时间缩短至二次综合法的46%(即32.06ms)；应用8邻域差影法进行图像差影,能够减少甚至消除边缘痕迹。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 1 概述

- 1.1 国内外研究现状

- 1.1.1 国外研究现状

- 1.1.2 国内研究现状

- 1.2 图像匹配算法

- 1.3 研究背景、内容及研究意义

- 2 理论分析

- 2.1 图像去噪算法的选取

- 2.2 边缘检测算法

- 2.2.1 Canny边缘检测基本原理

- 2.2.2 Canny边缘检测算法步骤

- 2.3 模板制作

- 2.4 模板匹配算法

- 2.5 特征匹配与二次综合法相结合的图像匹配法

- 2.6 印刷缺陷检测及缺陷识别

- 2.6.1 印刷缺陷检测

- 2.6.2 印刷缺陷识别

- 3 实验

- 3.1 实验条件

- 3.2 实验设计

- 3.3 实验内容

- 3.3.1 图像去噪声处理实验

- 3.3.2 边缘检测实验

- 3.3.3 图像配准实验

- 3.3.4 缺陷检测实验

- 4 结果与分析

- 4.1 去噪声处理算法结果分析

- 4.2 边缘检测结果分析

- 4.3 图像配准结果分析

- 4.4 缺陷检测结果分析

- 5 结语

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者简况

### 相关论文文献

- [1].行业数据[J]. 今日印刷 2020(11)

- [2].柔版印刷提升包装产品水平[J]. 绿色包装 2019(02)

- [3].上海出版印刷高等专科学校“柔版印刷绿色制版与标准化实验室”获评优秀新闻出版业科技与标准重点实验室[J]. 出版与印刷 2019(03)

- [4].新形势下柔版印刷的发展趋势[J]. 标签技术 2019(06)

- [5].太阳机械:为行业发展做些事儿[J]. 标签技术 2016(12)

- [6].浅谈标签印刷业的设备发展趋势[J]. 标签技术 2017(02)

- [7].浅谈柔版印刷的数字化管理[J]. 标签技术 2017(04)

- [8].美国柔版印刷技术协会带给我们的启示[J]. 标签技术 2015(10)

- [9].上海出版印刷高等专科学校“柔版印刷绿色制版与标准化实验室”获评2017年度优秀新闻出版业科技与标准重点实验室[J]. 出版与印刷 2018(02)

- [10].高宝 再次发力起航柔版印刷[J]. 今日印刷 2014(11)

- [11].众企业共建“上海卫星柔版印刷技术创新示范基地”[J]. 中国包装工业 2013(01)

- [12].做好印前工作提高柔版印刷质量[J]. 印刷质量与标准化 2010(05)

- [13].上海版专获批首批新闻出版业科技与标准重点实验室[J]. 广东印刷 2017(01)

- [14].印刷辅助材料[J]. 标签技术 2020(05)

- [15].专题导言[J]. 今日印刷 2009(02)

- [16].薄膜类材料应用在柔版印刷中常见问题分析[J]. 标签技术 2019(05)

- [17].如何改进柔版印刷的油墨转移[J]. 标签技术 2018(03)

- [18].印中·印刷方式:柔版印刷引领我国印刷业的“绿色转身”[J]. 中国包装工业 2013(07)

- [19].柔版印刷的技术创新——高清平顶激光制版技术[J]. 中国包装 2015(02)

- [20].上海卫星柔版印刷技术创新示范基地隆重揭幕[J]. 印刷技术 2013(04)

- [21].柔版印刷联动生产方式促纸盒加工业发展[J]. 中国包装工业 2010(10)

- [22].塑料包装中柔印和凹印的现状与发展[J]. 塑料包装 2012(03)

- [23].涂布纸水性柔版印刷质量的影响因素综合分析[J]. 包装工程 2017(11)

- [24].高宝举办“柔版印刷日”活动[J]. 印刷杂志 2015(05)

- [25].我国柔版印刷市场[J]. 广东印刷 2020(04)

- [26].艾司科:数字柔版技术的创新领跑者[J]. 印刷经理人 2013(08)

- [27].柔版印刷——绿色包装印刷的骄子[J]. 印刷工业 2008(03)

- [28].博斯特推出柔版印刷质量控制新系统[J]. 造纸化学品 2010(03)

- [29].太阳机械填补我国窄幅柔版印刷设备领域多项空白[J]. 中国包装工业 2015(07)

- [30].柔版印刷Kubelka-Munk双常数配色的理论与实践[J]. 包装工程 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52c443aa84273525d3ea0fa7.html