# 数字化电源控制器平台的设计与实现

### 论文摘要

开关电源是现代电力电子设备中不可或缺的组成部分,而电源的数字化控制是电源的发展趋势。电力电子设备中的数字化控制部分多以MCU/DSP为核心,在很多高频应用的场合,它们的速度往往不能满足要求。与单片机和DSP相比,FPGA的频率更高、速度更快,这些特点顺应了电力电子电路的高频化和复杂化发展的需要。因此, FPGA在电力电子控制电路中得到了日益广泛的发展和应用。本文将FPGA应用于数字化电源控制平台的设计,以实现开关电源的数字化控制,所设计平台可通过串行接口与电脑连接,将驱动输出、监控、远程控制及可视化于一体,在不改变硬件的条件下,只需通过软件修改相关参数,即可实现对各种常用拓扑结构的开关电源的数字化控制。论文主要研究工作有:1.采用模块化设计方法,确定基于FPGA的电源控制器平台总体结构;2.进行SPWM控制系统各分模块设计,包括幅度、频率、相位、采样点数可调的正弦调制波,快速稳定的三角形载波,SPWM分相模块,死区时控模块及保护模块等,并进行总体控制系统(SPWM系统)的仿真;3.进行PWM控制系统各分模块设计,包括锯齿波,电压、电流放大器,软启动模块及PWM分相,保护模块等,并进行总体控制系统(PWM)系统的仿真;4.设计高速数字PID模块及串口通信模块;5.编写可视化界面,使平台能够与计算机通信。所有设计经过仿真结果分析,完成了课题要求,并具有较好的使用价值和应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 数字化电源的现状及发展趋势

- 1-1-1 开关电源现状及发展趋势

- 1-1-2 数字化电源是电源发展的必然趋势

- §1-2 课题背景及意义

- §1-3 本文的主要工作

- 第二章 开关电源控制技术

- §2-1 PWM 型开关电源控制研究

- 2-1-1 单端反激（Flyback）式直流变换器

- 2-1-2 单端正激（Forward）式直流变换器

- 2-1-3 半桥（Half-Bridge）式直流变换器

- 2-1-4 全桥（Full-Bridge）式直流变换器

- 2-1-5 推挽（Push-Pull）式直流变换器

- 2-1-6 死区时间

- §2-2 SPWM 型逆变电源控制研究

- 2-2-1 双极性单相半桥，全桥SPWM 逆变器

- 2-2-2 单极性全桥SPWM 逆变器

- 2-2-3 SPWM 三相桥式逆变器

- §2-3 本章小节

- 第三章 基于 FPGA 数字化电源控制技术方案

- §3-1 数字化电源控制器方案的选定

- §3-2 FPGA 的介绍

- 3-2-1 可编程逻辑器件发展简史

- 3-2-2 可编程逻辑器件分类

- 3-2-3 FPGA 的基本结构

- §3-3 FPGA 开发的优点

- §3-4 FPGA 设计流程及工具

- 3-4-1 FPGA 设计流程介绍

- 3-4-2 FPGA 设计工具介绍

- §3-5 本章小结

- 第四章 数字化电源控制器平台的设计

- §4-1 正弦波产生模块

- 4-1-1 正弦波产生原理

- 4-1-2 基于DDS 的正弦波

- 4-1-3 正弦波仿真结果

- §4-2 载波三角波发生器

- 4-2-1 三角波产生原理

- 4-2-2 三角波仿真结果

- 4-2-3 锯齿波产生电路

- §4-3 宏功能的使用

- 4-3-1 比较器电路

- 4-3-2 乘法器电路

- §4-4 分相模块

- §4-5 死区时控模块

- §4-6 数字化SPWM 模块的综合

- §4-7 电压电流环放大器

- §4-8 软启动时控模块

- §4-9 数字化PWM 模块的综合

- §4-10 数字PID 的实现

- 4-10-1 增量式数字PID

- 4-10-2 基于FPGA 的数字PID 设计

- 4-10-3 数字PID 的仿真结果

- §4-11 可视化界面的实现

- §4-12 数字化电源控制器平台总体设计实现

- §4-13 结论分析

- 4-13-1 SPWM 波形仿真图

- 4-13-2 PWM 波形仿真图

- §4-14 本章小结

- 第五章 全文总结与工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].短信远程电源控制器的设计应用[J]. 内陆地震 2016(03)

- [2].多路电源控制器的设计与实践[J]. 黑龙江科技信息 2013(32)

- [3].网络电源控制器简介[J]. 科技资讯 2012(15)

- [4].新型空间电源控制器的设计与实现[J]. 电源技术 2011(10)

- [5].电除尘电源控制器设备运行故障原因分析及优化调整[J]. 冶金动力 2020(05)

- [6].高灵活性与高性能催生 新一代数字电源控制器[J]. 中国电子商情(基础电子) 2012(04)

- [7].绕月飞行器用电源控制器设计及实现[J]. 电源技术 2011(10)

- [8].不断创新网络电源控制器预防建筑电气火灾[J]. 科技致富向导 2011(02)

- [9].以基于Wi-Fi&蓝牙的8路电源控制器设计与实现[J]. 广东交通职业技术学院学报 2019(04)

- [10].车载电源控制器标定软件设计[J]. 软件导刊 2020(05)

- [11].新型模块插装式电源控制器结构设计[J]. 电源技术 2014(09)

- [12].基于DSP+FPGA的磁铁电源控制器的设计[J]. 电子设计工程 2012(13)

- [13].嵌入式电源控制器设计[J]. 核电子学与探测技术 2008(02)

- [14].远程电源控制器[J]. 电子制作 2015(21)

- [15].基于安全节能的电源控制器开发[J]. 电子设计工程 2011(03)

- [16].基于DSP的逆变电源控制器的设计[J]. 科技传播 2011(16)

- [17].SMSC推出业界首款可编程USB电源控制器[J]. 电子与电脑 2011(09)

- [18].ATX电源控制器KA3511[J]. 电子世界 2009(06)

- [19].非乘用纯电动汽车电源控制器的硬件设计[J]. 河南科技 2018(08)

- [20].基于锂离子电池组的微小卫星电源控制器设计[J]. 计算机测量与控制 2009(01)

- [21].CREATOR推出CR-POWER8Ⅲ八路电源控制器[J]. 音响技术 2008(06)

- [22].航空电源控制器筛选自动测控系统的设计[J]. 航空精密制造技术 2018(04)

- [23].基于TMS320F2812的逆变电源控制器的设计与研究[J]. 电子设计工程 2013(01)

- [24].ABB推出新一代双电源控制器[J]. 建筑电气 2013(10)

- [25].基于STM32的逆变弧焊电源控制器设计[J]. 微型电脑应用 2012(01)

- [26].基于单片机的双电源控制器[J]. 硅谷 2012(11)

- [27].基于FPGA的数字化电源控制器研究[J]. 西安理工大学学报 2010(04)

- [28].移相式全桥电源控制器的设计与Matlab仿真分析[J]. 自动化与仪器仪表 2009(06)

- [29].智能电源控制器技术研究[J]. 能源研究与管理 2014(01)

- [30].一种穿戴式系统电源控制器设计与实现[J]. 电子技术应用 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52d6815936c87d0136aff81e.html