# 乡镇垃圾转运站及畜禽粪便综合利用工程设计

### 论文摘要

孤店子镇大荒地村隶属于吉林市昌邑区，位于第二松花江西岸，吉林市吉长公路北线25公里处，与吉林经济技术开发区比邻。随着经济的不断发展，大荒地村人口逐年增加，导致了垃圾排放量与日俱增，生活垃圾的收集和转运规模逐步扩大，而现有的垃圾收集站数量有限，大部分垃圾没有经过收集和处理，其臭气和飘尘影响了周边居民的正常生活，垃圾渗滤液也对地下水产生了一定程度的污染，已严重破坏了大荒地村的生态圈；另外随着近年来大荒地村村内养殖企业的迅速发展，产生的畜禽粪便未经任何处理即排入环境，导致了村内污水量的增加和地下水水质的恶化，直接影响了当地的环境卫生及农作物的质量。大荒地村结合本村实际情况和发展需求，开展了环境综合治理工程，进行了规模为5t/d的垃圾中转站工程和规模为30t/d畜禽粪便资源化利用工程的设计项目。本课题通过在设计过程中对该地区的实际考察和分析以及主要设计内容的研究，主要得到了以下结论：（1）垃圾转运站建设后，通过对垃圾的分类处理，对其中一部分可利用的资源进行回收处理，部分可作为堆肥原料的垃圾分类堆放后直接运送至有机肥料堆放场，其余部分运送至吉林市垃圾填埋场。一方面避免了简单的填坑堆埋方式对大气环境、水环境、周围土地和景观造成的二次环境污染；另一方面为垃圾填埋场减轻了压力。（2）部分垃圾作为堆肥原料运送至有机肥料制备厂，减少了垃圾处理量的同时为有机肥提供了部分原料，对于大荒地村东福米业有机米的生产起到了一定的作用，促进了经济的持续发展。（3）根据该村的实际情况建设的30t/d畜禽粪便资源化利用工程产生了明显的环境效益和社会经济效益，避免了污水对地下水及地表水体的污染，保护了水资源，并且为社会经济的可持续发展提供了可靠保证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 农村生活垃圾任意排放对环境造成的影响

- 1.1.2 畜禽养殖业的发展现状

- 1.1.3 畜禽养殖业对环境的主要危害

- 1.1.4 资源化利用和改善土壤的需要

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 有机质降解过程及影响因素

- 1.2.2 畜禽粪便发酵处理技术

- 1.2.3 畜禽粪便处理的工艺种类

- 1.3 本工程对环境保护的重要意义

- 1.3.1 项目实施的重要性

- 1.3.2 项目主要技术特点和创新

- 第2章 工程建设区域概况

- 2.1 自然条件

- 2.1.1 地理位置

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 地质构造

- 2.1.4 气象气候

- 2.1.5 水文

- 2.2 社会经济概况

- 第3章 大荒地村垃圾转运站工程设计

- 3.1 工程建设的必要性

- 3.2 工程建设方案的确定

- 3.2.1 转运规模的确定

- 3.2.2 转运方案的确定

- 3.3 工程建设方案的设计

- 3.3.1 转运工艺设计

- 3.3.2 建筑设计

- 3.3.3 结构设计

- 3.3.4 电气设计

- 3.3.5 消防、给水、排水设计

- 3.3.6 暖通设计

- 3.4 设计图纸

- 第4章 大荒地村畜禽粪便综合利用工程设计

- 4.1 工程设计基本情况

- 4.1.1 工程设计范围

- 4.1.2 设计年限及建设年限

- 4.1.3 工程服务范围

- 4.1.4 工程规模的确定

- 4.2 建设原则及建设规模

- 4.2.1 建设原则

- 4.2.2 建设规模

- 4.2.3 主要技术指标

- 4.3 场址选择

- 4.3.1 场址选择原则

- 4.3.2 场址选择

- 4.4 工程方案

- 4.4.1 堆肥化的概念

- 4.4.2 畜禽粪便生产有机肥可行性分析

- 4.4.3 堆肥设备的选择

- 4.4.4 粪便干燥设备与设施

- 4.4.5 建设系统工艺路线

- 4.4.6 工艺流程叙述

- 4.4.7 有机肥产品技术指标及无害化标准

- 4.5 有机肥料产品的质量控制

- 4.5.1 严把质量关

- 4.5.2 生产过程质量控制

- 4.5.3 减少养分损失

- 4.5.4 防止降低肥料产品的养分含量

- 4.5.5 控制有机肥料的发酵过程

- 4.5.6 产品质量管理

- 4.6 有机肥料工艺图纸

- 第5章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 作者简介及在学期间所取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].陕西宁强天然气综合利用工程开工[J]. 城市燃气 2016(10)

- [2].废旧纺织品回收利用迈入新征程 “北京公交系统废旧工装循环综合利用工程”启动[J]. 纺织服装周刊 2016(45)

- [3].电子屏显玻璃研磨废水处理及综合利用工程——湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司、深圳市粤鹏环保技术有限公司[J]. 中国环保产业 2015(10)

- [4].自动加药设施在综合利用工程中的应用[J]. 安徽冶金 2008(01)

- [5].大港天然气综合利用工程投产[J]. 油气田地面工程 2017(05)

- [6].盐湖资源综合利用工程技术研究中心成立[J]. 化工矿物与加工 2009(06)

- [7].关于秸秆综合利用工程建设标准体系的研究[J]. 工程建设标准化 2014(02)

- [8].锅炉烟气处理与循环经济产业化项目——以延长石油集团兴化节能及综合利用工程为例[J]. 资源节约与环保 2015(02)

- [9].优化设计对天然气工程造价控制的影响——以天然气综合利用工程为例[J]. 天然气技术与经济 2014(05)

- [10].“青海100万吨钾肥综合利用工程”工艺技术与安全生产分析(续完)[J]. 盐湖研究 2009(04)

- [11].“青海100万吨钾肥综合利用工程”工艺技术与安全生产分析[J]. 盐湖研究 2009(02)

- [12].晋城煤层气综合利用工程喜获“迪拜奖”[J]. 辽宁化工 2011(01)

- [13].“青海100万吨钾肥综合利用工程”工艺技术与安全生产分析(续一)[J]. 盐湖研究 2009(03)

- [14].国家木质资源综合利用工程技术研究中心通过专家可行性论证[J]. 浙江林学院学报 2008(06)

- [15].2009中国林业产业高峰论坛开幕 国家木质资源综合利用工程中心揭牌[J]. 浙江林学院学报 2009(04)

- [16].国家木质资源综合利用工程技术研究中心成立[J]. 中国人造板 2009(04)

- [17].安徽省煤炭资源综合利用工程技术研究中心[J]. 中国高校科技与产业化 2010(07)

- [18].让纳若尔油田天然气处理及综合利用工程焊接技术[J]. 金属加工(热加工) 2015(02)

- [19].西南地区农业废弃物污染现状及其综合利用工程技术模式[J]. 现代农业科技 2013(07)

- [20].昆钢54万吨/年钢渣综合利用工程厂区西侧滑坡工程研究[J]. 科技信息 2011(25)

- [21].2019年陕西省将有一批重大化工项目落地[J]. 聚氯乙烯 2019(02)

- [22].黑龙江建龙化工解吸气制LNG装置一次开车成功[J]. 深冷技术 2015(02)

- [23].各地[J]. 绿色建筑 2015(01)

- [24].国家木质资源综合利用工程技术研究中心落户浙江林学院[J]. 浙江林学院学报 2009(03)

- [25].欢迎订阅2008年《矿产保护与利用》[J]. 中国粉体工业 2008(01)

- [26].关于疏浚土综合利用的效益研究[J]. 海洋开发与管理 2011(03)

- [27].消息传递[J]. 中国橡胶 2010(14)

- [28].浅谈广州亚运城太阳能及水源热泵综合利用工程设计[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2009(07)

- [29].国内大型公共建筑第一个雨洪综合利用工程——国家体育场:留住雨季[J]. 建设科技 2008(19)

- [30].广西桑枝蚕沙综合利用工程的实施成效及发展方向[J]. 广西农学报 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52db4d2121c3942727ef5829.html