# 继电保护整定计算的危险点分析曾婉婷

（国网泉州供电公司福建泉州362000）

摘要：继电保护整定计算的危险点可能会对电力系统的稳定运行造成影响，形成安全隐患。电力工作者必须在工作中做好对危险点的分析控制工作，加大重视力度，使继电保护功能切实发挥作用，促进我国电网运行效率的提高。本文就继电保护整定计算的危险点进行分析，以供参考。

关键词：继电保护；整定计算；危险点；分析

1继电保护整定计算的特点及要求

继电保护整定计算作为继电保护系统的重要环节，要求相关的工作人员具备很强的责任心以及扎实的继电保护理论知识以及电力系统基础知识。近年来电力系统的迅猛发展向继电保护系统提出了更高的要求，与此同时计算机技术、电子技术以及通讯技术的发展也为继电保护系统注入了新的活力，在此条件下，继电保护工作要顺应时代发展的需要，不断的通过新方法解决新问题。

在实施继电保护整定计算中要满足以下几点要求：（1）可靠性。即保证相应的保护装置在所保护范围内出现故障时必须发生可靠的动作，同时在不该动作的情况下不能有误动作；（2）选择性。这一要求指继电保护在动作中通过切除故障元件、电路以减少停电范围，确保整个电路的持续运行，同时在具备选择性保护时还要考虑到断路器或者是继电保护可能出现的拒绝动作，为此要配备后备保护；（3）灵敏性。这一要求主要保证被保护范围内只要出现故障就可触发正确的反应，保证电网的安全；（4）速动性。主要实现对于故障电路的迅速切除，以保证电路运行的稳定性，降低损毁的程度。

2继电保护整定计算的危险点分析

2.1零序与正序网络的配合系数计算

在整定计算中，配合系数主要有正序计算系数以及零序计算系数。确定准确的零序分支计算系数，才能扩大零序网络的维护区域、提高各个维护网段的合作灵敏性。零序分支计算系数虽然跟故障排除计算没有关联，但与基本电路，也就是电器的并联以及串联之间存在密切联系，电网内的电流如何分布直接取决于零序分支计算系数。

2.1.1辐射电力网络分支系数计算

用Kf来代表电力网络的支流系数，当临近的电网线路出现损坏或故障时，通过此条电网线路中的短路电流量与通过临近线路的短路电流量之比，详见图1。

图1电流分支结构图

在大面积、长距离保护中，将Kz设为助增计算系数，这项系数通常等同于线路支流系数的倒数。

在此可以将系数运算进行简化，取上面公式的电流量以及电阻量的绝对值，这样可以使计算显得更直观，对计算结果也没有太大影响。在辐射类型的电力网络中，分支的计算系数与维护分支的电阻值Z（1）和Z（2）有关联，因此出现故障的部位无论在哪个位置都与分支的计算系数没有关联。

要想获得最大的分支计算数值，应该将该条电网线路的侧电源量调整到最高值，将分支电路的侧电源流量调整为最低数值，也就是在电路母线B的支流上选择不同运行方式。

2.1.2环形电网分支系数计算

如果获得了最高的零序分支计算数值，就应该把通过保护支线中的零序网络电流量调整到最高数值，而将通过配合直线2中的零序网络电流量调整到最低数值。在进行整定运算时，在线路故障部位从D母线转移到C母线的过程中，零序支线的计算系数会随之降低。断开断路装置QF1的连接，同时将电源A、B、C设置为最大的方式，将D电源设置成最小方式，这样能够获取最高零序网络分支计算数值。

图2110kv电力网络零序图

2.1.3临近的单、双回线相互合作相系数计算

在将两条回路与一条回路的电力线路配合使用时，必须要断开两条回路中的一条，将电源A设置为最大方式，将电源B设置为最小方式，这样可以获取最高零序支路计算数值。在这条线路上，出现故障的部位在单、双回路线路的配合支线中任意选择一点都不会对支流系数造成影响。

图3双回线与单回线的搭配零序结构图

2.2参数搜集

随着生产设备的不断更新，用电量不断增加，对电力设备的要求越来越高，这就加速了各单位扩能改造的步伐，在新老设备的对接和更换过程中，生技部门对原始参数的修改和新建设备参数的搜集的准确性将对继电保护的整定计算带来决定性的影响，所以在参数搜集过程中，生技部门要和设计单位以及施工单位密切配合，认真搜集整定计算所需的设备参数，确保参数准确、全面，从而保证整定计算的第一手资料正确无误，为电网的稳定运行奠定基础。

2.3继电设备系统故障测算

在对线路故障点进行测算时，技术人员必须留意这两个重点：①当电力网路中三相系统都呈现对称关系时，可以运用对称分量方式对线路进行简化运算。②如果线路的出口处以及母线没有损坏或故障，故障位置流通电量及电压应该与保护电路的通电量和电压存在差异。

2.4系统的建模

整定计算的基础是一个描述完整、符合电网实际、准确无误的电网数据模型。但由于各种原因，在实际的工作过程中，基础数据的管理有可能出现问题和漏洞。因此，继电保护整定计算工作的其中一个危险点就是电网基础数据的管理

2.5微机保护装置的选择

传统的电磁式保护以及晶体管、集成电路型保护随着微机型继电保护装置的出现而被取代，并且在电力系统中发挥着愈加重要的作用。但是由于不同保护厂家生产出来的微机保护原理不同，这就要求整定计算人员在熟悉所管辖电网的基础上，不但要掌握这些保护装置的原理，同时也要注重保护装置中控制字的正确设置，以保证保护装置的正常工作。

3结语

以上从继电保护整定计算的特点及要求入手，重点的分析了继电保护整定计算的任务及工作中的危险点，为整定计算人员抓重点、难点以及提升工作效率提供了着手点。一个整定方案由于整定配合的方法不同，会有不同的保护效果。从事继电保护整定计算的工程技术人员若能熟练的运用各种整定原则，熟知所保护的电力系统运行特征，就能做出比较满意的继电保护整定方案。

参考文献：

[1]刘丽萍.电厂继电保护整定计算及故障仿真系统开发[J].中国科技信息，2011，（03）：65.

[2]邹建伟.电力系统继电保护整定计算中的问题分析[J].中国新技术新产品，2012，（08）：144.

[3]王义平，张凯为，蒋一丁等.继电保护定值整定全过程危险点分析与预控措施[J].湖北电力，2010（2）：11-12.

[4]裴勇.继电保护整定计算的危险点分析[A].农业科技与装备，2010，6（6）：64-65.

作者介绍：

曾婉婷（1970.12，女，福建泉州，上海电力学院本科，单位：国网泉州供电公司（福建，泉州），单位邮编：362000，研究方向：电网继电保护整定计算，运行管理。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52e13131307d84507858c289.html