# 筒体开孔机结构分析与优化设计

### 论文摘要

随着化工业的进一步发展，特别是大型炼化厂对压力容器上所加工的法兰焊接坡口要求越来越高，如果采用传统的数控镗床进行加工，平坡口时完全可以满足要求，但是加工结构应力较好的马鞍形坡口时，普通的数控机床要想加工就要在主轴上安装附具（平旋盘）来完成，不光结构复杂而且加工质量难以保证，本课题所研究的筒体开孔机（SDA—01型镗孔机）是专门用于加工压力容器上法兰焊接坡口的专机，其具有加工可靠、价格相对数控镗床便宜等特点，由于是第一代机床，难免存在一些问题，因此本课题对筒体开孔机结构分析与优化设计对其进一步的推广具有重要的意义。本课题对筒体开孔机主要结构进行了分析并提出相应的优化方案，通过分析主运动传动原理，设计出用于支撑电机的支撑架，避免因电机过重导致滑枕尾部上翘，影响筒体开孔机的轴向进给，又结合实际加工出现的问题，提出了新的径向进给机构，将步进电机从主轴尾部前置在新滑座内，省去了较难加工的径向传动轴，同时解决了筒体开孔机径向润滑不利及安装调试困难等问题，然后通过分析轴向进给系统，将滑枕作为主轴组件重量减轻的目标，最后对筒体开孔机电气系统进行分析，重点介绍机床所采用的复合插补系统，本文还以轴向进给系统分析结果为基础，利用ANSYS软件对主轴与滑枕进行静、动态性能分析，同时参照现有机床的滑枕结构，对滑枕进行优化设计。本课题针对性的解决了第一代机床所存在的一些不足，使筒体开孔机（SDA—01型镗孔机）运行更加稳定、可靠，同时为第二代机床的研发打下良好的基础，相信优化后的筒体开孔机将具有更为广阔的市场。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 专用机床国内外生产现状

- 1.2.2 有限元方法发展概况

- 1.3 本课题研究内容

- 第2章 筒体开孔机的结构与性能

- 2.1 筒体开孔机结构

- 2.1.1 Pro/ENGINEER 简介

- 2.1.2 筒体开孔机三维建模

- 2.1.3 筒体开孔机结构概述

- 2.1.4 筒体开孔机加工布局图

- 2.1.5 筒体开孔机主要参数

- 2.2 筒体开孔机控制方式

- 2.3 筒体开孔机操作方式

- 2.3.1 筒体开孔机操作面板简介

- 2.3.2 筒体开孔机操作界面

- 2.3.3 筒体开孔机具体操作方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 筒体开孔机主要结构性能分析

- 3.1 结构原理分析

- 3.1.1 主传动结构原理分析

- 3.1.2 径向传动结构原理分析

- 3.1.3 轴向传动结构原理分析

- 3.1.4 调节机构结构原理分析

- 3.2 主要零件结构尺寸

- 3.2.1 主轴结构尺寸

- 3.2.2 滑枕结构尺寸

- 3.3 电气系统分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 径向进给传动系统二次设计

- 4.1 传动方案确定

- 4.2 主要元器件型号及参数

- 4.3 改进型径向传动原理与结构

- 4.4 新径向传动系统结构特点

- 4.5 本章小结

- 第5章 筒体开孔机主要零件静、动态性能分析及优化

- 5.1 ANSYS 软件简介

- 5.1.1 ANSYS 11.0 的组成

- 5.1.2 ANSYS 11.0 的技术特点

- 5.1.3 ANSYS 11.0 的新功能

- 5.2 单元类型选择

- 5.3 材料属性

- 5.4 主轴结构分析与优化

- 5.4.1 主轴结构建模

- 5.4.2 主轴静态性能分析

- 5.4.3 主轴动态性能分析

- 5.5 滑枕结构分析与优化设计

- 5.5.1 滑枕结构建模

- 5.5.2 滑枕静态性能分析

- 5.5.3 滑枕动态性能分析

- 5.5.4 滑枕结构的优化设计

- 5.6 本章小结

- 第6章 新筒体开孔机结构简介

- 6.1 新筒体开孔机三维建模

- 6.2 新筒体开孔机结构概述

- 6.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].船舶多专业数字化协同开孔技术与系统[J]. 船舶与海洋工程 2020(04)

- [2].压力容器开孔补强分析及各种补强方法的比较[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [3].沉船水下开孔抽油技术的研究现状[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [4].五点开孔放样法的应用与研究[J]. 科技创新与应用 2017(27)

- [5].独立热交换器进、出口窗开孔排数变化对流动特性的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2017(00)

- [6].塞式开孔封堵技术与设备[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [7].防堵式覆膜同步开孔插秧装置设计与试验[J]. 农业机械学报 2019(09)

- [8].端部开孔连续梁与非开孔连续梁力学性能对比分析[J]. 福建建材 2016(11)

- [9].压力容器开孔补强方法[J]. 中国新技术新产品 2015(11)

- [10].壳体开孔直径与壳体开孔处计算厚度[J]. 广东化工 2014(05)

- [11].基于ANSYS Workbench的压力容器开孔接管区的应力分析[J]. 广东化工 2012(10)

- [12].压力容器等面积开孔补强技术在两种规范中的比较[J]. 化工管理 2020(10)

- [13].海底管道带压开孔技术特点和注意事项[J]. 化工管理 2020(13)

- [14].整体环形加强开孔剪切板的稳定性分析[J]. 中国科技信息 2016(18)

- [15].在压力容器中的开孔补强结构设计[J]. 科技与企业 2014(04)

- [16].基于有限元的离心机开孔转鼓改进设计[J]. 价值工程 2015(18)

- [17].燃气管道的不停输开孔接线技术[J]. 山西建筑 2012(02)

- [18].水下管道开孔机的设计[J]. 中国机械工程 2010(03)

- [19].薄壁疲劳容器大开孔有限元分析[J]. 锅炉制造 2010(01)

- [20].钢结构住宅下承式开孔梁受力性能的初步分析[J]. 中国建材科技 2008(04)

- [21].钢结构住宅中下承式开孔梁受力性能的初步分析[J]. 山东建材 2008(04)

- [22].不停气开孔技术在天然气管线中的应用[J]. 当代化工研究 2020(18)

- [23].开孔参数对装配式开孔钢板屈曲约束支撑性能影响研究[J]. 建筑结构学报 2018(S2)

- [24].内压和复合力矩下圆筒周向开孔的强度研究[J]. 压力容器 2016(11)

- [25].集装箱船抗扭箱区域舾装开孔及加强方案[J]. 造船技术 2017(05)

- [26].钢筋混凝土开孔梁受弯承载力有限元分析探究[J]. 工程建设与设计 2016(03)

- [27].压力容器切向开孔接管区的应力研究[J]. 化学工程与装备 2016(02)

- [28].不同开孔方式对黑木耳产量及效益的影响[J]. 安徽农业科学 2016(04)

- [29].输油管道开孔封堵作业风险识别及应急处置[J]. 产业与科技论坛 2015(16)

- [30].长管道不停输开孔机设计方案分析[J]. 自动化技术与应用 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/52fed77592c1b1e7487d2e76.html