# 嵌入式系统和可编程逻辑在信号机中的应用研究

### 论文摘要

为了适应城市交通的发展趋势,提高交通管理的技术水平和道路通行能力,以嵌入式系统和可编程逻辑为核心技术,设计了一台包括一块背板和四块功能板（CPU板、电源板、信号灯相位驱动板、车辆检测器板）在内的智能交通信号机。信号机采用嵌入式工控机PC104和可编程逻辑作为控制板的核心,PC104主要完成信号机系统控制、数据管理、交通状况分析、交通状况预测和人工干预方案下载,定期将交通路口状况信息通过TCP/IP协议上报中央控制服务器和区域控制服务器,服从全局协调管理,并根据路口实际交通流情况自行实施决策方案,控制交通路口信号灯的切换。单片机主要完成车辆检测板的数据采集、数据分析、数据通讯。将环形线圈检测到车流信息通过信号调理电路和切换电路传送到单片机的计数单元,单片机通过对计数单元的数据分析,判断车辆通过情况,实时把检测到的车流信息通过并口传送给PC104主控板。可编程逻辑主要实现PC104 ISA总线的扩展、背板和功能板的交互逻辑、地址译码逻辑、控制总线逻辑、数据总线驱动、硬件看门狗、RS-232串口通信模块扩展等功能。嵌入式CPU-PC104以其丰富硬件资源、大容量的存储空间、高速处理的能力、界面友好的操作系统,使得信号机在运行复杂的交通控制算法,友好交互人机界面的时候显得游刃有余。同时系统采用可编程逻辑完成总线的扩展,由于其高度集成化、低功耗、可重构性和可靠性,大大缩小了信号机电路的规模,降低了系统的复杂度及功耗,方便了系统功能的扩充和升级,提高了系统运行的稳定性和可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景及意义

- 1.2 交通信号控制技术的发展

- 1.3 智能交通控制研究的意义

- 1.4 嵌入式系统

- 1.5 可编程逻辑

- 1.6 本论文研究的主要内容

- 第二章 信号机

- 2.1 概述

- 2.2 我国城市交通状况

- 2.3 智能交通信号机

- 2.4 集中协调式信号机

- 2.5 硬件设计

- 2.5.1 控制板

- 2.5.2 电源板

- 2.5.3 相位驱动板

- 2.5.4 车辆检测器板

- 2.6 软件设计

- 2.6.1 控制功能

- 2.6.2 存储功能

- 2.6.3 检测功能

- 2.6.4 显示功能

- 2.6.5 采集功能

- 2.6.6 通讯功能

- 第三章 嵌入式系统在信号机中的应用

- 3.1 PC104

- 3.2 PC104 在信号机中的应用

- 3.3 PC104 主控板的设计

- 3.3.1 总线的设计

- 3.3.2 地址总线扩展电路

- 3.3.3 数据总线扩展电路

- 3.3.4 控制总线扩展电路

- 3.3.5 硬件抗干扰设计

- 3.4 MCS-51 单片机

- 3.4.1 AT89C52 单片机的特性

- 3.4.2 AT89C52 单片机的封装

- 3.4.3 AT89C52 单片机的存储器

- 3.5 单片机在信号机中的应用

- 3.5.1 车辆检测板设计

- 3.5.2 原理和硬件结构

- 3.5.3 车辆分类方法

- 3.5.4 检测器的程序流程图

- 第四章 可编程逻辑在信号机中的应用

- 4.1 FPGA

- 4.2 FPGA 在主控板中的应用

- 4.2.1 UART 实现原理

- 4.2.2 硬件设计

- 4.2.3 软件设计

- 4.2.4 系统调试

- 4.3 FPGA 在电源板中的应用

- 4.3.1 欠压过压保护模块

- 4.3.2 警察按钮和人行按钮模块

- 4.4 FPGA 在相位驱动板中的应用

- 4.4.1 相位驱动板设计

- 结论与展望

- 参考文献

- 附录1 UART 模块设计代码

- 附录2 检测板单片机程序

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于异步深度强化学习的城市智能交通控制方法[J]. 智能计算机与应用 2019(06)

- [2].区块链技术的城市智能交通大数据平台及仿真案例分析[J]. 公路交通科技 2019(12)

- [3].城市智能交通协同指挥控制系统[J]. 军民两用技术与产品 2019(12)

- [4].大数据时代城市智能交通网络系统发展可行性研究[J]. 通讯世界 2020(01)

- [5].城市智能交通发展现状和展望[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [6].中小城市智能交通建设乱象及解决思路研究——从行政法角度出发[J]. 法制博览 2020(13)

- [7].基于大数据的城市智能交通与新能源产业发展分析[J]. 时代汽车 2020(13)

- [8].刍议城市智能交通的发展与展望[J]. 科技资讯 2019(26)

- [9].浅谈城市智能交通的发展与展望[J]. 中国新通信 2018(21)

- [10].城市智能交通控制系统的设计分析[J]. 西部交通科技 2016(12)

- [11].智能交通是治理城市拥堵唯一方案 参加城市智能交通讨论会有感[J]. 汽车与配件 2017(05)

- [12].大数据时代城市智能交通的数据技术[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [13].城市智能交通设计浅谈[J]. 智能城市 2017(02)

- [14].密码技术在城市智能交通中的应用研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(03)

- [15].影响城市智能交通体系构建的因素及如何改善体系结构[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(14)

- [16].城市智能交通信号控制系统[J]. 数码世界 2017(02)

- [17].城市智能交通控制系统研究与设计工作研究[J]. 环球市场信息导报 2017(27)

- [18].人工智能技术与交通网联深度融合的城市智能交通技术[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [19].浅议当前中小城市智能交通建设乱象及解决思路[J]. 道路交通管理 2017(06)

- [20].城市智能交通带来的思考[J]. 中国安防 2014(17)

- [21].城市智能交通的繁华与寂寞[J]. 中国交通信息化 2011(09)

- [22].浮动车辆数据在城市智能交通中的应用[J]. 交通与运输(学术版) 2011(02)

- [23].第六届中国城市智能交通论坛在深圳举行[J]. 中国公共安全(综合版) 2010(08)

- [24].城市智能交通,下一个创新风口[J]. 科技中国 2018(02)

- [25].论物联网技术在城市智能交通建设中的应用[J]. 价值工程 2017(15)

- [26].探讨互联网+背景下的城市智能交通[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(31)

- [27].基于交通大数据的城市智能交通平台[J]. 黑龙江科技信息 2016(26)

- [28].单片机在城市智能交通灯控制中的应用[J]. 门窗 2014(09)

- [29].业界[J]. 中国建设信息 2014(23)

- [30].城市智能交通信号控制系统分析[J]. 中国新通信 2014(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/532ba6e0c14bae1876f2fed7.html