# 尾矿动力特性及坝体稳定性分析

论文题目: 尾矿动力特性及坝体稳定性分析

论文类型: 博士论文

论文专业: 岩土工程

作者: 张超

导师: 杨春和

关键词: 尾矿,尾矿坝,压缩特性,强度特性,可靠度,稳定性分析,变异性,可靠指标,随机变量,动孔压模型,相对密度,细粒含量,液化特性

文献来源: 中国科学院研究生院（武汉岩土力学研究所）

发表年度: 2005

论文摘要: 我国尾矿坝的数量及坝体高度将随着国家对矿产资源的巨大需求而快速增加。而我国大部分尾矿坝采用的是失事率较高的上游法建造的,因此,深入研究尾矿坝的稳定性就显得尤为重要和迫切。本文以江西铜业股份有限公司的两个尾矿坝作为示范工程,进行了以下几个方面的研究工作:1、通过尾矿的基本物理特性试验,研究了尾矿料的颗粒分布及渗透情况,采用压缩试验、直剪试验和三轴试验,分析了尾矿材料的压缩特性和强度特性。2、通过对尾矿坝稳定性分析的可靠度方法进行研究,将可靠度理论与传统的尾矿坝安全系数分析方法相结合的分析方法引入尾矿坝的稳定性分析。探讨了材料的抗剪强度指标和密度的变异性对坝体可靠指标的影响规律。研究了材料参数随机变量的分布类型对坝体稳定性可靠度的影响。3、通过尾矿动力特性试验,研究了动三轴试验过程中的孔压随应变的发展情况,提出了简单实用的动孔压应变模型,研究了动孔压随振次的变化情况,修正了Seed提出的预测公式,使其能更准确的预测尾矿材料的动孔隙水压力的产生和发展。研究了相对密度对液化特性的影响。4、通过尾矿材料的物理力学特性试验得到物理力学参数,对尾矿坝的动力响应进行分析,研究了坝体变形及坝体内孔压的发展情况,并研究了震级对变形及孔压发展情况的影响。5、研究了围压和细粒含量对动力特性的影响,提出了液化判别的细粒含量的修正式。在此基础上提出了适用于尾矿坝液化判别方法,编制了与该方法相应的液化判别程序。通过以上内容的研究,获得了以下几个方面的创新性的研究成果:1、将稳定性的定性分析方法和可靠度分析方法相结合,提出了尾矿坝可靠度分析方法,该方法在分析尾矿坝的稳定性时可给出最小安全系数及相应的可靠度指标,使得尾矿坝的稳定性分析更加合理。2、提出了简单的孔压应变模型,该模型能很好的反应尾矿料的孔压应变发展情况。并修正了Seed的孔压预测公式,该公式能更加准确的预测尾矿料的孔压发展。3、根据相对密度对液化特性的影响,给出了一个在通过加密尾矿料来提高

论文目录:

摘 要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 地震概况及尾矿坝的震害

1.3 国内外的研究现状

1.4 研究目的和意义

1.5 研究思路和内容

第二章 尾矿材料基本特性

2.1 引言

2.2 尾矿材料的物理特性

2.3 尾矿材料的力学特性

2.4 本章小结

第三章 尾矿材料动力特性

3.1 引言

3.2 试验仪器与试样制备及试验方法

3.3 动三轴试验基本特性

3.4 尾矿材料动强度

3.5 尾矿材料动孔隙水压力

3.6 尾矿材料动力特性

3.7 动力变形特性

3.8 本章小结

第四章 尾矿材料液化可能性分析

4.1 引言

4.2 振动液化研究发展

4.3 振动液化机理

4.4 液化影响因素

4.5 尾矿坝液化评估方法

4.6 计算实例

4.7 本章小结

第五章 尾矿坝静力稳定性可靠度分析

5.1 前言

5.2 尾矿坝静力定性分析方法

5.3 可靠性分析基本理论

5.4 可靠度分析方法

5.5 算例及成果分析

5.6 本章小结

第六章 尾矿坝动力响应分析

6.1 前言

6.2 FLAC3D 基本知识

6.3 动力控制方程

6.4 约束条件及边界条件

6.5 动荷载及动孔压模型的确定

6.6 尾矿坝模型的建立

6.7 计算结果分析

6.8 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 主要结论

7.2 展望

参考文献

博士在读期间论文发表情况

致谢

发布时间: 2006-12-28

参考文献

- [1].三峡库区水位升降作用下岸坡破坏机制研究[D]. 梁学战.重庆交通大学2013

相关论文

- [1].尾矿坝稳定性分析中的若干问题研究[D]. 费维水.昆明理工大学2013

- [2].中线法高堆尾矿坝优化理论及其关键力学问题研究[D]. 谭钦文.重庆大学2008

- [3].矿山碾压尾矿坝稳定性分析及预警预报理论应用研究[D]. 曾向农.中南大学2008

- [4].尾矿坝非线性系统混沌与安全研究[D]. 蒋卫东.中南大学2003

- [5].尾矿坝化学淤堵机理与过程模拟研究[D]. 武君.上海交通大学2008

本文来源: https://www.lw50.cn/article/534bdbcf45aab3914e4406ff.html