# 某型重卡橡胶减振器优化设计

### 论文摘要

21世纪以来我国重型载货车工业飞速发展,汽车的悬架性能已经是消费者关注的重要性能。橡胶悬架由于其优良的性能得到更多的重视。由于传统设计方法的限制,目前橡胶悬架的元件的设计仍然较为落后,从而限制了橡胶悬架充分发挥其性能。本文针对橡胶悬架的橡胶减振器,应用有限元分析方法与优化设计技术,对其的刚度性能进行了分析,并在此基础上对其结构参数进行了优化设计,获得符合设计目标的设计方案。详细介绍了橡胶的超弹性理论,着重叙述了表征橡胶材料的应力应变关系,研究了几种在有限元分析中应用广泛的橡胶超弹性体本构模型。在此基础上,介绍了测定橡胶材料参数最为常用的传统试验方法,同时研究了另一种更为简洁的基于橡胶硬度确定Mooney-Rivlin本构模型的快速计算方法。相对于传统的橡胶材料系数的确定方法,该方法方法具有快捷、实用性强等显著优点。在此基础上,以橡胶缓冲器为研究对象,对基于橡胶硬度的方法进行了验证。通过对橡胶缓冲块的有限元仿真,并将其位移载荷曲线与试验曲线进行对比,可以发现仿真曲线与试验曲线吻合程度较高,从而基于橡胶硬度确定Mooney-Rivlin本构模型参数的方法是适用的。介绍了在ANSYS有限元分析软件,探讨了对橡胶的材料非线性有限元法。以橡胶减振器为研究对象,详细介绍了其有限元仿真分析中的关键技术以及基本的解决方法。并根据橡胶硬度获取Mooney-Rivlin模型材料参数,建立了二分之一的橡胶减振器有限元模型,为下一步的橡胶减振器优化设计打下良好基础。介绍了田口方法的基本概念。并针对工程中遇到的具体设计难题,将田口设计方法应用于橡胶减振器的设计中,选择合适的直交表L25,通过较少次数的计算与分析,获取优化后的设计参数,提高了设计效率,降低了设计成本。通过对橡胶减振器的4个设计参数的灵敏度分析,分析了各个参数橡胶减振器上部受载平面A、橡胶减振器支撑斜面的横坐标B、橡胶减振器锥面高度C以及橡胶减振器支撑斜面纵坐标D对橡胶减振器刚度的影响,降低了橡胶减振器设计工作的难度。验证了田口设计方法在工业领域的实用性,为其它工业产品的设计和优化提供了借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文研究背景

- 1.1.1 重型卡车工业的发展

- 1.1.2 重型卡车悬架类型

- 1.1.3 橡胶悬架的优点

- 1.1.4 橡胶材料特性

- 1.1.5 橡胶元件设计方法的发展及国内外研究现状

- 1.2 本文研究的内容和思路

- 第2章 橡胶材料本构模型研究

- 2.1 橡胶材料超弹性理论

- 2.2 几种常用的橡胶材料本构模型

- 2.3 由橡胶硬度确定Mooney-Rivlin本构模型材料参数及验证

- 2.3.1 基于硬度的Mooney-Rivlin本构模型材料参数确定方法

- 2.3.2 橡胶材料参数获取方法的试验验证

- 2.4 本章小结

- 第3章 橡胶材料非线性有限单元法及橡胶减振器建模关键技术

- 3.1 橡胶材料常用非线性有限单元法

- 3.2 ANSYS软件的非线性有限元法

- 3.2.1 ANSYS软件介绍

- 3.2.2 ANSYS软件的非线性有限元法

- 3.3 橡胶减振器有限元建模关键技术

- 3.3.1 橡胶减振器Mooney-Rivlin材料模型的确定

- 3.3.2 模型的适当简化

- 3.3.3 网格划分和单元类型的选择

- 3.3.4 约束的设置

- 3.3.5 接触的定义

- 3.3.6 有限元分析计算与结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 橡胶减振器的优化设计

- 4.1 田口方法及其应用

- 4.2 橡胶减振器优化设计

- 4.2.1 判定优化目标和控制因子水平

- 4.2.2 试验设计安排

- 4.3 试验结果评价与分析

- 4.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].重卡中小型冲压零件工艺设计[J]. 中国高新技术企业 2014(28)

- [2].浅谈如何在设备采购过程中引入LCC[J]. 中国新技术新产品 2018(03)

- [3].重卡冷却系统匹配性探讨研究[J]. 内燃机 2010(05)

- [4].平衡悬架钢板弹簧模型的建立与仿真[J]. 重庆大学学报 2011(06)

- [5].大型矿用卡车液压系统油温过高原因分析[J]. 露天采矿技术 2011(06)

- [6].现代重卡的造型特征[J]. 汽车科技 2008(02)

- [7].基于人物特征仿生的重卡造型设计[J]. 包装工程 2016(08)

- [8].气控式冷凝器的原理及应用[J]. 汽车零部件 2014(08)

- [9].大型载重卡车仿生造型设计与品牌文化塑造实务研究[J]. 机械设计 2012(09)

- [10].商用车整车虚拟台架仿真技术研究[J]. 汽车技术 2016(06)

- [11].车辆横向振动对货箱联接销轴磨损影响分析[J]. 机械设计与制造 2017(03)

- [12].重型商用车辆冷却系统匹配验证[J]. 机械研究与应用 2016(02)

- [13].浅析我国重卡柴油机的主流技术与发展趋势[J]. 内燃机与配件 2018(13)

- [14].匹配大马力发动机的冷却系统性能分析[J]. 汽车实用技术 2016(05)

- [15].基于拓扑优化的某重卡轮毂轻量化设计[J]. 汽车实用技术 2013(10)

- [16].某载重卡车悬架参数优化及试验研究[J]. 振动与冲击 2012(08)

- [17].重型商用车辆冷却系统研究综述[J]. 汽车实用技术 2017(04)

- [18].手制动阀失效模式分析及改进[J]. 汽车实用技术 2015(02)

- [19].重型卡车离合器压盘温度场分布思路构建探索[J]. 山东工业技术 2015(22)

- [20].基于意象转化的重卡产品造型设计研究[J]. 包装工程 2019(02)

- [21].基于数值模拟的重型卡车进气系统旋流式分离器的改进设计[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [22].重型卡车传动轴强度仿真与试验分析[J]. 汽车工程师 2013(07)

- [23].重卡车身新涂装线调试中的若干问题及其解决办法[J]. 电镀与涂饰 2009(12)

- [24].某重卡下支架有限元分析及轻量化设计[J]. 汽车实用技术 2014(07)

- [25].浅谈无线局域网在露天煤矿的应用[J]. 露天采矿技术 2010(06)

- [26].重型卡车车架结构改进与轻量化设计研究[J]. 机械强度 2016(04)

- [27].半主动模糊控制的重型卡车空气悬架系统性能分析[J]. 南方农机 2017(20)

- [28].基于三维动力学模型的重型卡车动态参数对平顺性的影响[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [29].国三EGR重型汽车限速功能原理及故障排查[J]. 汽车实用技术 2013(09)

- [30].基于半主动模糊控制的重型卡车空气悬架系统性能分析（英文）[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/535898a549921c559203f3d9.html