# 沸石—火山岩双层滤料曝气生物滤池处理城市生活污水的试验研究

### 论文摘要

近年来,随着中国经济的快速发展,我国各大、小河流都受到了或多或少的污染。而城市生活污水逐渐代替工业废水成为世界范围内水污染的主要来源。城市污水再生利用不仅可以减轻水污染,还可以为城市提供可靠稳定的第二水源,缓解水资源紧缺的局面,这对于我国北方城市具有尤为重要的意义。常规处理工艺去除水中的有机物和氨氮效率低,而且,强化氯化过程本身还导致了水中对身体健康危害更大的有机卤化物的形成。因此,寻求一种高效、实用、经济的水处理方法具有十分重要的现实意义。而水处理生物技术是一种经济有效且毒理学安全的水处理技术,其中曝气生物滤池生物处理工艺具有体积小,容积负荷高、水力负荷大、水利停留时间短、所需建设资金少、处理水质好等特点,应用潜力大。本课题采用沸石—火山岩双层滤料曝气生物滤池,对兰州理工大学生活污水进行实验研究。当水质中CODcr,NH3-N去除率均稳定在60%左右时,认为挂膜成功,进入实验运行阶段。运行阶段通过改变气水比、停留时间和运行负荷等条件,对去除主要以NH3-N、CODCr为主要污染物的城市生活污水进行了试验研究,结果表明:沸石—火山岩双层滤料对城市生活污水的处理效果较好,在气水比为2∶1,水力停留时间为20分钟,水温维持在16～24℃的工艺条件下,NH3-N、CODCr、浊度、磷等的去除率分别为95.8%、85.5%、97.4%、22.3%等,并在相同条件下,与单层滤料曝气生物滤池处理效果进行了对比,结果表明,沸石—火山岩双层滤料曝气生物滤池的处理效果较好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 我国水资源概况

- 1.2 我国水资源污染现状分析

- 1.2.1 水资源污染现状

- 1.2.2 水质污染的原因分析

- 1.3 城市生活污水概念及主要污染物

- 1.3.1 城市生活污水概念

- 1.3.2 城市生活污水主要污染物

- 1.4 城市生活污水污染控制技术

- 1.4.1 城市污水污染成为水污染控制的首要问题

- 1.4.2 城市污水处理技术

- 1.5 曝气生物滤池处理技术应用于城市生活污水处理

- 1.6 课题的提出

- 1.6.1 课题背景

- 1.6.2 课题研究的内容、目的及意义

- 第2章 本试验理论基础及应用

- 2.1 曝气生物滤池在水处理领域的研究现状

- 2.2 曝气生物滤池的工艺原理及特点

- 2.3 曝气生物滤池的主要工艺形式

- 2.3.1 BIOCARBONE

- 2.3.2 BIOFOR

- 2.3.3 BIOSTYR

- 2.4 曝气生物滤池运行的主要影响因素

- 2.4.1 滤料

- 2.4.2 反冲洗

- 2.4.3 有机负荷

- 2.4.4 气水比

- 2.5 曝气生物滤池滤料的选择依据

- 2.5.1 滤料表面适于微生物附着和生长

- 2.5.2 化学及生物稳定性好

- 2.5.3 物理特征和机械性能适于反冲洗

- 2.5.4 价格适宜

- 2.6 曝气生物滤池污染物的去除

- 2.6.1 有机物和悬浮物的去除

- 3-N的去除'>2.6.2 NH3-N的去除

- 2.6.3 磷的去除

- 第3章 曝气生物滤池滤料的选择、挂膜以及运行

- 3.1 曝气生物滤池滤料

- 3.1.1 曝气生物滤池滤料的研究

- 3.1.2 沸石滤料

- 3.1.3 火山岩滤料

- 3.1.4 沸石-火山岩组合滤料

- 3.2 生物滤池挂膜

- 3.2.1 挂膜方式

- 3.2.2 曝气生物滤池生物膜的形成

- 3.2.3 曝气生物滤池生物膜净化机理

- 3.2.4 曝气生物滤池去除污染物反应动力学

- 3.2.5 滤池挂膜的主要影响因素

- 3.3 曝气生物滤池的运行

- 3.3.1 启动方式

- 3.3.2 运行方式

- 3.3.3 反冲洗

- 第4章 试验及分析

- 4.1 试验简述

- 4.2 原水水质

- 4.3 试验装置

- 4.4 测试项目与分析方法

- cr的测定方法'>4.4.1 化学需氧量CODcr的测定方法

- 3-N的测定方法'>4.4.2 NH3-N的测定方法

- 4.4.3 其它水质分析项目及测定方法

- 4.5 双层滤料滤池的挂膜及运行

- 4.5.1 运行准备和挂膜阶段

- 4.5.2 运行阶段

- 4.6 实验结果及分析

- 3-N、CODcr的去除率'>4.6.1 挂膜期间NH3-N、CODcr的去除率

- 4.6.2 气水比与去除率的关系

- 4.6.3 水力停留时间与去除率的关系

- 4.6.4 进水污染物负荷与去除率的关系

- 4.6.5 与单层滤料去除效果的对比

- 4.7 沸石-火山岩双层滤料曝气生物滤池的反冲洗

- 4.7.1 引言

- 4.7.2 反冲洗方式的确定

- 4.7.3 反冲洗周期的确定

- 4.7.4 反冲洗强度及时间的确定

- 4.8 本章小节

- 结论及建议

- 1、结论

- 2、建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录A: 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].宁夏县域农村生活污水治理专项规划编制思路及要点思考[J]. 农村经济与科技 2019(24)

- [2].5种湿地植物对含盐生活污水的净化效果及其生理响应[J]. 江苏农业学报 2020(02)

- [3].船舶航行中违法排放生活污水案件的查处[J]. 水运管理 2020(04)

- [4].新时代背景下城市生活污水的治理问题及措施[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [5].船舶生活污水的管理与常见问题之探讨[J]. 珠江水运 2020(14)

- [6].城市生活污水短程硝化的关键控制因素探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(07)

- [7].船舶生活污水臭气组分及浓度研究[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [8].国家标准和国际公约两大框架下船舶生活污水管理现状研究[J]. 中国海事 2020(08)

- [9].白银市生活污水治理能力现状和对策分析[J]. 节能 2020(10)

- [10].长江武陵航道基地生活污水岸排设施工程顺利通过验收[J]. 中国水运.航道科技 2020(05)

- [11].治理生活污水补齐美丽乡村短板[J]. 中华建设 2019(01)

- [12].城市生活污水治理问题及对策探析[J]. 环境与发展 2019(07)

- [13].乡镇生活污水的综合治理分析[J]. 低碳世界 2017(35)

- [14].油田生活污水自动化处理方法[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(10)

- [15].我国城市生活污水处理研究进展[J]. 民营科技 2018(09)

- [16].村镇生活污水常用处理工艺简介与对比[J]. 水资源开发与管理 2017(06)

- [17].船舶生活污水臭气处理技术[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [18].农村分散生活污水治理[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [19].生活污水检测质量提升研究[J]. 城市地理 2016(22)

- [20].清水河的呐喊[J]. 考试周刊 2016(95)

- [21].湖北省人民政府关于全面推进乡镇生活污水治理工作的意见[J]. 湖北省人民政府公报 2017(08)

- [22].城市生活污水硫酸亚铁除磷实验探讨[J]. 城市地理 2017(12)

- [23].省政府办公厅关于印发江苏省村庄生活污水治理工作推进方案的通知[J]. 江苏省人民政府公报 2016(06)

- [24].新型植物景观墙处理高校生活污水研究[J]. 水处理技术 2020(03)

- [25].新沂市村庄生活污水治理经验浅析[J]. 治淮 2020(07)

- [26].城市生活污水回收再利用分析[J]. 科技风 2019(06)

- [27].城市生活污水治理与环境保护[J]. 科技视界 2019(06)

- [28].动态[J]. 江苏农村经济 2019(04)

- [29].城市生活污水的处理工艺及其发展探索[J]. 智能城市 2019(22)

- [30].城市生活污水用于培养雨生红球藻的研究[J]. 中国生物工程杂志 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/538c544797283cf4234dc711.html