# 编织复合材料接头力学性能分析

### 论文摘要

三维多向编织复合材料作为一种新型的先进材料,可以编织任意复杂形状的构件,具有更高的强度和刚度,更高的冲击韧性和损伤容限。另一方面多向编织复合材料能有效地减轻航天器的结构质量,增加有效载荷,是当今航天新材料的研究重点和发展方向。但是以复合材料桁架结构作为卫星主结构的卫星平台在我国还是不成熟的,对于使用复合材料编织而成的结构构件的力学性能研究还较少。因此,开展卫星用编织复合材料结构的力学性能分析是迫切的和必要的。本文研究的对象是编织复合材料接头结构,接头套筒采用碳纤维编织复合材料,支撑杆件采用缠绕式石墨纤维复合材料。首先,根据复合材料接头结构的几何尺寸建立有限元模型,使用壳单元对模型进行网格划分,并用有限元分析软件ANSYS计算分析了编织复合材料接头结构在外载荷作用下,对于不同的纤维编织角度,以及在复合材料接头结构不同的位置添加加强筋的情况,给出了结构的位移和应力分布。通过分析,确立了接头结构的设计方案。接着,采用三维体单元对所确立的方案进行有限元计算。通过对计算数据的分析,发现新确立的设计方案能够满足使用要求。本文的分析结果为复合材料接头结构的设计提供了参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 有限单元法及应用软件简介

- 2.1 有限单元法

- 2.1.1 有限单元法概况

- 2.1.2 有限单元法基本思想

- 2.1.3 有限单元法分析步骤

- 2.2 ANSYS软件简介

- 2.3 本章小结

- 第3章 复合材料接头力学性能分析

- 3.1 接头结构有限元模型

- 3.1.1 建立接头结构几何模型

- 3.1.2 材料参数

- 3.1.3 单元网格划分

- 3.1.4 接头结构载荷与边界条件

- 3.2 接头结构有限元结果分析

- 3.2.1 纤维编织角对结构力学性能的影响

- 3.2.2 加强筋对结构力学性能的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 改进接头结构力学性能分析

- 4.1 改进接头结构几何模型

- 4.1.1 改进接头结构几何模型尺寸

- 4.1.2 改进接头结构与原模型结构的区别

- 4.2 改进后接头结构有限元结果分析

- 4.2.1 材料参数

- 4.2.2 接头结构载荷与边界条件

- 4.2.3 壳单元分析结果

- 4.2.4 体单元分析结果

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].二维三轴编织复合材料预压单胞模型建立及其弹性规律数值预测[J]. 纺织学报 2019(10)

- [2].2.5D编织复合材料宏细观力学行为数值模拟研究进展[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [3].碳纤维编织复合材料损伤变形与破坏实验研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(05)

- [4].三维全五向编织复合材料的切边效应[J]. 航空学报 2017(08)

- [5].碳纤维编织复合材料羽毛球拍参数化建模研究[J]. 高科技纤维与应用 2017(04)

- [6].二维编织复合材料力学性能分析研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(02)

- [7].平纹编织复合材料层板维修的挖补角度优化分析与试验验证[J]. 科学技术与工程 2015(18)

- [8].二维编织复合材料管件力学性能研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(06)

- [9].基于碳纳米线传感器的三维六向编织复合材料内部损伤定位[J]. 纺织学报 2017(08)

- [10].形状记忆四枚缎纹编织复合材料拉伸力学性能试验研究[J]. 上海航天 2016(05)

- [11].增强体结构对缝合编织复合材料剪切性能影响的实验研究[J]. 纤维复合材料 2015(01)

- [12].二维三轴编织复合材料强度及渐进损伤数值预测[J]. 机械工程学报 2015(08)

- [13].平纹编织复合材料吸湿行为试验及有限元模拟[J]. 复合材料科学与工程 2020(11)

- [14].三向编织复合材料拉伸强度研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2014(08)

- [15].高速摆动下PTFE编织复合材料干摩擦研究[J]. 润滑与密封 2012(01)

- [16].碳-碳编织复合材料微结构设计与力学性能预测[J]. 材料导报 2012(20)

- [17].2.5维编织复合材料的细观结构与弹性性能[J]. 纤维复合材料 2011(03)

- [18].2.5D编织复合材料细观结构及弹性性能[J]. 宇航材料工艺 2010(02)

- [19].二维平纹编织复合材料压缩力学行为研究[J]. 计算力学学报 2008(02)

- [20].纤维束波动效应对平纹编织复合材料损伤行为的影响[J]. 复合材料学报 2020(01)

- [21].碳纤维三维编织复合材料横向变形损伤声发射监测[J]. 复合材料科学与工程 2020(03)

- [22].三维四向和五向编织复合材料冲击断裂行为的多尺度模拟[J]. 纺织学报 2020(10)

- [23].碳纤维/玻璃纤维混编编织复合材料顶盖中横梁三点弯强度分析[J]. 重庆大学学报 2019(02)

- [24].碳纤维编织复合材料弯曲损伤破坏声发射监测[J]. 中国测试 2019(05)

- [25].二维三轴编织复合材料压缩失效行为的细观有限元模拟[J]. 航空学报 2019(07)

- [26].基于渐进均匀化的平纹编织复合材料低速冲击多尺度方法[J]. 力学学报 2019(05)

- [27].三维四步法纱线不同运动式样编织复合材料力学性能分析[J]. 玻璃纤维 2017(02)

- [28].平面编织复合材料薄板的高速小质量冲击性能[J]. 材料科学与工程学报 2014(01)

- [29].三维全五向编织复合材料弹性性能及热物理性能的有限元分析[J]. 复合材料学报 2013(03)

- [30].碳纤维编织复合材料冲压成形实验与仿真分析[J]. 功能材料 2013(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53987b846c8f207244f19b8e.html