# PTC配方与工艺研究

### 论文摘要

BaTiO3陶瓷是一种典型的铁电陶瓷,在其中加入微量的稀土元素后,BaTiO3陶瓷的室温电阻率出现大幅度下降,从而产生PTC效应。高压、高温、低阻、高可靠、片式化等诸方面的应用是PTC发展的方向。为了满足应用需求,在实际工程中根据使用情况对PTC材料性能进行改性和优化,包括以下几个方面:1居里温度的调整;2降低材料的室温电阻率;3提高升阻比与电阻温度系数;4提高耐电压水平和可靠性;5提高抗电流冲击能力,等。而对PTC材料性能进行改进,其工作的核心和关键是对PTC瓷料的配方体系进行优化、改进并优化加工条件、通过性能评价进行优化和工艺定型。本论文以BaTiO3为主晶相的PTC陶瓷为研究对象,通过对掺杂工艺和加工工艺的优化,研究PTC瓷料配方和加工工艺对产品性能的影响规律,为最终获得满足要求的PTC陶瓷产品,进行工艺和关键技术攻关,本课题的主要内容和目标:1掺杂物对材料性能和微观结构的影响;添加掺杂物可以改善材料的晶粒结构及材料PTC特性。2加工工艺（合成温度、烧结温度等）对材料性能和微观结构的影响;合理的合成温度和烧结温度不但可以获得满足需求的常规电性能的PTC材料还可以大幅度改善材料的微观结构并提高材料的PTC特性。3通过对1)、2)的研究获得一种低电阻率PTC瓷料:零功率电阻率为3045·cm、耐电压≥250V/mm、温度系数≥12%/℃。该配方的主要成分:Ba 68.28mol%、Ti 102.00mol%、Sr 14.59 mol%、Y2O3 0.191 mol%、Si 0.497%（w/w）、Ca 17 mol%、Mn 0.014%（w/w）主要的加工工艺条件:合成温度及时间1210℃3hours烧结温度及烧结时间1330℃12hours

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 3 陶瓷的有关性质'>1.2 BaTi03陶瓷的有关性质

- 1.2.1 晶格结构

- 1.2.2 畴结构

- 1.2.3 电滞回线

- 3 的相变位移'>1.2.4 BaTi03的相变位移

- 3 陶瓷的PTC 效应'>1.3 BaTi03 陶瓷的PTC 效应

- 1.3.1 PTC 效应原理

- 3 材料的半导化'>1.3.2 BaTi03材料的半导化

- 3 的缺陷模型'>1.3.2.1 施主掺杂BaTi03的缺陷模型

- 3 的电性能'>1.3.2.2 受主掺杂BaTi03的电性能

- 3 系材料的半导化与电压效应'>1.3.2.3 BaTi03系材料的半导化与电压效应

- 1.4 PTC 热敏电阻的特性

- 1.4.1 电阻值-温度特性（R-T 特性）

- 1.4.2 温度系数（α）

- 1.4.3 常温电阻率

- 1.4.4 伏-安特性（V-I 特性）

- 1.4.5 电流-时间特性（I-t 特性）

- 1.4.6 与热效应有关的参数

- 1.4.7 材料性能参数

- 1.5 本论文的技术线路

- 1.6 本论文的主要内容

- 3系热敏电阻器的主要制作流程'>第二章 BaTi03系热敏电阻器的主要制作流程

- 3系PTCR 中掺杂物质对材料性能的影响'>第三章 BaTi03系PTCR 中掺杂物质对材料性能的影响

- 3.1 受主杂质Mn 对PTC 特性的影响

- 3.1.1 Mn 的添加量对材料常温电阻率的影响

- 3.1.2 Mn 的添加量对材料温度系数（α）、耐电压的影响

- 3.1.3 Mn 的添加量对晶粒尺寸的影响

- 3.2 施主杂质（Y）的添加对材料PTC 特性的影响

- 3.3 Ca 的添加量对材料PTC 特性的影响

- 3.3.1 Ca 的添加量对材料常温电阻率的影响

- 3.3.2 Ca 的添加量对材料温度系数（α）、耐电压的影响

- 3.3.3 Ca 的添加量对晶粒尺寸的影响

- 3.4 AST 的引入对材料性能的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 合成过程对材料性能的影响

- 4.1 合成温度的影响

- 4.2 合成时间的影响

- 4.3 本章小结

- 第五章 烧结过程对材料性能的影响

- 5.1 烧结温度对材料性能的影响

- 5.2 保温时间及降温速度对材料性能的影响

- 5.3 本章小结

- 第六章 配方试验

- 6.1 试验方案

- 6.2 掺杂物质对材料性能的影响

- 6.2.1 AST 相对材料性能的影响

- 3 添加量对材料性能的影响'>6.2.2 CaC03添加量对材料性能的影响

- 203）添加量对材料性能的影响'>6.2.3 施主杂质（Y203）添加量对材料性能的影响

- 6.2.4 受主杂质（Mn）添加量对材料性能的影响

- 6.3 合成温度对材料性能的影响

- 6.4 合成时间对材料性能的影响

- 6.5 烧结温度对材料性能的影响

- 6.6 本章小结

- 第七章 主要结论及创新点

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].电动汽车PTC加热器控制改进[J]. 汽车电器 2019(12)

- [2].ERCP与PTC两种胆道支架置入术治疗恶性梗阻性黄疸的疗效对比[J]. 江西医药 2019(12)

- [3].PTC陶瓷加热器替代普通加热器在牙轮钻机上的使用方案[J]. 技术与市场 2020(01)

- [4].PTC温控技术在无源丰度检测装置中的应用[J]. 仪器仪表用户 2020(10)

- [5].美国PTC列控系统研究[J]. 铁道通信信号 2016(11)

- [6].功能性颈淋巴结清扫术在分化型甲状腺癌(PTC)中的应用[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(49)

- [7].压敏电阻与PTC热敏电阻配合使用[J]. 电源世界 2015(01)

- [8].PTC热敏电阻在通信设备上的应用研究[J]. 机电信息 2013(33)

- [9].二维及彩色多普勒超声对PTC的诊断探究[J]. 影像研究与医学应用 2018(19)

- [10].MRCP与PTC对胆道梗阻疾病的对比研究[J]. 中国社区医师(医学专业) 2010(26)

- [11].水性石墨烯/碳纳米管/炭黑PTC电热涂料的制备[J]. 广州化学 2020(05)

- [12].医学遗传学教学中PTC尝味实验改革初探[J]. 保健医学研究与实践 2017(01)

- [13].PTC培训模式在急诊护士急救技能培训中的应用[J]. 河南医学研究 2016(04)

- [14].PTC教学模式在急救技能教学中的应用和探讨[J]. 中国高等医学教育 2014(12)

- [15].PTC教学模式在急救护理技术操作中的应用[J]. 广西教育 2015(18)

- [16].手术联合~（131）I、甲状腺片治疗甲状腺乳头状癌(PTC)临床体会[J]. 河南外科学杂志 2014(01)

- [17].跟踪与装配误差对PTC截断因子的影响分析[J]. 可再生能源 2016(02)

- [18].PTC模式在急诊低年资护士应急能力培训中的应用[J]. 齐鲁护理杂志 2014(18)

- [19].基于PTC陶瓷电阻大容量蓄电池组放电车的故障分析和改进[J]. 船电技术 2011(10)

- [20].胃癌组织中Ptc蛋白的表达变化及意义[J]. 山东医药 2010(06)

- [21].陶瓷PTC辅助电加热器在风管机中的应用[J]. 制冷与空调 2010(03)

- [22].基于PTC陶瓷电阻的大容量蓄电池组恒流放电[J]. 蓄电池 2009(03)

- [23].有机载体挥发特性对PTC陶瓷铝电极性能的影响[J]. 电子元件与材料 2010(08)

- [24].石墨/聚乙烯导电复合材料PTC效应稳定性的研究[J]. 塑料工业 2012(S1)

- [25].过氧化钛配合物(PTC)体系在柔性染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 影像科学与光化学 2009(06)

- [26].PTC对胰胆管合流异常的诊断[J]. 世界华人消化杂志 2008(09)

- [27].陶瓷PTC电磁继电器分时控制技术研究[J]. 电器 2013(S1)

- [28].高密度聚乙烯/炭纤维复合体系的PTC效应[J]. 高分子材料科学与工程 2011(02)

- [29].ERCP联合PTC治疗ERCP难治性胆道梗阻15例[J]. 中南医学科学杂志 2011(04)

- [30].Ptc展 宁波市鄞州通力液压电器厂[J]. 机床与液压 2018(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53a035d88dda62ef50dbb4e5.html