# 新支线飞机物料集成管理系统的设计与实现

### 论文摘要

我国飞机制造行业起步晚、发展迅速,新支线ARJ21项目以研发为主要目标,其物料具有数据量大、种类繁多、工艺复杂、设计更改频繁等特征,要制造出我国自主知识产权的飞机,物料管理实现数字化全过程是任务的重中之重。本文首先分析了国内外现状和发展趋势,介绍了物料管理、物料定额管理和采购策略的研究现状,指出文章的研究意义。文章分析了新支线飞机的物料特点、物料管理业务流程。接着在关键技术环节完成了物料集成管理系统总体框架模型的构建；其次分析指出将全机物料制造清单作为物料定额信息的数据来源,给出物料需求文档从MBOM中提取物料信息的方式,提出通过建立物料定额清单中间数据库存储物料定额信息的方式,实现飞机物料定额信息在异构系统间的集成。然后分析对比了现有的采购模式,依据新支线研制预投产批的物料进行重新分类,基于物料分类对不同的物料类型采用相应的采购方式,建立合理的采购优化。最后,文章阐述了新支线飞机物料集成管理系统的功能设计方案,通过在企业中实施应用,证明了研究内容的可行性。本文共分六章：第一章为研究背景和意义、国内外现状和发展趋势及论文研究概况介绍；第二章是分析飞机制造行业物料管理的现状和主要问题；第三章对新支线飞机物料集成管理进行需求分析；第四章根据需求分析给出设计方案；第五章从功能实现的角度得出该系统在企业实际应用中的效果；第六章提出结论和展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与选题意义

- 1.2 国内外研究发展现状

- 1.2.1 物料管理的发展现状

- 1.2.2 物料定额管理的研究现状

- 1.2.3 采购库存管理的研究现状

- 1.3 论文研究内容

- 第二章 飞机制造行业物料管理的现状与问题分析

- 2.1 飞机制造行业的物料管理的现状

- 2.1.1 飞机制造行业的物料特点

- 2.1.2 飞机制造行业的物料管理系统的需求特征

- 2.2 飞机制造行业的物料管理的问题

- 第三章 新支线飞机物料集成管理系统的需求分析

- 3.1 新支线飞机物料管理的需求背景

- 3.2 系统的功能需求

- 3.2.1 物料定额管理系统需求

- 3.2.2 采购库存管理系统需求

- 3.2.3 生产现场物料管理系统需求

- 3.3 系统的性能需求

- 第四章 新支线飞机物料集成管理系统的设计方案

- 4.1 新支线物料集成管理

- 4.1.1 总体框架

- 4.1.2 系统设计

- 4.2 物料定额管理

- 4.2.1 物料定额的概念

- 4.2.2 物料定额的计算

- 4.2.3 定额清单的管理

- 4.2.4 功能设计

- 4.2.5 详细设计

- 4.3 采购库存管理

- 4.3.1 基于物料分类的采购优化

- 4.3.2 功能设计

- 4.3.3 详细设计

- 4.4 生产现场物料管理

- 4.4.1 功能设计

- 4.4.2 详细设计

- 4.5 安全设计

- 第五章 新支线飞机物料集成管理系统的开发与实现

- 5.1 系统运行环境

- 5.2 系统实现技术

- 5.3 物料定额管理

- 5.3.1 关键界面显示

- 5.3.2 关键代码

- 5.4 采购库存管理

- 5.4.1 关键界面显示

- 5.4.2 关键代码

- 5.5 生产现场物料管理

- 5.5.1 关键界面显示

- 5.5.2 关键代码

- 5.6 运行效果

- 5.6.1 物料定额管理模块

- 5.6.2 采购库存管理模块

- 5.6.3 生产现场物料管理模块

- 5.7 推广应用情况

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].面向智能仓库的中小型物料分拣系统的设计[J]. 机电技术 2019(06)

- [2].研制型企业物料优选管理提升探讨[J]. 改革与开放 2019(21)

- [3].生产过程物料造碎的影响因素分析[J]. 南方农机 2020(06)

- [4].典型农业物料碰撞接触损伤机理及应用研究进展[J]. 吉林农业大学学报 2020(01)

- [5].冶金辅助物料的膨胀对熔点检测的影响及解决措施[J]. 理化检验(物理分册) 2020(07)

- [6].钢带炉碳热还原制备超细铁粉的物料升温规律研究[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [7].物联网技术在铁路货车检修物料配送系统中的应用研究[J]. 内燃机与配件 2020(16)

- [8].洁净生产区域物料提升技术初探[J]. 流程工业 2020(08)

- [9].圆形筒仓物料板结形成及破除研究[J]. 粮食与饲料工业 2020(04)

- [10].论可疑物料改善的重要性[J]. 时代汽车 2018(06)

- [11].欧盟修订食品接触塑料物料法规[J]. 塑料科技 2015(03)

- [12].被粉碎物料的基本物性[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [13].智能物联中工艺物料的管理和应用[J]. 电机技术 2020(02)

- [14].某选厂大型自磨机板结物料的判断和处理方法[J]. 矿山机械 2020(10)

- [15].物料分拣虚拟仿真实验系统设计[J]. 实验技术与管理 2017(02)

- [16].联合储库和堆棚用于湿黏物料的储存分析[J]. 水泥 2015(02)

- [17].从物料重用谈制造型企业两个管理理念转变的问题[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2014(05)

- [18].浅谈企业呆滞物料的管理[J]. 财经界(学术版) 2014(20)

- [19].物料信息管理[J]. 电脑知识与技术 2013(15)

- [20].外购物料标准化整合 降成本增效益[J]. 机械工业标准化与质量 2012(07)

- [21].处理危险物料的10条原则[J]. 职业卫生与应急救援 2012(04)

- [22].热敏物料间歇精馏过程[J]. 化学工业与工程 2011(03)

- [23].冷轧生产物料的配置方法及系统[J]. 柳钢科技 2020(01)

- [24].自动化生产线多功能物料升降搬运装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [25].物料无桨混合过程数值模拟[J]. 化工进展 2019(S1)

- [26].电感耦合等离子体质谱法测定含铜物料中的16种稀土元素[J]. 理化检验(化学分册) 2016(05)

- [27].关于进口含铁物料的固体废物鉴别方法研究[J]. 环境与可持续发展 2016(04)

- [28].混合装配线平衡与物料配送的协同优化[J]. 机电工程技术 2016(09)

- [29].草物料压缩理论研究现状与展望[J]. 中国科技信息 2014(22)

- [30].氧化镍物料提镍羰化研究[J]. 辽宁化工 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53ab48b5eb1fb3f77a8c99bf.html