# 大厂老尾矿综合回收关键技术研究

### 论文摘要

本课题来源于国家十五重点科技攻关项目“铜、铅、锌、锡尾矿开发利用产业化关键技术研究”（编号2003 BA612A-18），该专题目的是综合回收尾矿中的有价成分。广西大厂的锡石-多金属硫化矿石属于典型的复杂难选硫化矿，目前，大厂多金属硫化矿产生的尾矿已堆积近三千万吨，内含丰富的锡、铅、锌、锑金属及硫、砷。由于受当时技术水平和生产条件的限制，回收的金属技术指标较低。很多金属特别是细粒级金属在尾矿中损失严重，尾矿中还有许多有用矿物没有得到回收。这些尾矿的流失既造成资源的浪费，又构成了污染大厂矿山外部环境的隐患。随着大厂资源日益贫化，大规模生产不断进行，在开采原生矿的同时，对尾矿进行二次开发利用，综合回收其中的多种有价元素，可产生极为可观的经济效益和社会效益，具有重要意义和价值。本研究针对大厂矿区多金属硫化矿尾矿的综合回收，详尽考察了脆硫锑铅矿、铁闪锌矿、黄铁矿和毒砂的浮选性能，通过吸附量测定、ξ电位测定及红外光谱分析检测矿物表面成分，探讨了四种矿物浮选分离机理，在对大厂老尾矿进行工艺矿物学研究的基础上，应用了新型高效设备，进行了小型试验及连选试验。提出了适合该矿区尾矿综合回收有价元素的高效、经济的工艺流程。取得以下成果：（1）预选抛尾技术：利用跳汰、离子型螺旋溜槽进行分级预选抛尾，可抛弃产率49．57％的尾矿，大大减轻了矿泥和碳质物的有害影响，降低了能耗和不必要的磨碎，提高入选品位，铅、锑、锌、锡、硫、砷品位分别由0．22％、0．15％、3．27％、0．57％、5．70％和0．87％提高到0．33％、0．237％、4．971％、0．878％、8．944％和1．474％。（2）铅锑的分选技术：预选抛尾后，大厂尾矿中的铅锑入选品位提高到含Pb0．33％，Sb0．237％。用ZnSO4、NaCN和Na2S2O3为组合抑制剂，用HN-1和YC-1作组合捕收剂，一次浮选富集得到含Pb7．47％、Sb4．96％的铅锑粗精矿；在用浮选进行精选很难提高指标的情况下，采用新型高效重选设备“离子波形摇床”，即通过“浮-重”联合工艺成功实现了大厂尾矿中的铅锑的有效分选，该技术是实现尾矿综合回收取得成功的关键之一。（3）锌硫砷分离技术：由于硫、砷的可浮性都比较好，所以锌与硫砷间的分离及硫砷分离都是选矿难题。该项目中，要浮锌抑硫砷，选用了高效组合抑制剂CS-2+腐植酸钠选择性抑制硫砷，实现了锌与硫砷的分离；硫砷分离时，根据硫砷被氧化剂强化氧化的难易程度不同，再采用K2Cr2O7强制抑制砷浮选硫，可得到品位为36．17％，回收率为52．00％的合格硫精矿。但活化选砷时，选硫尾矿中残留的部分硫也会随着砷被活化进入砷的浮选精矿中，这样再用浮选法精选砷，难度很大。利用矿物间的密度差异，本研究采用“离子波形摇床”进行精选，即采用“浮-重”联合工艺，可获得品位为35．32％，回收率为55．97％砷精矿。（4）微细粒矿回收技术：该项目的研究过程中，采用了我们自行研制的特别适合细粒级矿物分选的新型设备---离子波型摇床。该设备床面上刷了我们研制的专用涂料，是在重力、磁力、电力、机械力诸多力作用的复合力场作用下利用矿物的电性、磁力及比重的不同进行流膜选矿，分选效果优于普通摇床，特别是细粒、微细粒的分选效果更佳，在“浮-重”联合流程中，铅锑粗精矿、砷粗精矿的精选、浮选最终尾矿选锡，都属于细粒、微细粒的重选，采用离子波型摇床均取得了很好的分选效果。（5）ZnSO4+NaCN+Na2S2O3是铁闪锌矿的优良组合抑制剂。组合抑制剂ZnSO4+NaCN+Na2S2O3的作用机理主要是在矿物表面形成亲水性膜或胶粒和溶解矿物表面捕收剂疏水膜等作用同时发生，相互补充达到强化抑制的效果。（6）YC-1的捕收能力大于HN-1，而HN-1的选择性优于YC-1，YC-1+HN-1是脆硫锑铅矿的良好捕收剂。二者组合使用的机理应为产生共吸附，增加捕收剂在矿物表面的吸附层密度。矿物表面的不同区域具有不同的活性，活性不同的HN-1和YC-1进行组合使用时，其中活性小的HN-1可吸附在活性大的矿物表面区，而活性比较小的矿物表面，适于活性大的YC-1固着，其结果为捕收剂的吸附量增加，使矿物表面吸附的药剂更加均匀。红外光谱显示，组合捕收剂HN-1+YC-1在脆硫锑铅矿表面的主要吸附产物是Pb（DTC）2、Pb（DTP）2、（DTC）2和（DTP）2。其中，Pb（DTC）2和Pb（DTP）2为金属四元环螯合物。生成的螯合物稳定且疏水性强，化学吸附在矿物表面，引起矿物的可浮性提高。（DTC）2和（DTP）2均为吸附过程中产生的捕收剂复分子，具有良好的疏水性，以分子间作用力物理吸附在矿物表面造成矿物疏水。（7）氧化剂CS-2、腐植酸钠可作为黄铁矿和毒砂的良好抑制剂，二者在不同组合形式下，可以实现选择性抑制黄铁矿和毒砂的目的。从浮选试验结果、吸附量及电位测定可以看出，CS-2存在下，ξ电位对于带电负性的黄药捕收剂并不起重要作用，硫化矿受抑制，其主要原因并不是由于CS-2与黄药产生竞争而使黄药在矿物表面吸附量减少，而可能是矿物表面因氧化形成了亲水性的氧化膜。腐钠可络合排除黄铁矿和毒砂表面的活性离子，不仅降低捕收剂的吸附，还可掩盖已吸附捕收剂的疏水性，达到抑制矿物的目的。从黄铁矿和毒砂的红外光谱知，经CS-2和腐钠作用后，二者表面均产生氧化物，但所得氧化产物有所不同。且毒砂被氧化的程度远比黄铁矿深。毒砂表面主要以FeAsO4为主；而黄铁矿更接近于FeS2O3，随着氧化反应的进行，黄铁矿可被继续氧化生成FeSO4。整个研究中，不仅采用了离子波形摇床新设备，还提出了预选抛尾工艺、“浮-重”结合选别铅锑、浮锌抑硫砷、“浮-重”结合除砷工艺、离子波形摇床回收锡石等新工艺，成功实现了对大厂老尾矿中有价矿物的回收。浮选过程中，通过研究不同的浮选药剂对矿物可浮性影响及作用机理，合理组合并使用浮选药剂，有效解决了目的矿物浮选难、指标低的问题，是该项目取得成功的关键。另外，本研究的降砷工艺，通过降低尾矿中的砷含量使之满足后续利用“二次”尾矿制造水泥的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 尾矿的概述

- 1.1.1 尾矿的特点

- 1.1.2 尾矿的影响及危害

- 1.1.3 国内外尾矿综合利用现状

- 1.1.4 尾矿综合利用的途径

- 1.2 大厂矿产资源及生产现状

- 1.3 大厂尾矿资源及现状

- 1.3.1 大厂尾矿资源的特点

- 1.3.2 大厂尾矿资源现状

- 1.4 大厂尾矿综合利用的意义

- 第二章 论文选题的意义、目标、研究内容及试验方法

- 2.1 论文选题的提出及意义

- 2.2 论文选题的目标

- 2.3 研究内容

- 2.4 矿样

- 2.5 试剂

- 2.6 仪器

- 2.7 研究方法

- 2.7.1 浮选试验

- 2.7.2 捕收剂吸附量测定

- 2.7.3 红外光谱测定

- 2.7.4 实际矿石的浮选试验

- 2.7.5 动电位测量

- 第三章 大厂老尾矿工艺矿物学研究

- 3.1 试样的化学成分分析

- 3.2 试样铅、锌、硫、砷、锡的物相分析

- 3.3 试样的矿物组成、结构构造

- 3.3.1 锡石

- 3.3.2 脆硫锑铅矿

- 3.3.3 铁闪锌矿

- 3.3.4 毒砂

- 3.3.5 黄铁矿、白铁矿

- 3.3.6 磁黄铁矿、磁铁矿

- 3.4 试样的粒度组成、金属分布及单体解离度测定

- 3.4.1 试样的粒度组成

- 3.4.2 尾矿中主要矿物的金属分布

- 3.4.3 尾矿试样中矿物单体解离度测定

- 3.5 本章小结

- 第四章 大厂老尾矿综合回收关键技术研究

- 4.1 大厂老尾矿预选抛尾研究

- 4.1.1 大厂老尾矿预选分级试验

- 4.1.2 各粒级预选抛尾试验

- 4.2 选择性磨矿试验研究

- 4.2.1 装球量及球配比对磨矿的影响

- 4.2.2 磨矿浓度对磨矿影响的试验

- 4.3 尾矿中的细粒铅锑"浮-重联合"关键技术研究

- 4.3.1 粗选试验研究

- 4.3.2 铅锑粗精矿的精选

- 4.3.3 回收铅锑的选矿流程

- 4.4 锌的回收关键工艺研究

- 4.4.1 锌粗选试验研究

- 4.4.2 锌精选试验研究

- 4.4.3 回收锌的选矿流程

- 4.5 硫、砷的选矿回收工艺研究

- 4.5.1 硫的选矿回收试验

- 4.5.2 砷的"浮重联合"选矿回收试验

- 4.5.3 回收硫、砷的选矿流程

- 4.6 新型设备"离子波形摇床"回收锡的选矿工艺研究

- 4.6.1 "离子波形摇床"重选条件试验

- 4.6.2 尾矿锡的回收流程试验

- 4.7 综合回收有价物质的连选试验

- 4.8 本章小结

- 第五章 锑铅、锌矿物浮选性能及分离机理研究

- 5.1 矿物的晶体结构

- 5.1.1 脆硫锑铅矿的晶体结构

- 5.1.2 铁闪锌矿

- 5.2 矿浆pH值对矿物可浮性的影响

- 5.3 捕收剂对矿物浮选性能的影响

- 5.3.1 阴离子捕收剂的性质

- 5.3.2 捕收剂对矿物可浮性的影响

- 5.4 抑制剂对矿物可浮性影响的研究

- 5.4.1 单一抑制剂对矿物可浮性的影响

- 5.4.2 组合抑制剂对矿物可浮性的影响

- 5.5 捕收剂与矿物的作用机理研究

- 5.5.1 矿物表面动电位的测定

- 5.5.2 捕收剂在矿物表面的吸附量测定

- 5.5.3 捕收剂与矿物作用的光谱分析

- 5.5.4 矿物与药剂的作用机理分析

- 5.6 抑制剂的作用机理分析

- 5.6.1 石灰对矿物的抑制作用机理分析

- 5.6.2 组合抑制剂对矿物的抑制作用机理分析

- 5.7 本章小结

- 第六章 锌硫砷矿物的选择性抑制研究

- 6.1 矿物的晶体结构

- 6.1.1 黄铁矿

- 6.1.2 毒砂

- 6.2 介质pH值对硫砷矿物的可浮性影响

- 6.3 抑制剂对锌、硫、砷矿物可浮性的影响

- 6.3.1 单一抑制剂对矿物可浮性的影响

- 6.3.2 抑制剂组合使用对矿物可浮性的影响

- 6.3.3 抑制剂对矿物可浮性与pH值的关系的影响

- 6.4 抑制剂作用机理研究

- 6.4.1 矿物表面捕收剂吸附量的测定

- 6.4.2 抑制剂对捕收剂在矿物表面吸附的影响

- 6.4.3 矿物表面ξ电位的测定

- 6.4.4 红外光谱分析

- 6.4.5 主要抑制剂与矿物的作用机理探讨

- 6.5 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53c16649e1b8dcceaf02d41f.html