# 浮岗水库防渗方案研究

### 论文摘要

随着工农业生产和经济发展的需要,我国在没有条件建设山区水库的地方,陆续建成了上千座平原水库,这些平原水库的建设,减少了当地地下水的开采,充分合理开发和利用了有限的水资源,为当地的工农业生产和城乡人民生活起到了很好的作用,发挥了巨大的经济和社会效益。在水资源日益短缺的今天,黄河水越来越成为山东重要的客水资源,因此沿黄地区兴建平原水库,调蓄黄河水,已成为当务之急。由于平原水库围坝轴线较长、地质条件较差、筑坝土料较差等特点,防渗处理是平原水库建设的关键问题。防渗处理不当,可能造成水库围坝或坝基的渗漏量较大,不能有效地蓄水；可能造成坝后农田村庄的浸没和土地盐碱化；可能造成渗透出逸坡降大于允许值,形成渗透破坏致使水库溃坝,因此选择适宜的防渗加固方案,减少水库渗漏量,确保渗流安全,减轻坝后土地次生盐碱化程度,有效遏制水库周围土地盐碱化蔓延,是水库除险加固设计的重点和难点。本文以山东省单县浮岗水库防渗设计为依托,采用Geostudio 2007有限元渗流计算软件进行渗流分析计算。探讨目前平原水库防渗处理时可采用的工程截渗措施,分析其防渗特点、施工工艺、工程造价、防渗参数以及对地层的适用条件等；通过有限元渗流计算,对天然防渗、水平防渗、垂直防渗方案在防渗效果方面进行研究,分析不同的水平防渗长度对渗漏量及出逸坡降等参数的影响程度；综合有限元分析结果和经济比较分析,选择浮岗水库的最优防渗方案。本文研究表明,采用垂直截渗结合坝后截渗沟和减压井进行防渗排水处理,可减少水库渗漏量,确保渗流安全,减轻坝后土地次生盐碱化程度,有效遏制水库周围土地盐碱化蔓延。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 目前国内外平原水库防渗设计主要方法

- 1.3 目前国内外平原水库防渗技术分析

- 1.4 本文的主要工作内容

- 第二章 山东省浮岗水库工程概况

- 2.1 工程位置

- 2.2 工程等别及建筑物级别

- 2.3 工程设计参数及主要控制指标

- 2.4 主要工程内容

- 2.5 水文气象

- 2.6 工程地质及水文地质

- 2.7 小结

- 第三章 山东省浮岗水库防渗设计研究

- 第四章 浮岗水库围坝防渗方案分析

- 4.1 水平铺塑方案研究（方案1）

- 4.2 垂直截渗方案研究（方案2）

- 4.3 天然截渗方案研究（方案3）

- 第五章 防渗加固方案选择

- 5.1 方案投资对比

- 5.2 方案分析

- 5.3 防渗方案选择

- 第六章 水库围坝设计

- 6.1 坝体加固方案分析

- 6.2 围坝翻压

- 6.3 坝顶构造

- 6.4 上游护坡

- 6.5 下游护坡

- 6.6 坝面排水

- 6.7 小结

- 第七章 结语及展望

- 7.1 结语

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].水库防渗技术应用及实施要点研究[J]. 农业科技与信息 2020(07)

- [2].水库防渗处理工程中复合土工膜的应用研究[J]. 低碳世界 2014(23)

- [3].秧塘水库防渗除险方案比选[J]. 小水电 2019(06)

- [4].水库防渗工程中复合土工膜的施工技术[J]. 黑龙江水利科技 2013(12)

- [5].土工膜在小型水库防渗中的设计与应用[J]. 甘肃农业 2012(01)

- [6].渠道水库防渗技术的新发展[J]. 科技信息(学术研究) 2008(05)

- [7].喀斯特岩溶地区水库防渗处理分析[J]. 陕西水利 2017(S1)

- [8].浅谈帷幕灌浆在顶山水库防渗处理中的应用[J]. 新疆有色金属 2010(01)

- [9].复合土工膜在西岁兴水库防渗工程中的应用[J]. 山西水利科技 2009(03)

- [10].用示踪探测技术优化岩溶水库防渗设计[J]. 水利水电技术 2017(02)

- [11].浅谈水库防渗处理施工技术[J]. 低碳世界 2016(03)

- [12].复合土工膜在潍坊滨海第二平原水库防渗中的应用[J]. 山东工业技术 2016(15)

- [13].五岳抽水蓄能电站上水库防渗型式比选研究[J]. 四川水力发电 2020(05)

- [14].石灰岩地区小水库防渗处理技术与应用——以柴窝水库为例[J]. 今日科苑 2009(08)

- [15].复合土工膜在水库防渗中的应用探析[J]. 科技风 2020(09)

- [16].临清市城南水库防渗措施及效果评价[J]. 水利规划与设计 2016(11)

- [17].探析水利工程中的土坝加固与小水库防渗处理方法[J]. 低碳世界 2019(08)

- [18].深圳水库防渗加固施工案例剖析与借鉴[J]. 中国高新技术企业 2017(10)

- [19].罗城县白坝水库渗漏问题分析研究[J]. 工程建设与设计 2020(20)

- [20].关于水库防渗处理技术方面的研究[J]. 硅谷 2009(22)

- [21].我国水库防渗除险技术浅析[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [22].纯化水库防渗方案的优化研究[J]. 水利水运工程学报 2011(02)

- [23].双塔水库防渗体系建设研究及实践[J]. 中国水能及电气化 2019(02)

- [24].浅谈岩溶地区水库防渗处理[J]. 水利建设与管理 2018(06)

- [25].水库防渗措施的技术应用和研究[J]. 内蒙古水利 2014(06)

- [26].陶清河水库防渗工程设计简述[J]. 山西水利 2015(01)

- [27].膨润土防水毯在文瀛湖水库防渗改造工程中的应用[J]. 山西水利科技 2012(04)

- [28].水库防渗灌浆工程质量检测的要点探讨[J]. 中国水能及电气化 2013(05)

- [29].三轴水泥土搅拌桩在水库防渗中的应用[J]. 科技信息 2011(25)

- [30].新型防水材料在水库防渗除漏中的应用[J]. 河南水利与南水北调 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53caba123878dbf26fd38cb9.html