# 低渗透油藏注水开发中粘土矿物的变化及作用分析

### 论文摘要

为了防治粘土矿物在低渗透油藏注水开发过程中发生一系列物理化学反应、水化膨胀、生成沉淀或运移等引起的油层渗透率下降,油层吸水能力下降等储层损害,提高采收率,本文分析了粘土矿物的基本结构、粘土矿物微粒运移、水化膨胀机理,从理论上说明了粘土矿物对储层造成伤害的根本原因。为了更好的解释储层孔隙结构和储集性能的成因机理,本文研究了粘土矿物的含量、不同产状对孔隙结构特征、毛细管压力曲线、相对渗透率曲线、油层润湿性等的影响。研究发现在对油层孔隙特征影响方面,分散质点式粘土产状的砂岩主要渗流孔隙半径较大,薄膜式渗流孔隙半径较小,而搭桥式粘土产状的砂岩,粘土之间为微细孔隙,大部分为束缚孔隙只有少数稍大的孔隙具有一定渗透性;在对油层相对渗透率影响方面,在孔隙度相同的条件下砂岩的渗透率随着粘土矿物在孔隙中产状的不同按分散质点式、薄膜式、搭桥式的顺序依次降低。除此之外不同粘土产状对毛细管压力曲线也有不同程度的影响,各地不同粘土矿物产状砂岩之间毛细管压力曲线特征的变化规律是:随着砂岩粘土矿物产状按分散质点式→薄膜式→搭桥式的变化,砂岩的排驱压力、饱和度中值压力和最小非饱和度孔隙体积增加,尤其搭桥式的排驱压力和中值压力为最大。本文借助核磁共振技术,分析了不同沉积环境下粘土矿物与可动流体的关系。结合理论分析结果,在给定油藏条件下,结合现场数据给出粘土矿物的结构及产状与油藏动态变化的联系。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第1章 粘土矿物概论

- 1.1 粘土与粘土矿物

- 1.2 粘土矿物的晶体结构特征

- 1.2.1 粘土矿物分类

- 1.2.2 常见粘土矿物的结构特征

- 1.3 粘土矿物产状在砂岩储层中分布类型

- 1.4 本章小结

- 第2章 粘土矿物的水化膨胀及运移

- 2.1 粘土矿物水化的机理

- 2.1.1 地层粘土水化的过程和驱动力

- 2.1.2 影响地层粘土水化的一般因素

- 2.2 微粒运移的机理分析

- 2.2.1 微粒运移原因

- 2.2.2 微粒运移的微观机理

- 2.2.3 微粒运移的宏观机理

- 2.3 本章小结

- 第3章 粘土矿物的作用分析

- 3.1 粘土矿物对储层特征的影响

- 3.1.1 粘土矿物组成和产状对储层产能的影响

- 3.1.2 粘土矿物产状对油层孔隙特征的影响

- 3.1.3 粘土矿物的产状对毛管压力的影响

- 3.1.4 粘土矿物对油层相对渗透率的影响

- 3.1.5 粘土矿物不同产状对储层润湿性的影响

- 3.1.6 粘土矿物含量对油层物性和孔隙结构的影响

- 3.2 粘土矿物引起的储层损害

- 3.2.1 粘土矿物与储层损害的关系

- 3.2.2 粘土矿物损害储层机理

- 3.3 本章小结

- 第4章 粘土矿物对可动流体的影响

- 4.1 可动流体概述及粘土矿物对其作用

- 4.2 核磁共振识别可动流体的方法及原理

- 4.2.1 核磁共振测可动流体饱和度的原理

- 4.2.2 核磁共振测井流体识别方法

- 4.2.3 核磁共振的宏观理论

- 4.2.4 泥质砂岩核磁共振特性参数的处理

- 4.3 可动流体与不同沉积环境下粘土矿物关系

- 4.3.1 鄂尔多斯盆地粘土矿物与可动流体的关系

- 4.3.2 松辽盆地粘土矿物与可动流体的关系

- 4.3.3 结果对比分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].低温区孔隙混凝土细观损伤数值模拟分析[J]. 江苏建筑职业技术学院学报 2019(04)

- [2].多组分气体混合物在煤的孔隙中运动特性研究[J]. 煤炭科学技术 2020(03)

- [3].一种透明土孔隙液体配置方法及装置设计[J]. 机械工程师 2020(09)

- [4].微纳米孔隙中页岩气流动与扩散规律[J]. 科学技术与工程 2020(14)

- [5].大孔隙沥青路面的施工技术[J]. 交通世界(建养.机械) 2015(04)

- [6].基于3D打印透明微细孔隙模型的多孔介质渗流规律[J]. 煤炭学报 2020(08)

- [7].纺粘非织造布孔隙形状的定量分析[J]. 纺织学报 2015(08)

- [8].用镀层孔隙表征外壳耐腐蚀性的方法探讨[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2012(05)

- [9].页岩孔隙研究新进展[J]. 地球科学进展 2012(12)

- [10].大孔隙对多孔介质导热性能影响的数值分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [11].复合材料孔隙形貌特征对超声波散射衰减影响的分析[J]. 中国机械工程 2010(14)

- [12].定向孔隙多孔储油介质的制备与评价[J]. 润滑与密封 2020(09)

- [13].基于图像识别的粉煤灰渗透率计算方法[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(09)

- [14].真空导入工艺参数对复合材料孔隙含量的影响[J]. 材料工程 2012(10)

- [15].碳酸盐岩孔隙分类方法综述[J]. 内蒙古石油化工 2009(08)

- [16].孔隙散射研究的发展与展望[J]. 中国电子科学研究院学报 2008(02)

- [17].氦孔隙仪的改进及应用[J]. 石化技术 2017(08)

- [18].厚截面复合材料局域孔隙超声检测方法[J]. 农业机械学报 2015(06)

- [19].基于核磁共振的水平井开发孔隙动用机理研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [20].白云岩的残余结构及由此引发的孔隙分类问题[J]. 沉积学报 2011(03)

- [21].不同大孔隙深度对土壤水分入渗特性的影响[J]. 水土保持学报 2009(05)

- [22].基于二维渗流方程的微纳孔隙材料渗透率反演求解[J]. 化工学报 2019(S2)

- [23].煤的大孔隙网络模型提取及气-水两相流运移模拟[J]. 矿业研究与开发 2020(06)

- [24].煤粒孔隙的分形模型与分形特性研究[J]. 煤炭科学技术 2017(07)

- [25].残余油微观分布定量化解释及孔隙微观结构变化研究[J]. 科学技术与工程 2014(31)

- [26].煤介质孔隙网络特性研究[J]. 煤炭技术 2015(11)

- [27].“多级孔隙最优充填”暂堵方法与现场试验[J]. 石油钻探技术 2012(05)

- [28].漏泄同轴电缆编织孔隙内磁场的分布[J]. 大庆石油学院学报 2011(01)

- [29].孔隙流动数值模拟建模方法及孔隙流速分布规律[J]. 岩土工程学报 2011(07)

- [30].基于压汞法的煤岩各段孔隙的分形特征[J]. 金属矿山 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53cf6ef7722785ba3ac810b0.html