# 静压桩的桩身应力光纤测试方法及贯入阻力研究

### 论文摘要

随着高层建筑、大型复杂建筑的大规模发展，以及环保意识和要求的逐渐增强，静力压入桩技术以其施工效率高、成本低、环境污染小等优点在我国得到了空前的发展和广泛应用。桩的各项性能中桩的承载力是最重要的，而只有将沉桩阻力沿深度分离成侧摩阻力和端阻力，才能更好地研究静压桩的贯入机理及承载力等内容。分离侧摩阻力和端阻力的测试试验就成为制约研究的瓶颈问题。而进行桩端阻力与侧摩阻力分离则需对桩进行应力测试。本文以理论分析为基础，结合现场原型试验，对静力压入桩的光纤应力测试进行了较为深入的研究，为新的测试方法提供了基础和依据。本文主要包括以下内容：（1）深入研究和分析静力压入桩各种应力测试方法的优势和不足，根据这些弊端，提出了应用光纤传感技术的FBG（准分布式）方法进行桩身应力测试的方法，并介绍光纤应力测试的原理和方法，包括其光纤光栅传感器的安装以及解调仪的使用，为以后的测试提供了方法依据。（2）文章基于杭州富阳的静压桩工程进行了现场试验，通过工程实例深入研究了光纤应力测试的方法，表明了其实用性。（3）对使用光纤进行应力测试的6根试验桩数据进行了分析整理，成功分离了桩端阻力与桩侧摩阻力，对进一步研究桩的各种性能奠定了基础。（4）对试验区进行了双桥静力触探试验，运用调节系数法模拟计算了桩身应力，并与实际测得的桩身应力结果进行比较，模拟结果与实测相符，拟合效果较为理想，说明了光纤应力测试的准确性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 静压桩应力测试的国内外研究现状

- 1.3 静压桩应力测试中存在的问题

- 1.4 拟解决问题方案

- 1.5 本文研究的内容

- 第2章 光纤应力测试原理及方法

- 2.1 光纤传感技术简介

- 2.2 光纤光栅传感器在工程中的发展应用

- 2.3 光纤应力测试的基本原理

- 2.3.1 光纤布拉格光纤（FBG）工作的基本原理

- 2.3.2 基于光纤光栅解调议的数据采集原理

- 2.4 光纤应力测试方法

- 2.4.1 光纤应变传感器的安装

- 2.4.2 光纤应力测试方法

- 2.4.3 光纤应力测试方法注意问题

- 2.5 本章小结

- 第3章 光纤应力测试工程实例

- 3.1 试验目的

- 3.2 试验前期准备工作

- 3.3 试验用具

- 3.4 试验场地工程概况

- 3.4.1 试验场地工程概况

- 3.4.2 试验场地土层性质概况

- 3.5 光纤应力测试试验过程

- 3.5.1 试验方案

- 3.5.2 光纤光栅传感器与温度传感器的安装

- 3.5.3 静压桩贯入过程光纤应力测试试验方法

- 3.5.4 压桩完成后的应力测试

- 3.6 本章小结

- 第4章 数据的整理与分析

- 4.1 光纤应力测试试验数据处理

- 4.1.1 数据处理原理

- 4.1.2 数据处理过程

- 4.1.3 数据处理结果

- 4.2 光纤应力测试数据分析

- 4.2.1 沉桩阻力

- 4.2.2 桩端阻力

- 4.2.3 桩侧摩阻力

- 4.2.4 桩端阻力和桩侧摩阻力在沉桩阻力中所占比例

- 4.3 本章小结

- 第5章 双桥静力触探模拟计算桩身应力

- 5.1 静力触探的研究现状

- 5.1.1 静力触探的特点

- 5.1.2 静力触探的国内外研究现状

- 5.2 静力触探与静压桩的相似性分析

- 5.3 双桥静力触探计算沉桩阻力的调节系数法

- 5.3.1 双桥静力触探计算承载力基本公式

- 5.3.2 综合修正系数的讨论

- 5.3.3 影响桩端阻力的土层范围

- 5.4 调试计算的过程编制

- 5.5 工程实例

- 5.5.1 工程实例计算

- 5.5.2 工程实例分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论与建议

- 6.1 研究成果总结

- 6.2 进一步研究的建议

- 参考文献

- 攻读学位期间学术论文发表及科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53dcbacd15f3ae8763ca6472.html