# 挖掘机工作装置的动力仿真及有限元分析

### 论文摘要

液压挖掘机,是一种大型工程挖掘机械,主要应用于现代工程建设,如:公路、桥梁、建筑、养殖池、地下工程、抢险开挖等等。挖掘机的挖掘性能对提高工作效率起着关键作用。液压挖掘机的工作由三个液压缸的单独或复合动作及铲斗、物料的相互作用来实现,其运动和所承受的载荷比较复杂,在工程应用中常出现斗杆或动臂强度失效、工作装置中铰点销轴断裂等故障,给企业带来巨大的经济损失。液压挖掘机的强度是工作装置设计的关键之一,与对挖掘机进行优化设计、提高挖掘性能及工作效率都密不可分,故对液压挖掘机工作过程进行仿真和对其工作装置进行强度分析具有重要的现实意义。本文利用虚拟样机技术对液压挖掘机工作装置进行了动力学仿真及有限元分析。首先,利用三维造型软件UG构建了构成液压挖掘机的各个零件,并且进行了虚拟装配,建立了液压挖掘机的虚拟样机;然后导入运动仿真软件ADAMS中,在对模型进行校验、添加相关运动副和约束后,进行了几种典型工况的运动学分析,获得了铲斗齿尖的运动轨迹,工作范围包络线,最大挖掘半径、最大挖掘高度及最大挖掘深度等主要作业参数;在此基础上进一步进行动力学分析,得到了挖掘机动臂、斗杆、铲斗及各个液压缸铰接点处的受力变化情况,为进一步的强度分析和优化设计提供了依据;最后重点对动臂进行了有限元分析,结果表明:最大应力主要发生在动臂液压缸与动臂连接的铰接点和动臂与底座的铰接处,这是对挖掘机工作装置的强度起控制作用的重要因素之一。研究结果对优化设计具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1-1 课题背景

- 1-2 液压挖掘机发展历史及现状

- 1-2-1 国内挖掘机研究现状

- 1-2-2 国外挖掘机研究现状

- 1-2-3 液压挖掘机的特点

- 1-2-4 发展中的环境问题

- 1-2-5 发展方向

- 1-3 本文工作

- 第二章 液压挖掘机及虚拟样机概述

- 2-1 液压挖掘机概述

- 2-1-1 液压挖掘机的构成

- 2-1-2 液压挖掘机的工作原理

- 2-2 液压挖掘机典型工况分析

- 2-2-1 液压挖掘机基本工况简介

- 2-2-2 典型挖掘工况

- 2-3 虚拟样机的介绍

- 2-4 ADAMS 软件介绍

- 2-4-1 ADAMS 的简介

- 2-4-2 ADAMS 进行虚拟样机仿真的步骤

- 2-4-3 ADAMS 的运动学分析

- 2-4-4 ADAMS 的动力学分析

- 2-4-5 ADAMS 的静力学分析及线性化分析

- 2-4-6 ADAMS 与CAD 软件的图形接口模块

- 2-5 本章小结

- 第三章 液压挖掘机模型的建立

- 3-1 UG 软件介绍

- 3-2 液压挖掘机模型

- 3-3 本章小结

- 第四章 液压挖掘机虚拟样机分析

- 4-1 液压挖掘机虚拟样机的前处理

- 4-1-1 虚拟样机模型的设置

- 4-1-2 模型的校验

- 4-2 液压挖掘机虚拟样机的运动学仿真分析

- 4-2-1 斗杆挖掘

- 4-2-2 动臂挖掘

- 4-2-3 铲斗挖掘

- 4-2-4 顺序动作挖掘

- 4-2-5 复合动作挖掘

- 4-3 液压挖掘机虚拟样机的动力学仿真分析

- 4-3-1 斗杆挖掘

- 4-3-2 铲斗挖掘

- 4-3-3 复合动作挖掘

- 4-5 本章小结

- 第五章 液压挖掘机挖掘装置的有限元分析

- 5-1 有限单元法介绍

- 5-2 铲斗挖掘工况下动臂的有限元分析

- 5-2-1 前处理

- 5-2-2 有限元分析结果

- 5-3 复合动作挖掘工况下动臂的有限元分析

- 5-3-1 前处理

- 5-3-2 有限元分析结果

- 5-4 本章小结

- 第六章 结论

- 6-1 主要结论

- 6-2 未来展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水陆两用挖掘机概述及维护要点[J]. 科技风 2019(36)

- [2].两用挖掘机维护及使用技巧[J]. 广西农业机械化 2019(05)

- [3].基于ANSYS Workbench的挖掘机动臂结构优化及模态分析[J]. 工程机械 2020(01)

- [4].特种挖掘机在基础建设中的应用[J]. 工程机械与维修 2020(01)

- [5].挖掘机电子冷却系统的热管理及其应用[J]. 内燃机与配件 2020(03)

- [6].挖掘机液压缸常见故障分析及解决方法[J]. 液压气动与密封 2020(06)

- [7].挖掘机工作装置有限元分析[J]. 装备制造技术 2020(04)

- [8].国内外步履式挖掘机的发展及现状[J]. 建设机械技术与管理 2020(03)

- [9].药土分离深根类中药材挖掘机研制[J]. 农业机械 2020(05)

- [10].智能化挖掘机的研究现状与发展趋势[J]. 机械工程学报 2020(13)

- [11].大型露天煤矿使用挖掘机能力探析[J]. 内蒙古科技与经济 2018(21)

- [12].E代挖掘机外观质量改善与提升[J]. 建设机械技术与管理 2018(11)

- [13].电动挖掘机发展展望[J]. 装备制造技术 2019(03)

- [14].挖掘机电动改装思路与实践[J]. 工程机械与维修 2017(12)

- [15].挖掘机的节能技术应用及发展趋势[J]. 工程机械与维修 2017(12)

- [16].2017挖掘机的“掘金王”[J]. 工程机械与维修 2018(01)

- [17].2017年全球挖掘机销量增长24%[J]. 起重运输机械 2018(01)

- [18].简述小型多功能农用挖掘机的研制及开发[J]. 南方农机 2018(11)

- [19].试析挖掘机维修措施改进及安全管理[J]. 内燃机与配件 2018(17)

- [20].杭州蓝力 移动供电型电动挖掘机成亮点[J]. 工程机械与维修 2016(12)

- [21].挖掘机的使用技术[J]. 科学种养 2017(03)

- [22].一种新型气压传动挖掘机结构的设计[J]. 山东工业技术 2017(04)

- [23].哈尔滨双来蓄能工程机械有限公司 节能高效挖掘机势能回收技术[J]. 高科技与产业化 2017(02)

- [24].神奇的挖掘机钢板“手套”[J]. 重庆建筑 2017(03)

- [25].基于ANSYS Workbench的挖掘机动臂有限元分析[J]. 内蒙古科技与经济 2017(06)

- [26].3D打印挖掘机即将成为现实[J]. 工程机械 2017(03)

- [27].中型挖掘机关键技术探析[J]. 工程机械与维修 2017(05)

- [28].电动:从赶超到创新的拐点[J]. 工程机械与维修 2017(05)

- [29].一种用于多功能挖掘机的优先功能控制设备[J]. 工程机械与维修 2017(03)

- [30].品质、细节成就挖掘机销量之王[J]. 工程机械与维修 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53f23e57eb59b4836d258d81.html