# 金属表面隔热保温陶瓷涂料的研究

### 论文摘要

本文针对石油、化工及冶金行业高温设备、管道传输的隔热保温问题,以隔热陶瓷骨料及无机复合矿物填料为主要成分,添加无机增强纤维,选择环氧树脂和无机耐高温胶作为胶粘剂,制备有机-无机复合隔热保温陶瓷涂料和无机隔热保温陶瓷涂料。以环氧树脂为胶粘剂,通过考查胶粘剂固化剂、增韧剂的用量、无机陶瓷纤维、隔热骨料和无机复合矿物填料等对涂料隔热性能的影响,确定涂料的最佳配比。以无机耐高温胶为胶粘剂,分析无机耐高温胶粘剂及无机隔热涂料的热力学稳定性,制定涂料产品固化的热处理机制。通过分析涂层表面形貌及微观结构,探明涂料的隔热机理。并对涂料的理化性能及隔热性能进行测试。实验结果表明:以环氧树脂为胶粘剂,选用环氧树脂高温固化剂可以获得耐热性能良好的涂层,增韧剂加入量为环氧树脂用量的40%时,涂层韧性及隔热性能最好。选用陶瓷纤维作为增强材料,比碳纤维、玻璃纤维具有更好的隔热性能。当氧化锆的加入量为10%,钛白粉的加入量为12%,SiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3等复合无机矿物加入量为36%时,可获得最佳的隔热效果。因此,有机-无机复合隔热保温涂料的最佳组成为:有机胶粘剂30%、陶瓷纤维10%、无机隔热骨料及复合填料54%、助剂6%。以无机耐高温胶为胶粘剂制备隔热涂料,由于在受热过程中涂层内部会发生化学反应,涂层必须先在一定的固化制度下进行预处理。当膨胀珍珠岩用量为3%时,涂层的隔热性能最好。因此,无机隔热保温陶瓷涂料的组成为:无机胶粘剂40%、陶瓷纤维10%、无机隔热骨料及复合填料44%、助剂6%。表面形貌及微观结构分析表明:涂层表面致密,涂层与基体间结合紧密,内部具有疏松多孔的层状结构和网状结构,涂料在300℃以上形成涂层时,涂层内形成很多微小的蜂窝结构,蜂窝内处于真空或半真空状态,阻挡热分子的流动,从而构成了理想的热屏障层。涂料的理化性能及隔热性能测试结果表明:涂层附着力等级为1～2级,涂层的耐酸碱、盐水性好,涂层显微硬度接近150HV。涂料的导热系数为0.058～0.072W/（m·℃）,涂层越厚,涂层的表面温度越低,隔热性能越好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 隔热保温涂料的分类

- 1.2.1 复合硅酸盐隔热保温涂料

- 1.2.2 空心玻珠隔热保温涂料

- 1.2.3 陶瓷隔热保温涂料

- 1.3 隔热保温涂料的隔热机理

- 1.3.1 阻隔型隔热保温涂料的隔热机理

- 1.3.2 反射型隔热保温涂料的隔热机理

- 1.3.3 辐射型隔热保温涂料的隔热机理

- 1.4 隔热保温涂料的应用

- 1.4.1 建筑用外墙隔热保温涂料

- 1.4.2 耐高温隔热保温涂料

- 1.4.3 中温隔热保温涂料

- 1.5 隔热保温涂料的研究进展及发展趋势

- 1.5.1 国内研究进展

- 1.5.2 国外研究进展

- 1.5.3 发展趋势

- 1.6 本课题研究的内容及意义

- 1.6.1 本文研究目的及意义

- 1.6.2 本文主要研究内容

- 第2章 实验过程

- 2.1 实验原料及仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验及分析仪器

- 2.2 隔热保温涂料的组分选择

- 2.2.1 基料的选择

- 2.2.2 隔热助剂的选择

- 2.2.3 增强纤维的选择

- 2.2.4 填料的选择

- 2.2.5 助剂的选择

- 2.3 制备工艺

- 2.3.1 涂料的制备工艺流程

- 2.3.2 涂覆工艺过程

- 2.3.3 涂层的固化

- 2.4 性能测试

- 2.4.1 理化性能测试

- 2.4.2 涂层的微观组织结构测试

- 2.4.3 涂层的隔热性能测试

- 2.4.4 涂层的热反射率测试

- 2.4.5 涂料的导热系数计算

- 2.4.6 涂层的热反射率计算

- 第3章 有机无机复合隔热陶瓷涂料的制备

- 3.1 环氧树脂固化剂的选择

- 3.2 增韧剂及无机纤维对涂层性能的影响

- 3.2.1 增韧剂对涂层性能的影响

- 3.2.2 无机纤维对涂层性能的影响

- 3.3 无机增强纤维对涂料隔热性能的影响

- 3.3.1 碳纤维对涂料隔热性能的影响

- 3.3.2 玻璃纤维对涂料隔热性能的影响

- 3.3.3 硅酸铝纤维对涂料隔热性能的影响

- 3.3.4 陶瓷纤维的用量对涂料隔热性能的影响

- 3.3.5 不同纤维对涂料隔热性能的比较

- 3.4 氧化锆对涂料隔热性能的影响

- 3.5 无机矿物填料对涂料隔热性能的影响

- 3.5.1 钛白粉对涂料隔热性能的影响

- 2 和CaO 复合无机矿物填料对涂料隔热性能的影响'>3.5.2 SiO2 和CaO 复合无机矿物填料对涂料隔热性能的影响

- 2和A12O3 复合无机矿物填料对涂料隔热性能的影响'>3.5.3 SiO2和A12O3复合无机矿物填料对涂料隔热性能的影响

- 2O3和Fe2O3 复合无机矿物填料对涂料隔热性能的影响'>3.5.4 A12O3和Fe2O3复合无机矿物填料对涂料隔热性能的影响

- 3.6 涂层厚度对隔热性能的影响

- 3.7 涂层微观形貌与结构分析

- 3.7.1 涂层的微观形貌

- 3.7.2 涂层内部结构

- 3.8 本章小节

- 第4章 无机隔热陶瓷涂料的制备

- 4.1 无机隔热保温陶瓷涂料的制备

- 4.2 无机耐高温胶的热稳定性能分析

- 4.3 无机隔热保温涂料热处理机制的制定

- 4.3.1 无机隔热保温涂料的热稳定性能分析

- 4.3.2 无机隔热保温涂料热处理机制的制定

- 4.4 膨胀珍珠岩用量对涂料隔热性能的影响

- 4.5 涂层厚度对隔热性能的影响

- 4.6 涂层微观形貌与结构分析

- 4.6.1 涂层的微观形貌

- 4.6.2 涂层内部结构

- 4.7 本章小结

- 第5章 涂料性能测试

- 5.1 涂料性能测试结果

- 5.2 涂层附着力性能测试

- 5.3 涂层耐水性能测试

- 5.4 涂层耐酸碱性能测试

- 5.5 涂层显微硬度测试

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].寒区隧道隔热保温层设计及其病害控制建议[J]. 居舍 2020(02)

- [2].建筑“外保温”技术及其隔热保温制品是当前研究的重点[J]. 建材发展导向 2013(06)

- [3].新型隔热保温结构及施工工艺[J]. 中国高新技术企业 2012(Z3)

- [4].不同类型冻土中隧道隔热保温层铺设方式的选择[J]. 地下空间与工程学报 2014(02)

- [5].相变材料在建筑隔热保温中的应用[J]. 涂料工业 2014(07)

- [6].隔热保温系统在啤酒工业的应用[J]. 啤酒科技 2012(12)

- [7].大型冷库冷间的隔热保温吊顶一体化施工[J]. 建筑施工 2019(04)

- [8].冷库冷间隔热保温吊顶一体化施工技术[J]. 住宅与房地产 2018(34)

- [9].欧洲建筑用隔热保温金属面板防火解决方案[J]. 建设科技 2013(19)

- [10].寒区隧道工程中隔热保温层的作用分析[J]. 西部交通科技 2012(12)

- [11].冻土地基隔热保温技术研究现状[J]. 江西建材 2017(04)

- [12].谈屋面隔热保温层材料选取及工艺研究[J]. 农村实用科技信息 2015(05)

- [13].一种新型隔热保温节能材料问世[J]. 涟钢科技与管理 2009(02)

- [14].隔热保温型功能材料在绿色建筑外墙涂料中的应用[J]. 湘潭大学自然科学学报 2017(04)

- [15].水性建筑隔热保温外墙涂料的研制[J]. 电镀与涂饰 2012(12)

- [16].论夏热冬冷地区屋顶花园的隔热保温节能措施[J]. 现代商贸工业 2011(21)

- [17].反射隔热涂料研究进展及应用[J]. 上海涂料 2011(10)

- [18].产水气井油管隔热保温技术研究与应用[J]. 天然气技术与经济 2019(01)

- [19].最新专利[J]. 塑料 2017(04)

- [20].年产3000吨超级隔热保温纳米气凝胶颗粒项目[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [21].隔热保温防磨油管下入深度确定方法[J]. 石油机械 2019(07)

- [22].信息[J]. 当代化工 2012(06)

- [23].专利汇编[J]. 化学建材 2009(02)

- [24].隔热节能型氟碳涂料的制备[J]. 现代化工 2014(03)

- [25].高大平房仓仓墙绿化隔热试验[J]. 粮油仓储科技通讯 2014(01)

- [26].同济大学材料科学与工程学院高分子材料系系列成果介绍(Ⅲ)[J]. 建筑材料学报 2018(04)

- [27].反射隔热涂料隔热保温系统[J]. 中国涂料 2017(01)

- [28].泡沫混凝土专利技术综述[J]. 现代经济信息 2017(10)

- [29].浅议提高普通建筑物的隔热保温措施[J]. 民营科技 2015(08)

- [30].全气候新能源汽车关键技术及展望[J]. 中国工程科学 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/542478d68881fc6b76d81651.html