# 油田采出水处理技术综合评价

### 论文摘要

本文在胜利油田的污水质进行析基础上提出水质中的腐蚀因素主要有矿化度、pH、溶解氧、SRB菌、侵蚀性二氧化碳和水温等,确定胜利油田污水站来水具有较高腐蚀性(温度高、矿化度高、细菌高,pH值低)、结垢趋势明显和来水含油不稳定的特点。采用模糊评价的隶属函数方法对胜利油田的四个污水站水质进行了综合评价,确定了广利站和史南站的预氧化工艺、辛一站的悬浮污泥工艺、正理庄站的电化学绿色处理工艺出水水质级别分别可以达到B2、A3、B1、A3级别,符合采油工程处定的标准,对油田的回注水是否达标提供了判断依据；用层次分析法中的判断矩阵指出四个污水站中首要去除的污染物,广利站、史南站、辛一站的污水中首要去除的污染物为悬浮物和含油量,对于正理庄站的污水首要去除污染物为SRB菌,利用以上两种方法推断出现有的处理工艺是否符合各个污水站的水质特性,能为污水站确定水处理工艺提供论依据。评价结果表明广利站和史南站中的预氧化工艺对悬浮物的去除能力不是很理想,辛一站的悬浮物泥处理工艺效果最佳,正理庄站的电化学绿色处理工艺对于SRB菌去除能力很差。上述的两种评价方法,既能从整体上对水质的处理效果进行分级,又能判断污染物对水体的污染贡献率的大小,指出水体中污染物的先后排序,为确定水处理工艺提供理论依据,指导现场选择一些成本低廉,处理效果好的工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 油田采出水的水质特点

- 1.3 油田污水种类及采出水回注标准

- 1.3.1 油田污水种类

- 1.3.2 油田采出水回注标准

- 1.4 油田采出水处理技术及工艺

- 1.4.1 采油污水回注处理技术

- 1.4.2 外排采油污水处理技术

- 1.4.3 采出水处理工艺及设备

- 1.5 采出水处理存在的主要问题及发展趋势

- 1.5.1 采出水处理存在的主要问题

- 1.5.2 油田回注水处理技术发展趋势

- 1.6 技术路线及研究内容

- 第二章 胜利油田采油废水性质

- 2.1 腐蚀性因素分析

- 2.1.1 矿化度

- 2.1.2 pH值

- 2.1.3 溶解氧

- 2.1.4 SRB菌

- 2.1.5 侵蚀性二氧化碳

- 2.1.6 水温

- 2.2 水型分类

- 2.3 结垢趋势分析

- 2.4 含油量分析

- 2.5 悬浮固体含量

- 第三章 采出水处理技术现场实验

- 3.1 电化学预氧化工艺现场测试

- 3.1.1 电化学预氧化设备的工作原理

- 3.1.2 评价依据

- 3.1.3 检测点

- 3.1.4 评价指标

- 3.1.5 现场应用效果分析

- 3.2 悬浮污泥工艺测试

- 3.2.1 SSF污水净化处理工艺流程

- 3.2.2 辛一污水站污水处理系统现状及存在的问题

- 3.2.3 经济效益分析

- 3.3 TDS（total dissolved solids）全自动高频电磁场水处理器测试

- 3.3.1 TDS全自动水处理技术的工作原理

- 3.3.2 评价依据

- 3.3.3 评价方法

- 3.3.4 结果分析

- 3.4 含油污水电化学绿色处理技术

- 3.4.1 含油污水电化学绿色处理技术流程

- 3.4.2 现场实验效果分析

- 3.4.3 小结

- 3.5 电解盐杀菌器

- 3.5.1 评价目的

- 3.5.2 工作原理

- 3.5.3 评价依据

- 3.5.4 评价步骤

- 3.5.5 评价结果

- 3.5.6. 经济效益评价

- 3.5.7. 小结

- 第四章 油田污水处理技术综合评价模型的建立

- 4.1 水质等级评价模型的建立

- 4.1.1 水质评价的模糊综合评判方法及步骤

- 4.1.2 对污水站建立模式进行评价

- 4.2 建立污水特性评价模型

- 4.2.1 权重因子的计算方法

- 4.2.2 几个污水站的污水污染物分布特性的评价

- 4.3 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].杏北油田三元污水站节能措施探究[J]. 石化技术 2020(01)

- [2].水驱污水站水质影响因素分析及治理建议[J]. 油气田地面工程 2020(06)

- [3].深度污水站流程改进及节能效果分析[J]. 化学工程与装备 2017(09)

- [4].胡状污水站能源消耗分析与节能潜力挖掘办法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(17)

- [5].某采油厂污水站改造工程职业病危害预评价[J]. 安全、健康和环境 2014(08)

- [6].浅谈提高污水站处理效率的一些改进[J]. 科学之友 2012(02)

- [7].污水站改扩建项目施工分析[J]. 工程与建设 2012(06)

- [8].污水站水质提升方法研究[J]. 化学工程与装备 2017(07)

- [9].基于工艺标准下的医院污水站工作难点解析[J]. 资源节约与环保 2014(02)

- [10].推行岗位工作标准[J]. 金山企业管理 2014(01)

- [11].浅谈啤酒厂污水系统节能降耗管理[J]. 中国资源综合利用 2018(03)

- [12].桩西污水站水质软化处理的研究及应用[J]. 内蒙古石油化工 2018(06)

- [13].聚杏十二污水站沉降气浮工艺的试验研究[J]. 科技与企业 2015(09)

- [14].萨北油田深度污水站处理放水站污水的现场试验[J]. 油气田地面工程 2015(08)

- [15].化学加药与物理杀菌工艺应用效果分析[J]. 化工管理 2017(27)

- [16].污水站电源改造的可行性分析[J]. 啤酒科技 2014(05)

- [17].某企业污水站运行管理中存在问题及改造措施[J]. 山东化工 2020(20)

- [18].福利区生活污水站能效技术改造[J]. 露天采矿技术 2016(07)

- [19].某医药企业污水站提升改造工程[J]. 山东化工 2020(03)

- [20].污水站水泵变频改造[J]. 中国设备工程 2013(12)

- [21].浙江江山化工股份有限公司污水站一期调试运行[J]. 环境污染与防治 2008(02)

- [22].利津污水站改造工艺设计[J]. 石油工程建设 2009(S1)

- [23].滨南油田改性污水低污泥处理技术研究[J]. 石油石化绿色低碳 2018(02)

- [24].某采油厂污水站改造工程职业病危害控制效果评价[J]. 安全、健康和环境 2013(02)

- [25].中原油田马寨污水站水质改性技术研究[J]. 山东化工 2019(01)

- [26].简析污水站机械设备的安装和维护[J]. 建材与装饰 2016(03)

- [27].光催化氧化与吸附组合工艺处理C5树脂生产装置污水站废气[J]. 环境与发展 2014(Z1)

- [28].QC小组活动-降低污水站出水排放色度[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [29].溶气气浮装置在喇三联污水站的应用[J]. 化工管理 2014(29)

- [30].医院污水站改扩建工程工艺设计研究[J]. 科技创新与生产力 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/542dab104699494ae69350bb.html