# 建筑电气工程现场管理中存在的问题及解决对策王文斌

（宁波普兴智能科技有限公司浙江宁波315010）

摘要：建筑电气工程十分的关键，一旦出现质量问题，很大程度的会影响到建筑物功能作用，随着近些年建筑在智能水平上、功能上不断的革新，从而促进了建筑电气工程的发展，被广泛的运用到施工当中，想要保证施工质量，建筑电气工程的施工质量管理工作的开展有着十分重要的作用。

关键词：建筑电气工程；现场管理；存在问题；解决对策

引言

随着国内科技经济的快速发展，建筑行业涉及的范围也更加广泛，随之对建筑电气工程的技术要求也更加严格，但由于其难度大，工程量繁琐，导致当前在建筑行业中的“豆腐渣工程”，可以看出建筑电气质量应当是当前首要解决的问题；其次还应当对施工技术做到严格把关，充分将建筑的安全使用性能放到首当其冲的位置。

1建筑电气工程现场管理中存在的问题

1.1变压器安装问题

对建筑电气工程来说，变压器是保障其正常工作的重要设备。随着当前技术不断进步，在这种情况下变压器电压、容量以及安全可靠性也有了很大地提升。但从笔者对某些建筑电气工程故障处理经验来看，目前变压器在安装上存在一定的问题而致使其出现故障。这主要体现在几个方面：①部分施工人员在建筑电气工程变压器安装前没有仔细检查设备，而导致其内部金属体存在着毛刺，随后在安装使用过程中会因此而产生尖端放电情况下，继而造成变压器无法安全且正常使用；②变压器安装过程中，部分施工人员并没有严格依据相关规范进行操作，进而造成变压器安装质量无法达标。

1.2防雷接地方面

在开展电气工程施工时往往会出现以下几种防雷接地的问题。①使用非镀锌圆管作为避雷带，质量标准较低、定位不够精准。②避雷带焊接质量无法达到相关标准要求、建筑物中露天金属部分并未采取防雷措施处理。③没有对防雷设施采取防腐措施、末端埋深过浅。④防雷设备接地阻尼过大，没有达到相关标准要求。

1.3管线铺设方面

不少电气施工人员没有全面与熟悉掌握具体作业规范与流程，部分施工人员综合素质不高，且专业技能不足，在实际开展作业过程中往往是依葫芦画瓢，施工较为敷衍，从而致使在开展管道铺设时往往出现如下问题：①没有重视处理金属管口毛刺工作，并且直接开展焊接工作从而导致焊接质量问题发生。②并未严格依照规范来选择材料，电线管厚度不足。③没有做好电线管预埋工作，导致其埋深过浅，管线出现外露，进而影响到穿线。④并未按照要求来做好钢管接地，或是没有全面考虑管径大小，从而影响其接地效果。⑤当管线穿越沉降缝时并未布设过路箱，从而留下较大安全隐患。

2建筑电气工程现场管理策略

2.1施工前对电气工程质量进行相关把控

在施工准备阶段的图纸技术交底会议时，重视电气图样的技术交底工作，尤其是细节部分和一些最新的施工方法、施工材料的使用，现场各方做好相关会议记录，有问题及时提出并且加以解决，这样可以将影响电气工程施工准备阶段的问题消灭。由于建筑物的施工牵涉多方面多个部门，必须要所有的相关技术人员到达后才能进行技术交底，各部门的技术人员相互沟通，不仅仅是对于施工技术的沟通，还需要将施工计划方面进行一次大的沟通，避免出现施工过程中混乱。

2.2加强对材料的管理

建筑材料是影响电气工程施工质量最为基础的一个因素，所以相关监督工作人员一定要加强对建筑材料的有效控制。在施工前，要对建材做好有效的管理和维护，避免建筑材料因为保管不当而出现损坏或影响到施工质量。这些工作可以让一些有经验的工作人员来做，可以有效地提高工作效率和质量，也对老职员做到了合理、有效的利用，减少了培训所需的费用和时间。在施工时，要加强对建筑材料的质量检查，保证各种材料在合格条件下进行施工，从而有效保证施工的质量。在对材料进行使用的时候，还需要保证材料有详细、全面的资料说明，这样工作人员才能放心地对这些材料进行使用。

2.3加强对建筑电气工程现场施工的统筹管理工作

对建筑电气工程的统筹管理工作，是保证其在实施过程中的依据。在结合现场施工的实际基础上，建立对现场施工的统筹管理，在确保建筑电气工程施工人员的基本素质基础之上，采用科学的方法提升现场施工中的质量，避免一些大的错误问题出现。同时还能够对其现场施工中质量问题的控制。

2.4加强对建筑电气工程施工工艺水平能力的培养

在现场施工的过程中要定期加强对施工工艺人员的培养工作，努力做到在现场施工的过程中提升自己的水平能力，进而对现场施工能力的一种保证。这就需要对施工工艺人员在确定工艺环节的基础上，进行整体现场施工、施工环节等的一个整体全面管理控制。再结合建筑电气工程的特点，建立起技术同工艺相结合的管理结构，将工艺同技术落实到实处，进而确保对建筑质量的一个根本保障。

2.5电气工程施工验收的把控

虽然电气工程施工很多部分属于隐蔽工程，但是施工过程中施工方、监理方要对其时时检查，并且进行相关拍照和文字记录，以供以后资料查询。对于施工验收阶段验收方必须遵守国家和行业相关规范，如果对工程某个部分存在质量疑问必须要施工方返工，杜绝违规验收问题。国家相关政府部门也需要安排相关人员进行验收指导和监督，且将其责任落实到人，实行责任终身制，中途不更换责任人。

结束语

建筑工程的建设涉及很多环节，建筑电气工程是其中的重要组成部分，想要保证建筑施工质量，必须对建筑电气工程的质量管理进行有效的落实，它在施工整个环节当中都有涉及，对整个施工过程有着巨大的影响，只有做好管理工作，才能保证每个施工环节能够顺利的完成。另外，在进行施工的过程当中，应该对建筑电气工程的质量管理过程中存在的问题进行深入的分析和探究，从而运用科学的方法进行有效的解决，更利于建筑电气工程在质量上能够有效的提高。

参考文献：

[1]杨健.建筑电气工程施工过程中存在的质量问题及防治措施[J].工程技术：文摘版，2015（59）：00212-00212.

[2]王浩.新形势下建筑电气工程施工工艺分析[J].工业，2016（12）：00123-00123.

[3]林浪.浅谈建筑工程施工现场管理及其质量控制[J].工程科技，2009（18）：88-88.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54349e9d967af4ff1d2f3f97.html