# LDPC码及迭代接收系统研究

### 论文摘要

低密度校验(LDPC)码是一种可逼近信道容量的纠错编码方法，具有良好的应用前景，其和积译码方法中所蕴含的迭代原理也被广泛应用于接收机设计，以提高系统的性能。本文研究了LDPC码在一些重要信道中的译码方法及性能，并对使用迭代译码的比特交织编码调制系统中的一些重要问题，如星座映射、信道估计，进行了深入的研究。主要工作包括： 1．根据Shuffled BP译码算法的思想，提出了Shuffled BP译码算法的一种改进译码算法。该算法能够较大的提高和积译码算法的收敛速度。根据在二部图中变量节点和校验节点的对等性，可以将基于变量节点的Shuffled BP译码算法改造为基于校验节点的Shuffled BP译码算法。另外，本文提出的改进算法的思想可以应用于基于校验节点的Shuffled BP译码算法以及其他各类ShuffledBP译码算法，如group shuffled BP译码算法、replica shuffled BP译码算法等。 2．研究了LDPC码在加性脉冲信道中的和积译码算法。LDPC码在脉冲加性噪声信道中使用和积译码时，信道初始化消息没有闭式解，计算上非常困难。通过分析AWGN信道下信道初始化消息的计算过程，提出用最小二乘测度计算信道初始化消息，从而简化了标准的和积译码算法。由于脉冲信道所具有的特点，基于最小二乘测度的简化译码算法会出现误码平台现象，因而提出用更具鲁棒性的Huber测度来计算信道初始化消息，并用EXIT图技术分析了基于Huber测度的简化译码算法的性能。仿真结果表明，基于Huber测度的简化译码算法能过获得较好的性能。 3．研究了LDPC码在Nakagami衰落信道中的译码算法及性能分析。考察了LDPC码在AWGN信道、Rayleigh信道、Rice信道、Nakagami信道中译码分析的两个重要条件，即对称性条件和稳定性条件。证明了在Nakagami信道中和积译码算法的信道初始化消息的概率密度函数满足对称性条件，并推导了Nakagami信道的稳定性条件。重新推导了Rice信道的稳定性条件。考察了Nakagami信道参数为1／2的整数倍且信道状态部分未知时LPDC和积译码算法及其性能。由仿真可知，随着Nakagami参数的增大，本文给出的在信道

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景

- 1.2 论文主要工作

- 1.3 论文组织与结构

- 第二章 低密度校验码基础

- 2.1 LDPC码定义

- 2.2 LDPC译码算法

- 2.2.1 硬判决译码

- 2.2.2 软判决译码

- 2.2.3 LDPC其他译码方法

- 2.3 LDPC码奇偶校验矩阵构造方法

- 2.4 LDPC编码

- 2.5 迭代译码的性能分析工具

- 2.5.1 密度进化算法

- 2.5.2 高斯近似算法

- 2.5.3 EXIT图

- 2.6 本章小结

- 第三章 脉冲噪声信道中的LDPC译码

- 3.1 引言

- 3.2 脉冲加性噪声信道模型

- 3.3 LDPC码简化译码算法

- 3.4 几何信噪比

- 3.5 EXIT及性能分析

- 3.6 小结与问题

- 第四章 Nakagami信道中的LDPC译码及性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 信道模型

- 4.3 译码分析

- 4.3.1 密度进化算法

- 4.3.2 密度进化高斯近似

- 4.3.3 AWGN信道

- 4.3.4 瑞利信道

- 4.3.5 RICE衰落信道

- 4.3.6 Nakagami衰落信道

- 4.4 对称性条件与稳定性条件

- 4.4.1 AWNG信道对称性与稳定性条件

- 4.4.2 Rayleigh信道对称性与稳定性

- 4.4.3 RICE信道对称性与稳定性

- 4.4.4 Nakagami信道对称性与稳定性

- 4.5 信道状态未知时的LPDC译码

- 4.6.1 信道初始化消息计算

- 4.6.2 仿真结果分析

- 4.6 结论

- 第五章 BICM-ID系统中的星座映射研究

- 5.1 比特交织编码调制回顾

- 5.1.1 比特交织编码调制

- 5.2.2 使用迭代译码的比特交织编码调制

- 5.2.3 多级编码调制（MLC）

- 5.2 基于LDPC码BICM系统中的星座映射分析

- 5.2.1 基于LDPC码的BICM-ID系统模型

- 5.2.2 BICM-ID星座映射分析工具

- 5.2.3 BICM-ID系统星座映射的EXIT分析

- 5.2.4 仿真结果分析

- 5.3 BI-STCM-ID系统中的星座映射分析

- 5.3.1 BI-STCM-ID系统模型

- 5.3.2 BI-STCM-ID系统渐进性能

- 5.3.3 BI-STCM-ID星座映射的几个定理

- 5.4 小结

- 第六章 块衰落信道上迭代信道估计与译码

- 6.1 引言

- 6.2 信道模型

- 6.3 迭代信道估计与译码

- 6.3.1 信道估计

- 6.3.2 比特对数似然比

- 6.3.3 迭代盲信道估计与译码算法

- 6.4 仿真结果

- 6.4.1 MAP估计与ML估计

- 6.4.2 块长M与信噪比对迭代信道估计与译码算法性能的影响

- 6.4.3 硬判决与软判决对迭代信道估计与译码算法性能的影响

- 6.5 结论

- 第七章 结束语

- 7.1 论文工作总结

- 7.2 工作展望

- 攻读博士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种低复杂度的串行抵消极化码译码算法[J]. 信息通信 2020(03)

- [2].极化码译码算法研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [3].极化码译码算法的改进与FPGA实现[J]. 通信技术 2019(11)

- [4].基于狼群算法的球形译码算法研究[J]. 微电子学与计算机 2017(01)

- [5].逼近最小和译码性能的并行多比特翻转译码算法研究[J]. 信号处理 2016(02)

- [6].极化码编译码算法的研究其仿真[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [7].长期演进系统中一种低复杂度球形译码算法[J]. 计算机应用 2012(03)

- [8].极化码串行抵消译码算法延迟性的改进[J]. 计算机应用研究 2019(01)

- [9].极化码串行抵消多比特翻转译码算法[J]. 西安电子科技大学学报 2017(02)

- [10].基于遗传算法的概率译码算法[J]. 北京邮电大学学报 2012(05)

- [11].基于免疫算法的球形译码算法研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2009(11)

- [12].磁记录中极化码低复杂迭代SCAN译码算法研究[J]. 中原工学院学报 2018(01)

- [13].简化的极化码译码算法[J]. 电子技术应用 2018(06)

- [14].低密度奇偶校验码译码算法性能分析及仿真[J]. 数字技术与应用 2016(05)

- [15].一种改进的球形译码算法性能分析[J]. 兰州理工大学学报 2013(06)

- [16].一种低复杂度多输入多输出球形译码算法[J]. 上海交通大学学报 2012(11)

- [17].极化码的多比特译码算法研究[J]. 电信科学 2018(11)

- [18].一种低时延极化码列表连续删除译码算法[J]. 计算机工程 2018(03)

- [19].系统极化码的翻转序列校验罗列连续消除译码算法[J]. 信号处理 2017(05)

- [20].极化码低时延列表连续删除译码算法[J]. 通信技术 2016(03)

- [21].极化码序列连续删除译码算法的改进设计[J]. 通信技术 2015(01)

- [22].极化码改进串行抵消比特翻转译码算法[J]. 通信技术 2018(03)

- [23].一种有效的卷积码与物理层网络编码联合译码算法[J]. 通信技术 2017(03)

- [24].基于动态分组的球形译码算法[J]. 电讯技术 2008(11)

- [25].球形译码算法中不均匀半径分配方案及性能分析[J]. 国防科技大学学报 2008(01)

- [26].一种极化码的译码算法研究[J]. 物联网技术 2019(05)

- [27].一种基于整数操作的极化码最小和译码算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [28].混合的深度优先及宽度优先球形译码算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [29].一种低复杂度次优自动球形译码算法[J]. 计算机与现代化 2011(09)

- [30].极化码串行抵消译码算法的改进设计[J]. 科学技术与工程 2013(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54514b08de7c8848ee3fbfd3.html