# 冷镦钢SCM435质量分析及轧制工艺试验研究

### 论文摘要

SCM435冷镦钢是紧固件行业生产高级紧固件的主要原料。产品对盘条的化学成分、表面质量和冷镦性能等提出了较高的要求。由于SCM435热轧线材生产中经常出现冷镦后表面开裂现象,而且生产中也没有提出有硬度要求,经抽测SCM435冷镦钢热轧线材表面硬度基本保持在HB310-325。本课题针对SCM435冷镦钢的现场生产,采取相应措施降低SCM435冷镦钢热轧线材硬度,并实践和摸索出一套适合于生产线的轧制工艺。研究的主要内容和结论包括以下几个方面：（1）从SCM435的CCT曲线以及试验结果来看,在1-10℃/s冷速内都会形成贝氏体,当冷速小于1℃/s才会出现铁素体和珠光体的组织,通过轧后的缓冷,尽可能在冷却运输线辊道上的保温罩内在较缓慢的冷速下完成相变。因此,保证冷却运输线辊道运输线上的冷却速率应该是降低SCM435硬度的关键。（2）不锈钢长型材冷却运输线辊道冷却运输线上前21M是无保温罩设计,由于冷却速率过快,造成SCM435硬度值不能达到理想的水平。通过对第四段辊道保温罩已设计并应用,效果明显。（3）试验结果表明：终轧温度和吐丝温度低,并且线材在保温罩内走速慢有利于降低表面硬度。通过轧后的缓冷,尽可能在冷却运输线辊道上的保温罩内在较缓慢的冷速下完成相变。要降低SCM435热轧冷镦钢线材硬度,吐温度控制在800-850℃,并且吐丝后缓冷的工艺效果明显,其硬度由原来HB310降到HB270。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 冷镦钢概述

- 1.1.1 冷镦钢的材料及分类

- 1.1.2 不同冷镦用钢钢种及其适用的强度级别

- 1.2 冷镦钢材料的发展

- 1.3 冷镦钢产品的标准

- 1.3.1 GB/T6478-2001冷镦和冷挤压用钢

- 1.3.2 国内外冷镦钢产品牌号对照

- 1.4 标准件生产中的质量问题及与冷镦性能的关系

- 1.4.1 标准件生产中容易出现的质量问题

- 1.4.2 生产中的质量问题与冷镦性能的关系

- 1.5 冷镦性能的检验方式和表达方法

- 1.5.1 试样

- 1.5.2 室温顶锻试验

- 1.5.3 热顶锻试验

- 1.5.4 试验结果评定

- 1.6 国内外冷镦钢发展概况

- 1.6.1 部分厂家冷镦钢的生产工艺流程

- 1.6.2 国内企业冷镦钢生产及产品存在的主要问题

- 1.7 研究的目的和意义

- 1.8 本课题研究的主要内容

- 第二章 冷镦钢SCM435生产现状及质量问题分析

- 2.1 生产线特点

- 2.2 主要品种和规格

- 2.2.1 生产品种

- 2.2.2 生产规格

- 2.3 主要设备

- 2.3.1 加热炉

- 2.3.2 粗轧机组

- 2.3.3 中轧机组

- 2.3.4 KOCKS减定径机组（线材预精轧机组）

- 2.3.5 NTM无扭轧机组（线材精轧机组）

- 2.3.6 RSM减定径机组

- 2.4 生产工艺流程说明

- 2.5 质量问题分析

- 2.5.1 钢材的表面质量

- 2.5.2 轧制工艺的影响

- 2.5.3 钢的塑性

- 2.5.3.1 钢的化学成分

- 2.5.3.2 钢的组织状态

- 2.5.3.3 钢中气体与非金属夹杂

- 2.5.4 轧制工艺与产品硬度关系

- 第三章 冷镦钢SCM435生产工艺技术

- 3.1 冷镦钢主要生产工艺路线

- 3.1.1 美国神户钢厂（USS/KOBE）冷镦钢生产线

- 3.1.2 宝钢冷镦钢生产工艺

- 3.2 冷镦钢的冶炼技术

- 3.3 线材的控制轧制

- 3.3.1 轧制工艺

- 3.3.2 加热

- 3.3.3 轧制

- 3.4 线材的控制冷却

- 3.5 冷镦钢线材的控轧控冷工艺特点

- 3.6 冷镦钢控轧控冷工艺实践

- 第四章 试验研究及结果分析

- 4.1 第一阶段试验情况

- 4.1.1 调试初期SCM435冷镦钢的化学成分

- 4.1.2 调试初期的SCM435冷镦钢加热和轧制温度工艺

- 4.1.3 调试初期的SCM435冷镦钢的冷却工艺

- 4.1.4 检验结果

- 4.2 第二阶段试验情况

- 4.2.1 第二阶段试制的SCM435冷镦钢的化学成分

- 4.2.2 试验方案

- 4.2.3 试验结果

- 4.2.4 试验结果分析

- 4.2.5 工艺

- 4.2.6 检验结果

- 4.3 第三阶段试验情况

- 4.3.1 试验前考虑

- 4.3.2 SCM435冷镦钢的化学成分

- 4.3.3 试验方案

- 4.3.4 试验结果

- 4.3.5 试验结果分析

- 4.4 显微组织对比

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].SCM435冷镦钢奥氏体连续冷却转变曲线研究[J]. 鞍钢技术 2016(05)

- [2].SCM435合金冷镦钢夹杂物的研究[J]. 安徽冶金 2014(02)

- [3].SCM435钢凝固行为及保护渣性能研究[J]. 铸造技术 2013(06)

- [4].国内外SCM435冷镦钢实物质量对比分析[J]. 宝钢技术 2017(04)

- [5].SCM435冷镦钢的组织性能研究[J]. 热加工工艺 2011(24)

- [6].SCM435钢的拉伸实验研究[J]. 材料与冶金学报 2012(03)

- [7].SCM435钢贝氏体中碳原子的扩散行为[J]. 过程工程学报 2013(01)

- [8].SCM435热轧钢坯弯曲控制分析[J]. 河北冶金 2018(03)

- [9].SCM435钢的相变模型[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(03)

- [10].控轧控冷工艺对SCM435钢热轧盘条组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(17)

- [11].SCM435贝氏体冷镦钢盘条的开发[J]. 金属热处理 2020(03)

- [12].SCM435钢的高温相变[J]. 金属热处理 2017(03)

- [13].SCM435花键轴冷挤压过程工艺分析[J]. 热加工工艺 2014(19)

- [14].SCM435热轧板卷生产实践[J]. 金属世界 2019(03)

- [15].精轧和吐丝温度对SCM435线材氧化铁皮物相结构的影响[J]. 特殊钢 2019(04)

- [16].控轧控冷工艺对SCM435钢盘条组织和性能的影响[J]. 特殊钢 2016(05)

- [17].SCM435冷镦钢的球化退火工艺[J]. 金属热处理 2016(11)

- [18].SCM435合金钢紧固件精冲过程的数值模拟及参数优化[J]. 中国科技论文 2018(04)

- [19].球化退火组织对SCM435螺栓性能的影响[J]. 热处理技术与装备 2017(02)

- [20].SCM435低合金冷镦钢盘条性能优化[J]. 冶金丛刊 2012(05)

- [21].SCM435热变形奥氏体连续冷却转变行为[J]. 热加工工艺 2010(02)

- [22].原始组织及退火工艺对SCM435盘条退火行为的影响[J]. 河北冶金 2015(12)

- [23].洁净度和控轧控冷工艺对SCM435热轧盘条塑性指标的影响[J]. 特殊钢 2012(05)

- [24].冷镦标准件用热轧盘条SCM435的研制[J]. 金属制品 2010(01)

- [25].SCM435钢热变形动态再结晶动力学模型参数的确定[J]. 北京科技大学学报 2010(10)

- [26].RH不加钙处理对SCM435冷镦钢D类和Ds类夹杂物的影响[J]. 特殊钢 2020(05)

- [27].控冷工艺对冷镦钢SCM435组织及退火的影响[J]. 河南冶金 2014(05)

- [28].SCM435冷镦钢线材球化退火工艺探讨[J]. 金属制品 2009(04)

- [29].SCM435钢奥氏体连续冷却转变行为[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [30].SCM435螺栓断裂失效分析[J]. 金属加工(热加工) 2019(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5488c1280c9375dada46cd8e.html