# ZAO靶材的制备及性能测试

### 论文摘要

ZAO是在ZnO中掺杂少量的Al2O3,形成的一种n型半导体。它的性能可以与ITO（Sn2O3:In）相媲美,因此ZAO目前越来越受到广泛的重视。本文用直接沉淀法制备纳米ZnO、Al2O3粉体,高温能量球磨法制备纳米ZAO复合粉体,在此基础上研究了ZAO靶材的制备条件对其性能的影响。以ZnSO4·7H2O和NH4HCO3为原料,用直接沉淀法制备纳米ZnO粉体。讨论了锌离子浓度、煅烧温度对粉体性能的影响。以AICl3·6H2O和NH4HCO3为原料,用直接沉淀法制备纳米Al2O3粉体。分别采用马弗炉高温煅烧和高温能量球磨两种方法制备ZAO复合粉体。用差热-热重（TG-DTA）、X射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）等检测方法对粉体进行了性能表征。讨论了Al2O3掺杂量、烧结温度对ZAO靶材电阻率、致密度的影响。实验结果表明：在最佳条件（溶液pH=7.5、反应温度为80℃、NH4HCO3溶液浓度为1.6 mol/L、Zn2+浓度为0.5 mol/L、煅烧温度为700℃）下制得的纳米ZnO粉体的平均粒径约为47nm,在1100℃煅烧制备的Al2O3粉体的平均粒径约为50nm,粒度分布均匀,表面形貌呈球型,纯度高。通过对比马弗炉和球磨机两种方法制备的ZAO复合粉体的平均粒径大小,粒度分布,以及表面形貌等,可知高温能量球磨法能在较低温度下制得性能良好的纳米粉体材料。ZAO靶材的最佳制备条件：Al2O3质量掺杂量为3%,烧结温度为1300℃,此条件下制备的靶材的电阻率为8.2×10-2Ω·cm,相对密度为90.8%。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第1章 绪论

- 1.1 纳米科学与技术

- 1.2 纳米材料与纳米半导体材料

- 1.2.1 纳米材料的定义

- 1.2.2 材料的纳米效应

- 1.2.3 纳米半导体材料

- 1.2.3.1 纳米半导体材料特性

- 1.2.3.2 纳米半导体材料的应用前景

- 1.3 ZAO复合材料及其应用前景

- 1.3.1 ZAO复合材料的结构特性及导电机理

- 1.3.2 ZAO复合粉体的应用

- 1.3.2.1 在化妆品、纺织品及陶瓷制品等生产、生活用品中的应用

- 1.3.2.2 用于表面声波器件

- 1.3.2.3 ZAO发光二极管（LEDs）和激光二极管（LDs）

- 1.3.2.4 热阻挡层

- 1.3.2.5 平板显示器

- 1.3.2.6 电磁屏蔽

- 1.3.2.7 用于气敏材料

- 1.4 论文的研究意义和研究内容

- 1.4.1 研究意义

- 1.4.2 研究内容

- 第2章 纳米ZnO的制备及性能表征

- 2.1 直接沉淀法的原理及特点

- 2.2 实验试剂与仪器

- 2.3 纳米ZnO粉体的制备及性能表征

- 2.3.1 实验步骤

- 2.3.2 粉体的性能表征方法

- 2.3.3 结果与讨论

- 2.3.3.1 差热-热重分析

- 2.3.3.2 X射线衍射分析

- 2.3.3.3 扫描电镜分析

- 2.4 本章小结

- 2O3的制备及性能表征'>第3章 纳米Al2O3的制备及性能表征

- 3.1 实验试剂与仪器

- 3.2 实验步骤

- 2O3粉体的性能表征'>3.3 纳米Al2O3粉体的性能表征

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 差热-热重分析

- 3.4.2 X射线衍射分析

- 3.4.3 扫描电镜分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 纳米ZAO复合粉体的制备及表征

- 4.1 马弗炉高温煅烧制备纳米ZAO复合粉体

- 4.1.1 实验试剂及仪器

- 4.1.2 实验步骤

- 4.1.3 复合粉体性能表征

- 4.1.4 结果与讨论

- 4.1.4.1 X射线衍射分析

- 4.1.4.2 扫描电镜分析

- 4.2 高温能量球磨法制备纳米ZAO复合粉体

- 4.2.1 高温能量球磨法

- 4.2.2 机械合金化方法

- 4.2.2.1 机械合金化的应用

- 4.2.2.2 机械力合金化反应的过程

- 4.2.2.3 机械力合金化反应的原理

- 4.2.2.4 机械力合金化反应与单纯的固相化学反应的对比

- 4.2.3 实验步骤

- 4.2.4 复合粉体性能表征

- 4.2.5 结果与讨论

- 4.2.5.1 X射线衍射分析

- 4.2.5.2 扫描电镜分析

- 4.3 两种纳米ZAO复合粉体制备方法的比较

- 4.4 本章小结

- 第5章 ZAO靶材的制备及性能表征

- 5.1 靶材的烧结过程及机理

- 5.1.1 烧结的基本类型

- 5.1.2 烧结过程

- 5.1.3 烧结推动力

- 5.1.4 烧结机理

- 5.1.4.1 颗粒的黏附作用

- 5.1.4.2 物质的传递

- 5.1.5 烧结过程中的动力学关系

- 5.2 直流四探针法简介

- 5.3 实验仪器

- 5.4 实验步骤

- 5.5 结果与讨论

- 5.5.1 ZAO靶材电阻率的测定

- 5.5.2 ZAO靶材致密度的测定

- 5.5.3 X射线衍射分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].柔性透明导电薄膜ZAO[J]. 液晶与显示 2008(04)

- [2].溅射功率和靶基距对ZAO薄膜性能影响[J]. 功能材料与器件学报 2011(06)

- [3].制备工艺对锌铝氧化物(ZAO)粉末红外发射率的影响[J]. 材料科学与工艺 2010(02)

- [4].衬底温度对射频溅射沉积ZAO透明导电薄膜性能的影响[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [5].衬底温度和氧分压对ZAO薄膜结构及光学性能的影响[J]. 湖南工业大学学报 2008(04)

- [6].原子力显微镜在ZAO薄膜表征中的应用[J]. 北京石油化工学院学报 2013(02)

- [7].ZAO粉体制备及其电导率性能研究[J]. 功能材料 2011(04)

- [8].柔性衬底硅基太阳电池ZAO透明导电膜的研究[J]. 光电子.激光 2012(05)

- [9].直流磁控溅射制备ZAO透明导电薄膜及性能研究[J]. 功能材料 2013(01)

- [10].表面活性剂对共沉淀法制备ZAO纳米粉的影响[J]. 西安工业大学学报 2015(10)

- [11].ZAO粉体的制备及其在乙醇中的分散工艺研究[J]. 化工新型材料 2017(04)

- [12].氧掺杂对磁控溅射ZAO薄膜性能的影响[J]. 真空 2014(01)

- [13].ZAO特性及其在CIGS电池中的应用[J]. 电源技术 2012(07)

- [14].磁控溅射工艺参数对ZAO薄膜性能的影响[J]. 材料保护 2014(S1)

- [15].从“ZAO”事件看人工智能技术对虚假视频新闻的影响及应对策略[J]. 新闻潮 2019(12)

- [16].浅析ZAO涉及的著作权问题[J]. 戏剧之家 2020(12)

- [17].不同ZAO粉体对ZAO_p/ZAO透明导电薄膜光电性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2011(07)

- [18].直流磁控溅射制备透明导电ZAO薄膜退火处理时间的研究[J]. 科学技术与工程 2011(06)

- [19].溶胶-凝胶法制备ZAO薄膜及其结构与光学性能分析[J]. 化学工程与装备 2011(09)

- [20].溅射功率对磁控溅射ZnO∶Al(ZAO)薄膜性能的影响[J]. 功能材料 2015(08)

- [21].溶胶-凝胶法制备ZAO透明导电氧化物薄膜的研究进展[J]. 电工材料 2008(01)

- [22].ZAO膜磁控溅射变参数制备技术[J]. 电子元件与材料 2008(09)

- [23].ZAO换脸软件背后的安全风险[J]. 保密科学技术 2019(09)

- [24].绒面ZAO透明导电膜的制备工艺研究[J]. 真空 2010(05)

- [25].ZAO纳米粉体的制备及应用[J]. 材料导报 2008(S3)

- [26].氧化锌铝(ZAO)陶瓷靶材制备及其薄膜性能[J]. 真空科学与技术学报 2008(01)

- [27].络离子浓度对掺铝氧化锌(ZAO)纳米粉体粒径的影响[J]. 人工晶体学报 2011(03)

- [28].ZAO基底水热法制备ZnO纳米阵列及其形貌特征[J]. 半导体光电 2010(04)

- [29].射频反应磁控溅射生长ZAO薄膜的光电性质[J]. 实验室研究与探索 2019(11)

- [30].凝胶-燃烧法制备掺铝氧化锌(ZAO)纳米粉体[J]. 化工新型材料 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5489243db762a8447d048163.html