# 超薄板材拉深成形的数值模拟分析

### 论文摘要

板材冲压成形是金属板材成形的重要方式之一,在制造行业占据极其重要的位置。它借助预先制造好的模具或者其他设备获得所需的工件形状。该加工方法具有材料利用率高、加工成本低、性能好以及效率高等优点。但是随着CAD/CAM/CAE技术的高速发展,产品呈现更新速度快、制造周期短、生产成本低的特点,这种成形方式逐渐显露出一些缺陷,例如试模和修模的时间在整个模具周期中时间比重相对较大。本文在研究板材传统成形工序的基础上,利用有限元数值模拟技术对超薄板材进行拉深成形数值模拟分析,全面了解板材成形后的应变以及厚度变化,并对板坯在拉深后的起皱与拉裂等成形缺陷进行预测。模拟分析出了工艺参数与材料力学参数等对成形结果的影响,并得到了最优的成形工艺参数,为制定超薄板材冲压成形工艺方案提供了依据和方法,缩短了模具设计制造周期且提高了模具质量。第一章在分析冲压成形以及数值模拟技术相关研究现状的基础上,指出了本课题研究的意义以及应用到的关键技术和存在的若干难点问题,进而提出了本文研究的主要内容。第二章对数值模拟模拟计算的基础理论进行了探讨,在此基础上,对动力显式算法以及静力隐式算法进行了推理,指出了两种算法的优劣势以及使用对象。对网格单元以及材料模型进行了深入的分析和研究,指出了选择的方法,为改善研究奠定了良好的基础。第三章利用现有条件,对材料力学性能参数进行了测量,并对得到的数据进行了处理计算,得到了参数的值,并对各参数的意义以及使用情况进行了探讨,为模拟分析奠定了基础。第四章对超薄板材拉深所应用的拉深模具进行了设计,并对压边力等主要工艺参数对进行了研究,得到了模具的装配图。其中计算得到的毛坯尺寸大小以及拉深力和压边力大小都是作为与数值模拟结果比较的对象。第五章对工件拉深成形过程进行了数值模拟计算,对Dynaform应用到超薄板材拉深领域应注意的关键步骤进行了研究,并对详细的求解过程进行演示说明。本章还对能够影响到拉深成形模拟结果的一些因素进行了研究,通过这些研究结果得到了一些规律和结论,为以后进行其他超薄板材拉深成形的数值模拟工作提供了依据。第六章对全文的研究工作进行了总结,指出了本课题的创新之处以及取得的成果,并对未来一些尚待研究的问题和方向进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 本课题研究的目的和意义

- 1.3 国内外板材冲压成形的数值模拟技术的研究发展状况

- 1.3.1 国外板材冲压成形数值模拟技术的研究发展状况

- 1.3.2 国内板材冲压成形数值模拟技术的研究发展状况

- 1.4 本文中应用的关键技术及拉深成形模拟过程中的问题

- 1.5 本章小结

- 第二章 数值模拟技术的理论基础

- 2.1 数值模拟求解的关键算法

- 2.1.1 动力显式算法

- 2.1.2 静力隐式算法

- 2.2 数值模拟中的单元类型及选择

- 2.3 数值模拟中应用的材料模型

- 2.4 DYNAFORM 软件的介绍

- 2.5 本章小结

- 第三章 超薄板材力学性能参数的测定

- 3.1 材料密度的测定

- 3.2 板材拉伸试验

- 3.2.1 试样的制作

- 3.2.2 试样拉伸试验

- 3.3 本章小结

- 第四章 拉深模具的设计

- 4.1 工件成形工艺分析

- 4.2 毛坯尺寸估算

- 4.3 力的计算

- 4.3.1 压边力

- 4.3.2 拉深力

- 4.4 压料装置的选取

- 4.5 凸凹模圆角半径

- 4.6 模具装配图

- 4.7 本章小结

- 第五章 数值模拟试验以及结果分析

- 5.1 板材拉深数值模拟过程

- 5.1.1 数据模型的导入

- 5.1.2 毛坯板材尺寸的估算

- 5.1.3 工具的定义以及网格划分

- 5.1.4 成形参数的设置

- 5.1.5 提交运算

- 5.1.6 后置处理分析

- 5.2 各因素对成形结果的影响

- 5.2.1 弹性模量对板材拉深数值模拟结果的影响

- 5.2.2 泊松比对板材拉深数值模拟结果的影响

- 5.2.3 摩擦因数对拉深成形模拟结果的影响

- 5.2.4 虚拟冲压速度对超薄板材拉深数值模拟结果的影响

- 5.2.5 闭合间隙对拉深成形数值模拟结果的影响

- 5.2.6 压边力对板材拉深数值模拟结果的影响

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要工作及结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的成果

### 相关论文文献

- [1].球形件反复拉深成形有限元模拟及应力应变分析[J]. 塑性工程学报 2015(03)

- [2].拉深成形过程中不规则楔形深腔件的缺陷控制[J]. 锻压技术 2019(10)

- [3].数值模拟技术在板料多次拉深成形中的应用[J]. 热加工工艺 2012(09)

- [4].3.4377铝合金典型零件拉深成形[J]. 航空制造技术 2014(S1)

- [5].球形件反复拉深成形工艺有限元模拟及试验[J]. 中国机械工程 2015(11)

- [6].汽车门内板拉深成形数值模拟与参数优化[J]. 机械科学与技术 2014(01)

- [7].关于圆筒形件拉深成形极限的研究[J]. 山西煤炭管理干部学院学报 2014(01)

- [8].材料参数对斜壁矩形盒件多点拉深成形性能的影响[J]. 锻压装备与制造技术 2008(02)

- [9].盒形件拉深成形工艺的数值模拟[J]. 锻压技术 2008(03)

- [10].不锈钢制件拉深成形防粘结瘤的研究[J]. 模具工业 2020(05)

- [11].盒形件冲压拉深成形数值模拟研究[J]. 机械制造 2020(08)

- [12].轴对称拉深成形中法兰变形区的解析方法[J]. 机械工程学报 2017(08)

- [13].压边力对纯钛半球形件冷拉深成形的影响[J]. 沈阳航空航天大学学报 2012(04)

- [14].计算机仿真椭圆钣金件拉深成形技术研究[J]. 火箭推进 2012(06)

- [15].圆筒件拉深成形过程数值模拟研究[J]. 制造技术与机床 2010(05)

- [16].拉深成形中变形减轻孔的研究与应用[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2008(04)

- [17].基于多步拉深成形的椭圆筒强度分析[J]. 热加工工艺 2016(13)

- [18].高强度钢板力学性能参数对其拉深成形特性的影响[J]. 热加工工艺 2011(08)

- [19].基于伺服压力机的凸缘筒形件拉深成形数值分析[J]. 锻压技术 2011(04)

- [20].皮带轮圆筒形凸台多道次拉深成形工艺研究[J]. 精密成形工程 2016(04)

- [21].5A06合金壳体拉深成形及性能评价[J]. 锻压技术 2013(03)

- [22].球面形零件拉深成形弹塑性屈曲研究[J]. 机械设计 2009(02)

- [23].不锈钢/铝/不锈钢复合板的力学及拉深成形性能[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2016(12)

- [24].圆锥形件拉深成形应力应变的直接积分解法[J]. 中国机械工程 2016(02)

- [25].高强钢钢圈轮辐的拉深成形数值模拟[J]. 机械设计与制造 2015(04)

- [26].蜗壳形钛合金件拉深成形工艺研究[J]. 锻压技术 2009(03)

- [27].球面形耐热铝合金零件拉深成形工艺研究[J]. 锻压技术 2008(05)

- [28].数值仿真在标准椭圆形封头拉深成形中的应用[J]. 金属加工(冷加工) 2017(03)

- [29].不锈钢外壳拉深成形工艺设计与改进措施[J]. 模具工业 2015(01)

- [30].材料性能对异形杯充液拉深成形的影响[J]. 南京航空航天大学学报 2012(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/548fe31ac37016df18162441.html