# MC尼龙的合成、改性研究

### 论文摘要

本文就MC尼龙研究和生产中存在的基本问题进行了系统和深入的研究。合成了MC尼龙和改性MC尼龙，并通过多种研究手段对它们的结构和性能进行了表征，它们的聚合-结晶，结构-性能关系得到了充分的讨论。 用CH3ONa取代传统的NaOH催化己内酰胺（CL）聚合合成MC尼龙。，催化剂CH3ONa主要影响CL的聚合反应速度，而活化剂则控制了转化率。为保证MC尼龙有良好的综合性能，催化剂用量必须控制在一定的范围内，减少活化剂用量是提高MC尼龙抗冲击强度的有效途径。 介绍了异辛酸稀土改性剂的制备方法，研究了异辛酸稀土改性MC尼龙的力学性能和热性能。结果表明：异辛酸稀土的加入，可使MC尼龙的拉伸强度、冲击强度、硬度等力学性能得以提高，并能提高制品的热稳定性。 对磨碎玻璃纤维填充MC尼龙进行了系列研究。结果表明，磨碎玻璃纤维改性MC尼龙复合材料物理性能和力学性能优良，当磨碎玻璃纤维加入10％时，制品的收缩率下降，热变形温度提高20℃，制品具有填料分布均匀、外观光泽优良等优点；制品的拉伸强度比基体提高26％，弯曲强度提高13％，压缩强度提高了36％。 考察了超细滑石粉的加入对MC尼龙复合材料的力学性能、填料分布以及增韧剂对超细滑石粉增强MC尼龙复合材料韧性的影响。结果表明，滑石粉与MC尼龙复合，显著的改善了制品的收缩率、吸水率，热变形温度提高24℃。制品具有填料分布均匀、外观光泽优良等优点。同时，加入滑石粉，还可以降低MC尼龙制品的成本，而且还能够适应MC尼龙成型工艺。实验中使用的硅烷偶联剂，可以增加滑石粉与MC尼龙基体的相容性，从而提高了复合材料的力学性能。 对空心玻璃微珠填充MC尼龙进行了系列研究。研究结果表明：空心玻璃微珠改性MC尼龙复合材料物理性能和力学性能优良，当空心玻璃微珠加入10％时，制品的收缩率下降，热变形温度提高20℃，制品具有填料分布均匀、外观光泽优良等优点。与末活化的玻璃微珠相比，填充活化玻璃微珠的复合材料的拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率分别提高了约15.7％、12.2％，和246％。空心微珠的粒径愈细，复合材料的力学性能愈好。 对陶瓷微珠填充MC尼龙进行了系列研究。结果表明，陶瓷微珠改性MC尼龙复合材料物理性能和力学性能优良，当陶瓷微珠加入10％时，制品的收缩率下降，热变形温度提高20℃，制品具有填料分布均匀、外观光泽优良等优点；弯曲强度、弯曲模量、冲击强度和拉伸强度都有所提高，其中弯曲强度提高15％以上，冲击强度也提高了7％以

### 论文目录

- 独创性声明

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 本课题研究的目的和意义

- 1.2 MC尼龙的合成原理

- 1.2.1 MC尼龙的聚合机理

- 1.2.2 MC尼龙的结晶行为

- 1.2.3 尼龙6阴离子聚合的动力学

- 1.2.4 MC尼龙的性能及加工方法

- 1.3 MC尼龙生产技术难题和应对方案

- 1.3.1 阻聚问题

- 1.3.2 增韧问题

- 1.3.3 减摩耐磨问题

- 1.3.4 气孔问题

- 1.3.5 耐热性问题

- 1.4 MC尼龙及其改性产品的国内外研究概况

- 1.4.1 减少摩擦.增加耐磨性和自润滑性

- 1.4.2 增加强度、改进尺寸稳定性和耐热性

- 1.4.3 增加韧性，提高抗冲击性

- 1.4.4 抗静电、阻燃改性

- 1.5 纳米材料改行尼龙的进展情况

- 1.6 课题的主要内容

- 1.6.1 MC尼龙的合成

- 1.6.2 MC尼龙的填充改性

- l.6.3 有机稀土改性 MC尼龙

- 1.6.4 油尼龙的制备

- 1.6.5 应用

- 第二章 材料的制备、试验及分析方法

- 2.1 试验材料的制备

- 2.1.1 原材料

- 2.1.2 TDI的精制

- 2.1.3 制备聚合活性料的装置

- 2.1.4 制备工艺

- 2.2 材料力学性能的测定

- 2.2.1 测试样品的制备

- 2.2.2 材料性能的测定

- 2.3 样品的分析与表征

- 2.3.1 物理性质的测定

- 2.3.2 材料的表征

- 第三章 甲醇钠催化制取 MC尼龙

- 3.1 前言

- 3.2 利用金属钠制备甲醇钠

- 3.2.1 实验部分

- 3.2.2 结果讨论

- 3.3 甲醇钠催化制取 MC尼龙

- 3.3.1 MC尼龙的合成

- 3.3.2 有关性能的表征方法

- 3.3.3 聚合条件对合成及结构的影响

- 3.3.4 聚合条件对力学性能的影响

- 3.3.5 热处理对 MC尼龙性能的影响

- 3.3.6 MC尼龙的吸水性

- 3.3.7 吸水性对 MC尼龙性能的影响

- 3.3.8 两种制备工艺条件的比较

- 3.3.9 两种制备工艺产品性能的比较

- 3.4 本章小结

- 第四章 稀土改性 MC尼龙

- 4.1 前言

- 4.2 异辛酸稀土改性剂的制备

- 4.2.1 反应原理

- 4.2.2 实验部分

- 4.2.3 结果与讨论

- 4.3 异辛酸稀土对 MC尼龙制备的影响

- 4.3.1 异辛酸稀土改性 MC尼龙合成方法的选择

- 4.3.2 工艺流程

- 4.3.3 以异辛酸稀土为改性剂制备 MC尼龙工艺

- 4.4 稀土改性 MC尼龙的合成及力学性能

- 4.4.1 稀土用量对 MC尼龙的合成的影响

- 4.4.2 力学性能

- 4.5 稀土改性 MC尼龙的物理性能

- 4.6 本章小结

- 第五章 磨碎玻璃纤维在 MC尼龙中的应用研究

- 5.1 前言

- 5.1.1 纤维复合材料的种类及特点

- 5.1.2 纤维复合材料的增强机理

- 5.1.3 磨碎玻璃纤维的物理性能及长径比的选择

- 5.1.4 磨碎玻璃纤维增强 MC尼龙

- 5.2 材料的制备

- 5.2.1 磨碎玻璃纤维的表面处理

- 5.2.2 材料的制备

- 5.3 聚合温度对成品相对分子质量影响

- 5.4 HPT对磨碎玻璃纤维改性 MC尼龙力学性能的影响

- 5.5 磨碎玻璃纤维增强 MC尼龙与普通 MC尼龙性能对比

- 5.6 磨碎玻璃纤维增强 MC尼龙的物理性能

- 5.7 磨碎玻璃纤维对热性能的影响

- 5.8 本章小结

- 第六章 超细滑石粉改性 MC尼龙的研究

- 6.1 前言

- 6.2 材料的制备

- 6.2.1 滑石粉的预处理

- 6.2.2 MC尼龙的制备

- 6.3 超细滑石粉表面处理的影响

- 6.3.1 增容原理

- 6.3.2 硅烷类偶联剂 KH-550的增容机理

- 6.4 超细滑石粉对力学性能的影响

- 6.4.1 超细滑石粉加入量的影响

- 6.4.2 超细滑石粉表面处理的影响

- 6.5 滑石粉改性 MC尼龙与普通 MC尼龙的力学性能比较

- 6.6 超细滑石粉增强 MC尼龙的物理性能

- 6.7 制品收缩率

- 6.8 耐化学药品性

- 6.9 本章小结

- 第七章 空心玻璃微珠改性 MC尼龙

- 7.1 前言

- 7.2 材料的制备

- 7.2.1 原材料

- 7.2.2 主要设备

- 7.2.3 空心微珠的预处理

- 7.2.4 MC尼龙的制备

- 7.2.5 性能测试

- 7.3 空心玻璃微珠对结晶形态的影响

- 7.4 空心玻璃微珠对力学性能的影响

- 7.4.1 空心玻璃微珠在 MC尼龙中垂直分布状况

- 7.4.2 拉伸强度及断裂伸长率

- 7.5 空心玻璃微珠增强 MC尼龙的物理性能

- 7.5.1 尺寸稳定性和收缩率及其影响因素

- 7.5.2 MC尼龙的主要物理性能

- 7.5.3 MC尼龙的粘度

- 7.6 本章小结

- 第八章 陶瓷微珠改性 MC尼龙

- 8.1 前言

- 8.2 材料的制备

- 8.2.1 原材料

- 8.2.2 主要设备

- 8.2.3 MC尼龙的制备

- 8.2.4 性能测试

- 8.3 结果讨论

- 8.3.1 陶瓷微珠在 MC尼龙中垂直分布状况

- 8.3.2 陶瓷微珠增强 MC尼龙与普通 MC尼龙性能对比

- 8.3.3 物理性能

- 8.3.4 MC尼龙的热分析

- 8.3.5 MC尼龙/陶瓷微珠复合材料的微观形貌

- 8.4 本章小结

- 第九章 含油 MC尼龙

- 9.1 前言

- 9.2 合成磺酸钙清净剂的合成研究

- 9.2.1 中碱值合成磺酸钙清净剂的合成研究

- 9.2.2 高碱值合成磺酸钙清净剂的合成研究

- 9.3 苯三唑脂肪胺衍生物的制备及其性能研究

- 9.3.1 苯三唑脂肪胺的合成工艺及其性能的研究

- 9.3.2 Mannich反应制备苯三唑脂肪胺衍生物及其性能的研究

- 9.4 二烷基二硫代磷酸亚铜的研制

- 9.4.1 二烷基二硫代磷酸亚铜（CuDDP）的作用机理

- 9.4.2 实验部分

- 9.4.3 测试结果与讨论

- 9.5 MC油尼龙的制备

- 9.5.1 实验部分

- 9.5.2 结果与讨论

- 9.6 本章小结

- 第十章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者从事科学研究和学习经历的简历

- 攻读学位期间发表的论著、获奖情况及发明专利等

### 相关论文文献

- [1].天辰齐翔百万t尼龙66新材料产业基地开工[J]. 化学推进剂与高分子材料 2020(02)

- [2].尼龙制品吸水性的研究[J]. 汽车实用技术 2020(14)

- [3].尼龙的又一创新——透明电子设备的基础材料[J]. 中国纤检 2020(08)

- [4].高抗冲尼龙畚斗性能浅析[J]. 粮食加工 2020(05)

- [5].尼龙65盐及尼龙65的制备研究进展[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [6].河南提速中国尼龙城建设[J]. 合成纤维工业 2019(03)

- [7].尼龙66切片市场分析及前景展望[J]. 中国石油和化工经济分析 2019(07)

- [8].中国尼龙6切片市场分析及前景展望[J]. 中国石油和化工经济分析 2019(07)

- [9].我国尼龙6和尼龙66发展研究[J]. 能源与环保 2018(06)

- [10].电子及汽车用的高热稳定尼龙[J]. 现代塑料加工应用 2016(06)

- [11].特种尼龙的发展及研究综述[J]. 山东化工 2017(02)

- [12].朗盛的2种新型尼龙[J]. 现代塑料加工应用 2017(02)

- [13].兰蒂奇集团推出创新型特殊尼龙系列[J]. 绿色包装 2017(04)

- [14].兰蒂奇集团推出创新型特殊尼龙系列[J]. 乙醛醋酸化工 2017(05)

- [15].尼龙66在工业上的应用及发展前景[J]. 化工管理 2017(15)

- [16].兰蒂奇集团推出创新型特殊尼龙系列[J]. 塑料工业 2017(04)

- [17].奥升德发布尖端汽车行业的尼龙66产品组合[J]. 塑料科技 2017(06)

- [18].高流动性增韧尼龙66材料的研究[J]. 塑料工业 2017(06)

- [19].无机材料玻璃纤维对尼龙66改性的影响[J]. 科技经济市场 2017(06)

- [20].尼龙66生产现状与发展方向预测[J]. 科技与创新 2016(06)

- [21].透明尼龙性能与应用[J]. 西部皮革 2016(08)

- [22].烧结尼龙,聚亚安酯,铁[J]. 美术观察 2016(08)

- [23].尼龙-66市场分析和发展预测[J]. 现代化工 2013(11)

- [24].高流动性尼龙6的制备及表征[J]. 塑料工业 2012(S1)

- [25].相分离法制备尼龙粒子的影响因素研究[J]. 塑料工业 2012(S1)

- [26].尼龙6/尼龙66比例对合金力学性能的影响[J]. 塑料 2020(05)

- [27].潞宝尼龙6短纤维项目投产[J]. 山西化工 2019(06)

- [28].尼龙水管在新能源汽车上的应用[J]. 汽车实用技术 2020(14)

- [29].油田井下工具尼龙球的高效加工[J]. 西部探矿工程 2019(05)

- [30].国外动态[J]. 塑料工业 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54a2c655bf77ff1bae68cc6b.html