# 建筑空心墙砌筑施工技术探讨张毅斌

关键词：建筑工程；空心墙；施工技术

空心墙体在一定程度上具有着以下特点：自重轻特点、保温性比较好的特点、抗震性好的特点、施工安装方便快捷的特点、对室内的使用面积进行增加、对劳动强度进行有效降低的以及建筑质量的提高和造价比较适中的特点等。因而加强民用建筑空心墙施工技术的研究和探索，符合社会发展的趋势，对于民用建筑的发展具有重要意义。

1建筑空心墙施工中常见的问题

1.1砂浆强度不足

砂浆强度不足是目前建筑空心墙砌筑施工中最为常见的问题，这主要是因为在砂浆配合比与搅拌过程中存在不标准的情况，施工人员对配合比的精准度掌握不全，水泥、砂浆以及添加剂的掺和量没有按照规定进行，搅拌时间过短，正反顺序随意性大，砂浆搅拌不够均匀，致使强度不合格。

1.2墙体顶面平直性问题

墙体顶面施工时，非常重要的要求就是保证顶面的平直性，而在很多建筑空心墙砌筑工程中，顶面的平直性控制效果并不理想，墙体砌筑的直线标准不达标，并且在施工时没有梁底弹墙边线的设置，使得墙体施工后表面凹凸不平。

1.3门、窗框两侧未砌实心砖

门、窗框两侧需要利用实心砖砌筑，提高门窗与墙体的连接强度，以保证门框与窗框的结实性、牢固性。而现实施工中，很多施工单位对门窗框施工时选用的是空心砖，对门窗之间的连接强度考虑甚少，没有预留24cm的实心砖砌筑位置，空心砖墙后期剔凿，对相应的预留洞与预埋件位置设置不合理，导致墙体在剔凿时容易被破坏，影响美观，也影响质量。

1.4拉结筋问题

空心墙的拉结筋问题是指空心墙的拉结筋未同砖行灰缝吻合的现象，会导致空心墙和墙体之间的粘合度降低，建筑墙体的整体的使用刚度直线下降，对人民的生命财产安全产生了一定潜在的不良影响。因为空心墙的拉结筋未同砖行灰缝吻合，那么其与墙体的接触面积就会大大减少，因此会影响墙体的支撑，进一步影响其质量；地基下陷可能会对钢筋空心墙产生不良作用，进一步影响混凝土空心墙的使用寿命，而造成拉结筋未同砖行灰缝吻合问题的原因主要有以下几个方面：在组砌空心砖墙体环节，工人在砌块砌筑时没有保证砌体灰缝的的横平竖直，使得砌块之间的贴合度降低，造成拉结筋未同砖行灰缝吻合。在后面的施工过程中，由于工人的技术缺失及监督力度缺乏，使得空心墙没有按照规定配比及工程所需质量进行配制，导致组砌过程中空心墙砌块相互之间的的咬合面积过小，从而导致了拉结筋未同砖行灰缝吻合的现象。制作完成后空心墙的保护措施实施不到位，使得过于单薄，进一步使在空心墙在凝固过程中热胀冷缩，导致空心墙内部出现缝隙，降低了张力，使得拉结筋未同砖行灰缝吻合。

2建筑空心墙砌筑施工工艺介绍

建筑空心墙砌筑施工工艺流程如下：施工前的准备工作（按照一定的配合比及拌合要求拌制砂浆）-排砖撂底-砌筑空心墙体-工程竣工后的检验及评估工作。具体来讲，空心墙体在砌筑前，墙体基础及基础墙要确保整洁，并作洒水湿润处理，然后按照施工图纸设计要求，如墙体各部位尺寸、施工机具、材料的选用等进行排砖撂底。并按照施工图纸设计要求选用合理的组砌方法，确保砌筑质量；

砂浆在拌合过程中要严格按照重量比实施，其中，水泥计量精度为±2%，砂子及其他掺合料的计量精度保持在±5%。砂浆搅拌宜使用机械搅拌，严格控制砂浆搅拌时间，确保砂浆搅拌均匀；应根据工程施工数量合理拌置砂浆量，砂浆应在拌置完成后4h内用完，防止砂浆隔夜凝固使用影响砌筑质量。空心墙砌筑施工时，针对不同强度等级的砂浆，应作试块，试块为每组6块。如果砂浆配合比根据工程实际需变动时，还需作试块，确保砌筑墙体的质量过关。

此外，在砌筑空心墙时还需注意以下几个问题：①墙体组砌方法应合理选用，每层的砖体应上下错缝，墙体拐角等连接处应咬茬处理；②墙体水平灰缝控制在15mm，砂浆饱满，平直道顺，墙体竖缝应使用砂浆填实；水平灰缝不宜大于15mm，应砂浆饱满，平直道顺，立缝用砂浆填实。③空心砖墙体在基础墙上应先砌筑三皮实心砖，增强墙体的基础承载能力，待空心砖墙体砌筑到房屋梁后，用实心砖将空心砖与房屋梁间的空留位置斜砌挤紧，并用砂浆填实；④空心砖墙应根据图纸设计要求设置一定的构造柱、圈梁或者过梁；⑤为了避免建筑墙体在房屋后期装修时过多地凿剔空洞，应在空心砖墙砌筑时合理地设置预留孔及预埋件；⑥如果空心砖墙上需设置门窗时，门窗结构两侧的砖应使用实心砖砌筑；砌筑结构框架四周不得少于24cm；⑦空心砖墙砌筑时，对于转角位置或者是交接处应从两边同时砌筑，防止出现直槎，影响墙体结构的牢固性；⑧拉通砌筑时，应随时吊、靠确保墙体的垂直度及平整度，严禁墙体出现倾斜时砸墙修复。

3建筑施工所用空心墙存在质量问题的相应解决措施

3.1施工所用的空心墙的砂浆强度问题的解决措施

在空心墙原料的选取上实行严格把关，可以经过试验确定，购买的材料的质量一定要严格的检测，购买渠道一定要从正规的厂家手中购买，层层甄选，选取符合国家空心墙施工原料具体标准，且同时符合具体施工任务的原材料，并注意使用科学的配比方案进行实际配比，以此来保证空心墙从源头上的品质问题。施工人员在运送和使用空心砌块的时候一定要对每一块使用的砌块进行检查，防止破损的砌块应用到建筑中，为日后造成隐患。为了尽可能避免温差产生的温度应力对基础墙上部结构造成不利影响，在设计时应考虑在墙体两端开间窗台处沿着内外墙加设钢筋墙带或者钢筋混凝土墙带进行。注意组砌砌筑位置的合理摆放，同时要加强指导工人搅拌的力度及次数的严格控制，要告知工人不伤害空心墙极其内部的砌块构造贴合水平为宜，通过制造过程的严格控制，减少空心墙砂浆强度问题的出现。

3.2空心墙拉结筋的应对措施

具体的空心墙施工负责人员应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，在施工时应根据之前对砖行模数、位置及标高进行的精密计算进行具体的施工；在具体的施工过程中还要注意不能将拉结筋随意弯折或折断，应按空心墙施工的实际设计要求实施折弯或者切断。

3.3空心砖墙在建筑施工后期出现剔凿的现象

在空心墙施工前期制作原料的过程中要完全按照建筑施工图纸的需求为空心墙预留一定的洞或埋件，避免后期空心墙施工过程中出现剔凿的现象，提高建筑施工的质量，降低安全隐患的发生概率。

4结束语

空心墙具有质量轻、刚度大、强度高、隔音效果佳等优点，在建筑行业有着良好的应用前景，采用这种砌筑方式时，施工单位需要合理优化砌筑技术，针对砌筑施工中常见的质量问题，制定出有效的防治措施。本文对建筑空心墙砌筑施工技术进行了介绍，通过本文的分析可以看出，空心墙砌筑施工技术在实际应用中，有着良好的应用效果，可以在建筑工程大力推广。

参考文献：

[1]刘丽新.探析民用建筑空心墙的施工技术[J].低碳地产，2016，2（11）.

[2]梁冬青.混凝土空心砌块承重墙的施工工艺及技术措施[J].江西建材，2014（13）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54aa938e44aed57d71edc3a6.html