# 基于LMI的不确定广义系统的容错控制

### 论文摘要

可靠性与安全性是控制系统能够投入运行的关键。为切实提高现代复杂系统的可靠性与安全性,容错控制为其开辟了一条新的途径。在实际工程系统中,不可避免地会出现一些不确定参数,任何不考虑不确定性因素的系统控制可能难以获得理想的实际效果,甚至可能造成系统的崩塌。广义系统作为一般正常系统的自然延伸,有着丰富的实际背景。因此,研究不确定广义系统容错控制不仅具有十分重要的理论意义,而且具有广泛的实际应有前景。本文分析了具有参数不确定性的广义系统,在执行器或传感器可能发生故障时,利用线性矩阵不等式(LMI)方法研究其鲁棒容错控制和满意容错控制。首先,本文研究不确定性广义系统的鲁棒容错控制,对连续型执行器故障模型,设计状态反馈控制器,使得闭环系统对容许的不确定性和执行器故障正则、无脉冲且稳定,进一步对给定的H∞性能指标γ,设计具有H∞鲁棒容错的控制器。数值算例验证其有效性。其次,进一步地研究一类含有非线性扰动的不确定广义系统的容错控制问题。首先对容许的不确定性和非线性,给出系统广义二次稳定的充分条件。进一步针对执行器故障分析,设计状态反馈控制器使得闭环系统广义二次稳定。再次,研究不确定广义系统的满意容错控制,对不确定广义系统在满足极点指标、H∞和方差上界指标的约束下,当执行器故障时。设计状态反馈控制器使得系统鲁棒稳定。数值算例验证其有效性。最后,对研究工作进行了总结和展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 容错控制研究概况

- 1.1.1 容错控制的提出

- 1.1.2 容错控制存在的问题及发展趋势

- 1.2 鲁棒容错控制研究

- 1.3 满意容错控制简介

- 1.3.1 满意控制理论的介绍

- 1.3.2 满意容错控制的介绍

- 1.4 线性矩阵不等式简介

- 1.5 论文研究内容与结构

- 第2章 不确定广义系统简介

- 2.1 引言

- 2.2 不确定因素的来源与系统的分类

- 2.3 不确定广义系统的若干特征

- 2.4 小结

- 第3章 不确定广义系统的鲁棒容错控制

- 3.1 引言

- 3.2 不确定广义系统的鲁棒容错控制

- 3.2.1 问题描述

- 3.2.2 主要结果

- 3.2.3 数值算例

- ∞容错控制'>3.3 不确定广义系统的鲁棒H∞容错控制

- 3.3.1 问题描述

- 3.3.2 主要结果

- 3.4 小结

- 第4章 一类不确定非线性广义系统的鲁棒容错控制

- 4.1 引言

- 4.2 问题描述

- 4.3 主要结果

- 4.4 数值算例

- 4.5 小结

- 第5章 不确定广义系统的满意容错控制

- 5.1 引言

- 5.2 问题描述

- 5.3 主要结果

- 5.4 数值算例

- 5.5 小结

- 第6章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于LMI的离散奇异系统鲁棒D-稳定控制[J]. 武汉理工大学学报 2010(19)

- [2].基于LMI的连续时间线性时滞系统有限频模型降阶[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [3].单级倒立摆基于LMI的H∞控制[J]. 电脑知识与技术 2014(31)

- [4].基于LMI方法的广义系统H∞控制[J]. 信息通信 2013(02)

- [5].基于LMI的鲁棒容错控制及其在卫星姿态控制中的应用[J]. 控制理论与应用 2008(01)

- [6].基于LMI的广义时滞系统的鲁棒H_∞控制[J]. 自动化博览 2008(04)

- [7].基于LMI的离散广义系统正实控制器设计[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [8].基于LMI的不确定切换系统极点配置[J]. 自动化博览 2008(04)

- [9].基于改进LMI的鲁棒H_∞动态输出反馈控制综合[J]. 弹箭与制导学报 2017(02)

- [10].基于LMI的H_-/H_∞故障检测观测器设计[J]. 宇航学报 2012(12)

- [11].基于LMI非线性不确定时变时滞系统鲁棒H∞控制器设计[J]. 大庆师范学院学报 2008(02)

- [12].基于LMI的输出反馈μ控制器求解[J]. 北京航空航天大学学报 2016(10)

- [13].基于LMI的无人直升机姿态解耦鲁棒控制器设计[J]. 自动化技术与应用 2013(07)

- [14].感应电机速度和电阻自适应辨识的LMI方法(英文)[J]. 中国电机工程学报 2012(12)

- [15].基于LMI的近空间飞行器H_∞控制器的设计[J]. 自动化与仪器仪表 2012(05)

- [16].基于LMI的刨花板施胶鲁棒H_∞控制[J]. 东北林业大学学报 2010(06)

- [17].一类混合系统不变集的LMI方法求解[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2008(09)

- [18].基于LMI的非线性系统容错保性能控制[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [19].基于LMI的H_∞控制在四轮主动转向系统中的应用[J]. 制造业自动化 2015(01)

- [20].基于LMI的航空发动机鲁棒弹性保性能控制[J]. 测控技术 2014(05)

- [21].基于LMI不确定离散随机系统输出反馈保性能控制[J]. 控制与决策 2011(02)

- [22].基于LMI的不确定系统鲁棒故障检测观测器设计[J]. 系统工程与电子技术 2014(06)

- [23].基于LMI约束优化的再入飞行器预测控制[J]. 动力学与控制学报 2008(04)

- [24].帮助高潜力人才更加成功 专访美国领导管理发展中心(LMI)授权教练 王雅清[J]. 中国人力资源开发 2014(04)

- [25].混沌状态下永磁同步发电机的故障诊断——LMI法研究[J]. 物理学报 2013(15)

- [26].基于LMI的分布时滞系统输出动态反馈镇定[J]. 控制理论与应用 2009(04)

- [27].磁悬浮轴承的H_∞控制:LMI方法[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2008(04)

- [28].基于LMI的H_/H_∞故障检测观测器设计[J]. 系统工程与电子技术 2012(08)

- [29].直线伺服系统鲁棒LMI状态反馈控制器设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2008(02)

- [30].基于LMI的磁浮列车悬浮系统被动容错控制[J]. 计算机仿真 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54bcd02f6cfea32a4b731195.html