# 基于FPGA的地面综合测试台系统研究

### 论文摘要

随着现代遥测设备功能日趋复杂化及高可靠性要求,高度自动化的综合测试技术已经成为研制遥测地面检测平台的关键技术之一。论文以遥测领域中的先进测试技术为研究背景,对新型FPGA器件及其系统设计技术进行了可行性研究与分析,设计了一种基于FPGA的遥测用地面综合测试台系统方案,并完成了工程样机。地面综合测试台系统主要由计算机控制软件和地面测试台硬件两部分组成。以计算机控制软件操作界面为虚拟面板,完成人机交互及命令数据收发;地面测试台硬件作为检测外部设备的测试平台,主要用于数字量数据指定帧结构的发送及回采,并提供64路模拟量信号源。本文介绍了ATS(Auto Test System,自动测试系统)的国内外研究现状及发展趋势,并对地面综合测试台系统从总体方案设计、系统硬件设计、系统可靠性及电磁兼容性设计及试验测试结果等四个方面进行了全面论述。论文对系统设计和调试过程中的关键技术进行了充分的分析,并提出了解决方法。具体概括如下:(1)利用有限状态机(FSM)实现了主控功能,与基于微处理器的方案相比,执行速度可预测性强,系统体积小,便于FPGA实现;(2)提出了采用FSM状态编码及嵌入式逻辑分析仪(Signaltap)实现主控模块及FPGA内部模块关键信号状态实时监控方法,加快了系统调试速度;(3)实现了基于FPGA的DDS(Direct Digital Synthesis,直接频率合成)模拟信号源,该方案优点是波形参数调整灵活,只需要软件在DAC之前调整数字量信号,不需调整模拟量增益,提高了系统的抗干扰性及温漂稳定性,且存储深度大;(4)数字量测试模块包括8路数字量信号源及8路PCM码采编单元。数字量信号源码率、帧周期、帧长度等参数均可通过控制软件设置,符合RS232数据帧格式;(5)利用多个数据缓冲FIFO模块及通道编码技术解决了多路参数独立的PCM码流无缝传输的难题。本文还分析了测试台系统中的干扰来源,并针对样机调试过程中出现的电磁干扰问题,对电源模块、印制电路板及某些关键信号进行了电磁兼容设计;最后对系统所完成的试验结果及波形进行了比较分析,证明了系统总体方案设计和可靠性方案是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 课题来源及研究意义

- 1.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.2.1 国外研究现状及发展简况

- 1.2.2 国内研究现状及发展简况

- 1.3 新一代FPGA 器件及其系统设计技术

- 1.3.1 FPGA 的发展趋势

- 1.3.2 FPGA 器件在自动测试系统中的应用

- 1.3.3 FPGA 系统设计技术

- 1.4 论文主要研究内容及创新点

- 2. 总体方案设计

- 2.1 系统技术指标要求

- 2.2 课题涉及的技术难点及实现途径

- 2.3 系统方案设计

- 2.3.1 方案选择

- 2.3.2 系统结构框图

- 2.3.3 系统工作原理

- 2.4 本章小结

- 3. 主控模块设计

- 3.1 主控模块工作原理

- 3.2 主控FSM 设计

- 3.2.1 主控FSM 时序及状态转换图

- 3.2.2 毛刺、竞争现象以及剩余状态处理

- 3.2.3 FSM 在线调试技术研究

- 3.3 USB 接口模块设计

- 3.3.1 USB 接口硬件电路设计

- 3.3.2 USB 接口模块设计

- 3.4 本章小结

- 4. 数字量模块设计

- 4.1 系统结构框图

- 4.2 信号源单元设计

- 4.2.1 信号源发送时钟设计

- 4.2.2 信号源系统结构

- 4.3 采编单元设计

- 4.3.1 PCM 解码模块设计

- 4.3.2 异步FIFO 模块设计

- 4.4 本章小结

- 5. 模拟量模块设计

- 5.1 系统结构框图

- 5.2 单路信号发生器单元设计

- 5.3 模拟量模块FPGA 逻辑设计

- 5.4 本章小结

- 6. 系统可靠性设计及电磁兼容设计

- 6.1 系统可靠性设计

- 6.2 系统电磁兼容设计

- 6.2.1 电磁干扰分析

- 6.2.2 电磁兼容设计

- 6.2.3 在高速电路的应用

- 6.3 本章小结

- 7. 试验及应用情况

- 7.1 数字量测试结果

- 7.2 模拟量测试结果

- 7.3 应用情况

- 结论

- 附录

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种移动式转向架回转阻力系数测试台设计与仿真研究[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [2].客车速度测试台架的设计及应用[J]. 客车技术与研究 2017(06)

- [3].浅谈某型飞机液压泵多功能测试台[J]. 装备制造技术 2014(11)

- [4].轮速传感器测试台架简析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [5].悬板式防爆波活门通风性能测试台的模拟与优化[J]. 防护工程 2011(04)

- [6].系统测试台架影响离心泵低频隔振效果的研究[J]. 水泵技术 2020(05)

- [7].满液式蒸发器管束测试台[J]. 制冷与空调 2015(07)

- [8].一种移动式三轴旋转测试台研制[J]. 机械工程师 2016(12)

- [9].昆腾综合测试台数据采集的实现[J]. 科技资讯 2014(26)

- [10].综合测试台中硬度测量单元的设计应用[J]. 烟草科技 2016(04)

- [11].新型地铁通用司机控制器测试台研制[J]. 铁道技术监督 2015(12)

- [12].电机测试台造型的人机工程设计研究[J]. 机械设计 2016(06)

- [13].集散控制系统全功能工程测试台的设计与应用[J]. 工业控制计算机 2015(04)

- [14].不同型号综合测试台测定卷烟重量结果差异性分析[J]. 北京农业 2013(03)

- [15].某测试台电压信号发生器的设计与应用[J]. 科学之友 2013(03)

- [16].民机环控系统压力传感器测试台的设计[J]. 民用飞机设计与研究 2019(04)

- [17].轮胎受力测试台架的有限元静力分析[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [18].矿用车辆动力性能测试台设计研究[J]. 科技传播 2010(17)

- [19].矿用车辆动力性能测试台设计研究[J]. 工业计量 2010(S2)

- [20].发电机组测试台架设计[J]. 机电工程 2009(11)

- [21].基于嵌入式系统的轨道转辙机测试台的研制[J]. 机械研究与应用 2014(06)

- [22].一种应变式超低频微振动测试台[J]. 振动与冲击 2014(24)

- [23].动态轮重测试台对测量结果的结构性影响[J]. 中国计量 2013(10)

- [24].电子膨胀阀流量特性测试台的设计与开发[J]. 传感器与微系统 2012(06)

- [25].新型转辙机综合测试台中电路的设计与实施[J]. 铁道通信信号 2011(02)

- [26].城轨列车半实物仿真测试台的设计与实现[J]. 铁道机车车辆 2016(02)

- [27].内燃机车电器动作测试台的研制[J]. 内燃机车 2011(04)

- [28].自适应重复控制抑制测试台动不平衡扰动研究[J]. 机械工程学报 2010(02)

- [29].研制ZPW2000A发送器测试台[J]. 中国新通信 2016(15)

- [30].家用太阳能热水器热性能测试台设计[J]. 机械工程与自动化 2015(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54dbd559bfd8e62ed2ab0ce2.html