# 数控电解工工艺试验及仿真研究

### 论文摘要

数控电解加工技术是以简单形状的阴极,按照计算机数控指令,进行展成运动来成形阳极表面的新型电解加工技术,兼有数控加工技术的柔性与电解加工技术的优点。电解加工过程中,影响阳极表面加工质量与加工精度的因素很多,如电解液电导率、电流密度、工作电压,阴极进给速度等。因此,在实际生产中如何合理选择工艺参数组合来满足加工要求至关重要,而对工艺参数的选择往往是通过工艺试验实现的。此外利用仿真技术对数控电解加工过程的模拟分析可以实现对阳极型面的预测,也可以准确分析加工过程中的各因素对阳极型面的影响。论文完成的主要工作如下：1.对电解加工的三大基础理论,即电化学阳极溶解理论、电场理论及流场理论进行概括总结,并对试验装置作了简要介绍。2.采用直线刃阴极进行数控电解加工基础工艺试验,通过试验总结数控电解加工工艺规律,获得工艺参数对试验指标影响的主次顺序、优化的工艺参数组合以及各工艺参数对试验指标的影响是否显著,为渐开线曲面加工工艺参数的选择提供参考依据。3.采用ANSYS有限元分析法对数控电解加工的过程进行电场仿真分析,通过仿真实现对阳极型面的预测,并将理论值与实测值相比较,验证电场分析模型的准确性。4.选用合理的工艺参数实现对渐开线曲面的加工,通过计算理论加工后与实际加工后表面曲线的形状误差来分析渐开线曲面的加工精度,并对表面质量做了简要分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 电解加工的原理及工艺特点

- 1.1.1 电解加工的基本原理

- 1.1.2 电解加工的工艺特点

- 1.2 国内外电解加工技术的研究与发展

- 1.2.1 脉冲电解加工技术

- 1.2.2 数控电解加工技术

- 1.2.3 微细电解加工技术

- 1.2.4 复合电解加工技术

- 1.3 国内外数控电解加工技术的研究与发展

- 1.4 课题主要研究内容

- 第二章 数控电解加工理论及试验装置概述

- 2.1 电解加工阳极溶解理论

- 2.1.1 电化学原理

- 2.1.2 法拉第定律

- 2.1.3 电解加工效率

- 2.1.4 电解加工速度

- 2.1.5 电极电位——金属/溶液界面双电层理论

- 2.1.6 电极极化

- 2.2 电解加工电场理论

- 2.2.1 静电场

- 2.2.2 导电媒质中的电场

- 2.3 电解加工流场理论

- 2.3.1 雷诺数

- 2.3.2 气液两相流动

- 2.4 试验装置概述

- 2.4.1 机械本体

- 2.4.2 电解液系统

- 2.4.3 工作电源

- 2.4.4 控制系统

- 2.4.5 工具阴极

- 2.5 本章小结

- 第三章 数控电解加工工艺试验研究

- 3.1 工艺参数的选择

- 3.1.1 工作电压

- 3.1.2 初始加工间隙

- 3.1.3 阴极进给速度

- 3.1.4 电解液

- 3.2 试验设计及目的

- 3.2.1 单因素试验

- 3.2.2 正交试验

- 3.3 本章小结

- 第四章 数控电解加工过程的仿真研究

- 4.1 直线刃阴极数控电解加工过程的仿真研究

- 4.1.1 有限元分析法

- 4.1.2 加工过程的物理模型

- 4.1.3 加工区域的电场模型

- 4.1.4 ANSYS有限元分析

- 4.2 电解液流场因素对阳极型面的影响分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 渐开线曲面电解加工及精度分析

- 5.1 渐开线曲面电解加工

- 5.1.1 试验工件

- 5.1.2 工件固定与工具阴极位置找正

- 5.1.3 渐开线曲面的电解加工过程

- 5.2 渐开线曲面加工精度分析

- 5.3 渐开线曲面加工质量分析

- 5.3.1 渐开线曲面电解加工表面粗糙度

- 5.3.2 渐开线曲面电解加工表面流痕

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].某细长管类零件深浅槽一次电解加工成型工艺研究[J]. 新技术新工艺 2019(12)

- [2].难加工件复杂型面的高效精密电解加工工艺及装备[J]. 西安工业大学学报 2019(06)

- [3].电极丝前置式射流电解加工仿真及初步实验研究[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(01)

- [4].掩膜电解加工气缸套微造型摩擦性能研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [5].微流控芯片注塑模具的微细电解加工[J]. 电加工与模具 2019(06)

- [6].精密电解加工共性关键技术及其在航空制造中的应用[J]. 电加工与模具 2020(01)

- [7].回转体表面掩膜微细电解加工有限元分析及试验研究[J]. 机械设计 2020(03)

- [8].超声辅助模板电解加工夹具设计及参数优化[J]. 机械制造与自动化 2020(01)

- [9].基于多场耦合模拟的电解加工温度场研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(02)

- [10].基于射流掩膜电解加工不锈钢注塑微结构研究[J]. 广东工业大学学报 2020(03)

- [11].摩擦副表面气膜屏蔽微细电解加工微织构及摩擦性能分析[J]. 中国机械工程 2020(11)

- [12].超声振动辅助电解加工成形规律研究及试验[J]. 现代制造工程 2020(08)

- [13].三维微细电解加工微型腔侧壁缺陷的形成机理与改进机制[J]. 电加工与模具 2020(05)

- [14].难加工件复杂型面的高效精密电解加工工艺及装备[J]. 西安工业大学学报 2018(06)

- [15].难加工件复杂型面的高效精密电解加工工艺及装备[J]. 西安工业大学学报 2019(02)

- [16].难加工件复杂型面的高效精密电解加工工艺及装备[J]. 西安工业大学学报 2019(03)

- [17].难加工件复杂型面的高效精密电解加工工艺及装备[J]. 西安工业大学学报 2019(04)

- [18].控制浅小孔电解加工深度的研究[J]. 现代制造工程 2019(08)

- [19].难加工件复杂型面的高效精密电解加工工艺及装备[J]. 西安工业大学学报 2019(05)

- [20].电解加工新工艺及发展趋势[J]. 机械设计与制造工程 2018(01)

- [21].微细电解加工技术发展现状[J]. 机械制造 2018(04)

- [22].孔的电解加工技术[J]. 机械设计与制造工程 2018(09)

- [23].微细电解加工技术的发展现状[J]. 模具工业 2016(12)

- [24].钛合金整体叶盘叶型精密振动电解加工实验研究[J]. 电加工与模具 2017(02)

- [25].变参数微细电解加工变截面孔的实验研究[J]. 电加工与模具 2017(03)

- [26].旋印电解加工辅助阳极设计和试验研究[J]. 机械制造与自动化 2017(05)

- [27].照相电解加工技术的发展与应用[J]. 航空制造技术 2015(Z2)

- [28].加工电压对微细电解加工凹槽的影响研究[J]. 现代制造工程 2016(01)

- [29].电解加工在航空制造中的应用及发展[J]. 科技创新与应用 2016(06)

- [30].基于电场分析的钛合金电解加工圆孔成形研究[J]. 中国机械工程 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54ee23db21aa934fc3da3624.html