# 一种基于DSP的监测系统研究与开发

### 论文摘要

随着我国水电事业的不断发展,装机容量在电网中的比例越来越大,控制自动化和管理自动化等技术也越来越先进,但是由于现有维护体制的限制,设备维护自动化水平仍然十分低下。在新形式下,如何充分发挥现有发电设备的作用,对设备的检修提出了新的要求。由此,发电设备的状态检修应运而生。状态监测作为状态检修的基础,在设备维护自动化中占有举足轻重的作用。本文从状态监测的现状出发,参考水电厂发电设备的特点,结合DSP和USB2.0的优点,设计开发了一套以Texas公司的TMS320F2812芯片为数字信号处理核心、Cypress公司的CY7C68001芯片为数据传输基础的监测系统。文章首先在分析系统功能要求和性能指标的基础上,提出监测系统的整体构想:要求能同时执行多通道的数据采集,数据处理和传输精度高、速度快,有利于广泛应用;接着,详细论述了系统的硬件实现细节,对DSP的外围电路、ADC模块和USB通信等做了详细的设计,充分考虑了通用性和扩展需要;最后,详细阐释了系统软件在CCS平台下的设计与实现过程,以及数据处理中采用数字滤波和FFT运算对交流信号进行处理的具体方法。在设计中参考了相关公司提供的软件开发包,既利于开发,又便于升级。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 数据采集技术及其研究现状

- 1.3 DSP 技术的研究发展与应用

- 1.4 本文研究的内容和结构

- 2 系统总体设计

- 2.1 系统的理论基础

- 2.2 系统性能指标和功能要求

- 2.3 系统的基本组成

- 3 系统的硬件设计

- 3.1 DSP 芯片的选取

- 3.2 DSP 最小系统研究

- 3.3 CPLD 逻辑电路开发

- 3.4 输入模块

- 3.5 输出模块

- 3.6 USB 通信设计

- 3.7 抗干扰与电磁兼容设计

- 4 系统软件模块设计

- 4.1 开发平台

- 4.2 浮点数的处理

- 4.3 主程序设计

- 4.4 数据采集模块程序设计

- 4.5 数据处理模块程序设计

- 4.6 仿真输出模块程序设计

- 4.7 USB 通信程序

- 5 总结与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].车辆盲区监测系统测试评价方法研究[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [2].带有语音报警功能的输液监测系统的设计[J]. 电子制作 2017(Z1)

- [3].发射台自台监测系统的调幅度校准研究[J]. 西部广播电视 2016(17)

- [4].广播发射机播出自台监测系统的设计与实现[J]. 西部广播电视 2016(16)

- [5].反应堆初次装料中子监测系统的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [6].分布式卫星广播电视安全播出全业务监测系统[J]. 广播电视网络 2020(01)

- [7].智能白蚁监测系统的应用分析[J]. 中华卫生杀虫药械 2020(01)

- [8].机动车区间测速监测系统检测的探讨[J]. 工业计量 2020(03)

- [9].南京市环境空气流动监测系统质量控制的策略研究[J]. 计量与测试技术 2020(07)

- [10].互联网信息监测系统的设计与应用[J]. 中国质量与标准导报 2019(11)

- [11].车辆γ监测系统测量下限优化设计[J]. 核电子学与探测技术 2016(09)

- [12].地下水信息监测系统的分析与设计[J]. 自动化技术与应用 2017(07)

- [13].倾斜监测系统在超高层建筑监测中的应用研究[J]. 经纬天地 2017(03)

- [14].技术监测系统的重要性及应用[J]. 西部广播电视 2016(09)

- [15].维哈柯语网络舆情监测系统的研发[J]. 硅谷 2015(04)

- [16].杂散电流监测系统方案分析[J]. 价值工程 2011(06)

- [17].香港理工大学在第13届中国北京国际科技产业博览会上展出“精密铁路监测系统”[J]. 铁道技术监督 2010(06)

- [18].150kW短波发射机新型监测系统的研制[J]. 广播电视信息 2020(09)

- [19].高山发射台监测系统的设计与应用[J]. 西部广播电视 2019(03)

- [20].一种新型变电站通信电源监测系统的研发[J]. 广西电业 2017(Z1)

- [21].消防安全管理信息监测系统的研究和实现[J]. 计算机工程与应用 2017(18)

- [22].基于单片机的医院输液监测系统[J]. 电脑知识与技术 2017(28)

- [23].移动式船舶漂移监测系统[J]. 港口科技 2017(10)

- [24].发射机播音监测系统[J]. 黑龙江科技信息 2015(17)

- [25].铁路风监测系统改造方案研究[J]. 铁道通信信号 2013(04)

- [26].建立以人群为基础的残疾监测系统,为残疾人事业发展提供基础平台[J]. 人口与发展 2013(02)

- [27].铁路货车倾覆监测系统的研究[J]. 铁道车辆 2012(03)

- [28].关于机动车超速监测系统的计量检定和型式评价的一些问题探讨[J]. 黑龙江科技信息 2012(25)

- [29].天津沿海海洋环境立体监测系统建设初探[J]. 天津航海 2012(04)

- [30].简析GPRS技术在水利监测系统中的应用研究[J]. 中国新技术新产品 2012(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54f24aa0ad9ecb1b0049c865.html