# 近紫外光激发的（氯）硼酸盐发光材料的研究

### 论文摘要

(氯)硼酸盐化合物因其种类多、化学和物理性质稳定以及合成温度低等特点被做为荧光材料基质受到广泛关注。本文选择了Sr2B5O9Cl、LiCaBO3和RSr4（BO3）3 （R=Li, Na）三种（氯）硼酸盐化合物作为基质,使用高温固相法合成了以Eu2+、Ce3+、Mn2+和Tb3+为激活剂的荧光粉,并分析了它们的发光性能:（1） Sr2B5O9Cl:Eu2+在365nm的近紫外激发下呈现出强烈的蓝光发射,随着Eu2+浓度的增加,其发光强度逐渐增加,当其浓度为8%时发光强度达到最大,浓度超过8%时由于浓度猝灭其强度逐渐减弱;用Ca部分或完全取代Sr时其发射峰从424nm红移到450nm。（2） Sr2B5O9Cl:Ce3+在320nm的近紫外光激发下可以发射峰值位于397nm的紫光,随着Ce3+浓度的增加,其发光强度逐渐增强,当其浓度为8%时发光强度达到最大,浓度超过8%时由于浓度猝灭其强度逐渐减弱。荧光粉Sr2B5O9Cl:8%Ce3+, yTb3+可以被320nm的近紫外光激发,在该体系中存在着Ce3+→Tb3+的能量传递,随着y的增加,Tb3+的发光强度逐渐增强,而Ce3+的发射峰强度逐渐减弱;当y=10%时绿光发射强度达到最大值,此后随着y值的增加,Tb3+的发光强度逐渐减弱。（2） LiCaBO3:mCe3+分在357nm近紫外光的激发下可以发射蓝光,随着m值的增加,其发光强度逐渐增强,并在m=2%时达到最大值,进一步增加Ce3+的浓度其发光强度由于浓度猝灭效应逐渐减弱。LiCaBO3:2%Ce3+, nMn2+在357nm的近紫外光激发下可以同时发射蓝光和橘红光,随着n的增加,Mn2+的发光强度逐渐增强,而Ce3+的发光强度逐渐减弱,当n=4%时,红光发射强度达到最大值。（3） RSr4（BO3）3:yTb3+（R=Li, Na）在237nm左右的近紫外光激发下可以发射主波长位于545nm的黄绿光,随着y值的增加,Tb3+的发光强度逐渐增加,在研究的掺杂范围内没有出现浓度猝灭现象。在该体系中存在着Ce3+→Tb3+的能量传递,引入Ce3+可以有效的增强Tb3+的绿光发射。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 稀土三基色荧光灯和白光LED 的共同点

- 1.3 稀土三基色荧光灯用荧光粉的研究进展

- 1.4 白光LED 的发展概况

- 1.4.1 白光LED 的实现方法的比较

- 1.4.2 蓝光芯片激发的光转换材料

- 1.4.3 近紫外芯片激发的光转换材料

- 1.5 本文的工作内容及目的

- 2. 实验方案设计

- 2.1 合成方法

- 2.2 实验方案和步骤

- 2.3 实验试剂及仪器

- 2.4 样品测试

- 3. （氯）硼酸盐基荧光粉的合成及发光性能的研究

- 2B5O9Cl 体系的合成与性能研究'>3.1 Sr2B5O9Cl 体系的合成与性能研究

- 2B5O9Cl:Eu2+发光材料的合成及光谱分析'>3.1.1 Sr2B5O9Cl:Eu2+发光材料的合成及光谱分析

- 2B5O9Cl:Ce3+,Tb3+发光材料的合成及光谱分析'>3.1.2 Sr2B5O9Cl:Ce3+,Tb3+发光材料的合成及光谱分析

- 3 体系的合成与性能研究'>3.2 LiCaBO3体系的合成与性能研究

- 3:Ce3+体系的合成及光谱分析'>3.2.1 LiCaBO3:Ce3+体系的合成及光谱分析

- 3:Ce3+,Mn2+体系的合成及光谱分析'>3.2.2 LiCaBO3:Ce3+,Mn2+体系的合成及光谱分析

- 3:Ce3+, Mn2+体系的色度学分析'>3.2.3 LiCaBO3:Ce3+, Mn2+体系的色度学分析

- 3.2.4 小结

- 4（BO3）3 （R=Li, Na）体系的合成和性能研究'>3.3 RSr4（BO3）3 （R=Li, Na）体系的合成和性能研究

- 4（BO3）3:Ce3+（R=Li, Na）体系的合成及光谱分析'>3.3.1.R Sr4（BO3）3:Ce3+（R=Li, Na）体系的合成及光谱分析

- 4（BO3）3:Tb3+（R=Li, Na）体系的合成及光谱分析'>3.3.2 RSr4（BO3）3:Tb3+（R=Li, Na）体系的合成及光谱分析

- 4（BO3）3:Ce3+,Tb3+（R=Li, Na）体系的合成及光谱分析'>3.3.3 RSr4（BO3）3:Ce3+,Tb3+（R=Li, Na）体系的合成及光谱分析

- 4-x-y（BO3）3:xCe3+,yTb3+（R=Li, Na）体系的色度分析'>3.3.4 R1+x+ySr4-x-y（BO3）3:xCe3+,yTb3+（R=Li, Na）体系的色度分析

- 3.3.5 小结

- 总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].紫外光激发的GaAs表面氧化反应研究[J]. 半导体技术 2008(S1)

- [2].近紫外光激发的单一全发射荧光粉的发光性能(英文)[J]. 发光学报 2013(01)

- [3].近紫外光激发CaLa_(2-x)ZnO_5∶Eu_x的合成和发光性能[J]. 功能材料 2014(05)

- [4].近紫外光激发的颜色可调Sr_2SiO_4:Gd~(3+),Tb~(3+),Eu~(3+)荧光粉的制备及其发光性能研究[J]. 化学与生物工程 2018(10)

- [5].近紫外光激发BaSr_2Si_3O_9∶Eu~(3+)的合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2016(06)

- [6].近紫外光激发的新型蓝色荧光粉YV_xP_(1-x)O_4:Ta~(5+)的合成与发光性能[J]. 中国稀土学报 2013(04)

- [7].Sr_3Al_2O_6:0.05Eu~(3+)荧光粉的制备及光谱性质[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [8].Ge掺杂β-Ga_2O_3晶体的发光性能研究（英文）[J]. 人工晶体学报 2020(08)

- [9].2,4,6-三（α-呋喃乙烯基）-1,3,5-均三嗪的合成及发光性能研究[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [10].农膜用转光剂2,4,6-三(芴烯基)-1,3,5-均三嗪的合成[J]. 湖北农业科学 2016(24)

- [11].Tb~(3+)/Gd~(3+)/Ce~(3+)/Sb~(3+)和Eu~(3+)/Bi~(3+)/Sb~(3+)共掺玻璃的发光性能研究[J]. 化学工程师 2020(03)

- [12].Sm掺杂ZnO QDs的制备及其荧光性能研究[J]. 无机盐工业 2020(08)

- [13].Eu~(3+)掺杂5Li_2O-1Nb_2O_5-5TiO_2发光陶瓷的制备及性能研究[J]. 发光学报 2017(03)

- [14].含铀废水中有机干扰杂质的去除研究[J]. 精细与专用化学品 2015(03)

- [15].紫外光激发纯钛光催化作用对降解能力和体外矿化能力的影响[J]. 中国组织工程研究 2012(08)

- [16].荧光光谱法测定饮料中的日落黄[J]. 分析科学学报 2012(04)

- [17].绿色荧光蛋白在植物上应用研究进展[J]. 北京农业 2010(21)

- [18].福建物构所钛氧团簇能带调控研究取得新进展[J]. 中国粉体工业 2016(02)

- [19].Dy~(3+)单掺及Dy~(3+),Er~(3+)共掺GdVO_4纳米粒子的制备及发光性能的研究[J]. 中国稀土学报 2014(03)

- [20].隐形魔幻墙面[J]. 生意通 2011(02)

- [21].ZnS微米球的制备和发光性能[J]. 桂林电子科技大学学报 2009(03)

- [22].紫外光激发Ce~(3+)掺YVO_4蓝光发射性能研究[J]. 无机材料学报 2014(10)

- [23].近紫外光激发的Ba_3MgSi_2O_8:Eu~(2+),Mn~(2+)全色荧光材料的发光性质研究[J]. 天津理工大学学报 2008(06)

- [24].铈镨共掺杂YAG透明陶瓷的发光性能[J]. 电子元件与材料 2018(03)

- [25].溶胶-凝胶法制备Y_2Zr_2O_7:Tm~(3+)及其发光性能研究[J]. 有色金属科学与工程 2015(01)

- [26].Eu~(3+)掺杂Sr_3RAl_2O_(7.5)(R=Y,Lu)粉末的发光性质[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2015(02)

- [27].CaBPO_5:Dy~(3+)的高温合成及其发光特性[J]. 稀有金属材料与工程 2014(08)

- [28].锰掺杂纳米氧化锌的发光特性[J]. 光子学报 2010(01)

- [29].蓝色荧光材料GdVO_4:Tm~(3+)的燃烧法合成及表征[J]. 化工新型材料 2009(10)

- [30].锡/钐共掺磷酸盐玻璃的可控发光以及能量传递(英文)[J]. 硅酸盐学报 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/550bfda3deb84d3bf40ba52a.html