# 直接染料废水的电化学脱色研究

### 论文摘要

在越南,工业废水对水环境的污染还比较严重。其中,纺织印染行业是污染最严重的行业之一。目前,越南的纺织印染废水处理过程中存在两个主要问题：（1）处理技术不稳定；（2）废水处理后还存在多余染料的颜色,如紫色,靛蓝,粉红连花等。此外,由于废水含有氧化漂白剂,致使废水处理难度增加。现在越南还没有印染废水处理真正有效和经济的方法。由于染料成分结构多样和相对稳定,所以采用传统处理法效率不高。应用电化学法处理印染废水,不仅色度去除效果好,还可以较大地提高废水的可生化性,去除部分COD。此外,电化学法处理技术具有结构紧凑,占地面积小,投资小,系统构造简单,易于实现自动化,污泥量小且不易产生二次污染等优点,越来越受到人们的关注。尤其在印染废水处理方面具有较好的发展前景。本研究以目前越南常用的三种不同结构直接染料（直接黄R、直接大红4BE和直接绿BE染料）模拟废水为处理对象,分别以铁和铝作为阳极,不锈钢作为阴极进行电化学法脱色实验研究。在实验过程中考察了电流密度、初始pH值、染料初始浓度、电化学反应时间、电解质种类和电解质浓度对三种直接染料模拟废水的脱色率和脱色能耗的影响；同时对处理前后的直接染料模拟废水进行紫外——可见吸收光谱分析,考察染料的脱色与COD去除的关系,并进行染料脱色动力学研究。实验结果表明：对于直接黄R染料模拟废水,在染料浓度为50 mg/L、电解质浓度为0.01 mol/L、温度为200C、搅拌速度为600 r/min、反应时间为60 min的实验条件下,以铁为阳极时,电流密度2.083 mA/cm2、初始pH值7.11,用Na2SO4为电解质,脱色率可达92.2%,脱色能耗1.709 kWh/kg染料,COD去除率62.9%；而以NaCl为电解质,脱色率可达92.9%,脱色能耗2.334 kWh/kg染料；以铝为阳极时,电流密度为2.5 mA/cm2、初始pH值为6.76,用Na2SO4为电解质,脱色率为96.1%,脱色能耗2.399 kWh/kg染料,COD去除率为83.6%；以NaCl为电解质,脱色率97.2%,脱色能耗2.797 kWh/kg染料。对于直接大红4BE染料模拟废水,在染料浓度为50 mg/L、电解质浓度为0.01 mol/L、温度为20-C、搅拌速度为600 r/min、反应时间为60 min的实验条件下,以铁为阳极时,电流密度为1.667 mA/cm2、初始pH值为6.54,用Na2SO4为电解质,脱色率达到92.1%,脱色能耗为1.298 kWh/kg染料,COD去除率33.9%；而以NaCl为电解质,脱色率为88.7%,脱色能耗3.146 kWh/kg染料；以铝为阳极时,电流密度为1.25 mA/cm2、初始pH值为6.83,用Na2SO4为电解质,脱色率达94.3%,脱色能耗1.014 kWh/kg染料,COD去除率为79.3%；以NaCl为电解质,脱色率92.8%,脱色能耗0.966 kWh/kg染料。对于直接绿BE染料模拟废水,在染料浓度为50 mg/L、电解质浓度为0.01 mol/L、温度为200C、搅拌速度为600 r/min、反应时间60min的实验条件下,以铁为阳极时,电流密度为3.333 mA/cm2.初始pH值为6.65,用Na2SO4为电解质,脱色率达到90.3%,脱色能耗4.073 kWh/kg染料,COD去除率33.9%；而以NaCl为电解质,脱色率为88.9%,脱色能耗为5.373 kWh/kg染料；以铝为阳极时,电流密度为2.083 mA/cm2、初始pH值为6.54,用Na2SO4为电解质,脱色率达92.2%,脱色能耗1.844 kWh/kg染料,COD去除率71.0%%；以NaCl为电解质,脱色率92.6%,脱色能耗2.16kWh/kg染料。以铁和铝为阳极,各种影响因素对三种直接染料模拟废水的脱色反应速率常数的影响有所不同。直接绿BE染料模拟废水的脱色反应速率常数受电流密度影响不明显。以铁板作为阳极时,初始pH值对三种直接染料模拟废水的脱色反应速率常数的影响大于以铝板作为阳极。染料初始浓度对直接黄R染料模拟废水的脱色反应速率常数的影响比较明显。三种直接染料模拟废水的脱色反应速率常数受两种电解质Na2SO4和NaCl浓度的影响不大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 染料概述

- 1.1.1 染料分类

- 1.1.2 染料的颜色

- 1.1.3 直接染料

- 1.2 印染废水来源和特点

- 1.2.1 印染废水来源

- 1.2.2 印染废水分类及特点

- 1.2.3 越南印染废水的特点

- 1.3 印染废水的处理方法及研究进展

- 1.3.1 物理处理法

- 1.3.2 生物处理法

- 1.3.3 化学处理法

- 1.3.4 电化学处理技术研究现状

- 1.4 主题依据

- 1.5 研究目的与意义

- 1.6 研究内容与技术路线

- 第2章 实验方法

- 2.1 实验染料与化学药品

- 2.2 实验仪器

- 2.3 实验与分析方法

- 第3章 直接黄R染料模拟废水电化学脱色实验研究

- 3.1 铁阳极电化学脱色直接黄R染料模拟废水

- 3.1.1 染料脱色的影响因素

- 3.1.2 脱色与COD去除的关系

- 3.1.3 紫外—可见吸收光谱分析

- 3.2 铝阳极电化学脱色直接黄R染料模拟废水

- 3.2.1 染料脱色的影响因素

- 3.2.2 脱色与COD去除的关系

- 3.2.3 紫外—可见吸收光谱分析

- 3.4 小结

- 第4章 直接大红4BE染料模拟废水电化学脱色实验研究

- 4.1 铁阳极电化学脱色直接大红4BE染料模拟废水

- 4.1.1 染料脱色的影响因素

- 4.1.2 脱色与COD去除的关系

- 4.1.3 紫外—可见吸收光谱分析

- 4.2 铝阳极电化学脱色直接大红4BE染料模拟废水

- 4.2.1 染料脱色的影响因素

- 4.2.2 脱色与COD去除的关系

- 4.2.3 紫外—可见吸收光谱分析

- 4.3 小结

- 第5章 直接绿BE染料模拟废水电化学脱色实验研究

- 5.1 铁阳极电化学脱色直接绿BE染料模拟废水

- 5.1.1 染料脱色的影响因素

- 5.1.2 脱色与COD去除的关系

- 5.1.3 紫外—可见吸收光谱分析

- 5.2 铝阳极电化学脱色直接绿BE染料模拟废水

- 5.2.1 染料脱色的影响因素

- 5.2.2 脱色与COD去除的关系

- 5.2.3 紫外—可见吸收光谱分析

- 5.3 小结

- 第6章 染料电化学脱色动力学研究

- 6.1 电流密度对脱色反应速率常数的影响

- 6.2 初始PH值对脱色反应速率常数的影响

- 6.3 染料初始浓度对脱色反应速率常数的影响

- 6.4 电解质和电解质浓度对脱色反应速率常数的影响

- 2SO4浓度对脱色反应速率常数的影响'>6.4.1 电解质Na2SO4浓度对脱色反应速率常数的影响

- 6.4.2 电解质NaCl浓度对脱色反应速率常数的影响

- 6.5 小结

- 第7章 结论、创新与建议

- 7.1 结论

- 7.2 创新点

- 7.3 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录：攻读博士学位期间论文发表情况

### 相关论文文献

- [1].醋酸丁酸纤维素生产中模拟废水的萃取及工艺优化[J]. 纤维素科学与技术 2020(03)

- [2].可控内循环厌氧反应器处理木薯模拟废水的动力学研究[J]. 水处理技术 2016(11)

- [3].单室微生物电解池处理含镍模拟废水[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [4].钢渣预处理含铬模拟废水的试验研究[J]. 当代化工研究 2016(05)

- [5].单室微生物燃料电池处理含铜模拟废水[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [6].模拟废水中多元酚类降解率的响应面优化[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [7].催化氧化法处理含芳胺模拟废水的研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2011(08)

- [8].絮凝-吸附法高效处理重金属元素模拟废水[J]. 一重技术 2019(05)

- [9].改性橘皮吸附亚甲基蓝模拟废水的性能研究[J]. 工业安全与环保 2017(05)

- [10].细菌和真菌对复合污染模拟废水的处理研究[J]. 矿物岩石地球化学通报 2011(03)

- [11].尾矿吸附模拟废水中磷的初步研究[J]. 环境污染与防治 2008(05)

- [12].络合-吸附方法去除核电厂模拟废水中的钴[J]. 原子能科学技术 2017(03)

- [13].不同金属氧化物阳极组合降解苯酚过程比较分析[J]. 当代化工 2017(10)

- [14].含酚模拟废水电催化氧化实验研究[J]. 节水灌溉 2008(09)

- [15].载体增效絮凝沉淀技术处理模拟废水的实验研究[J]. 工业水处理 2016(12)

- [16].微生物燃料电池处理直接大红模拟废水[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [17].荧光淬灭法测定模拟废水与芹菜中的微量镍[J]. 食品科学 2013(20)

- [18].铁炭微电解处理丙烯腈模拟废水[J]. 环境工程技术学报 2012(01)

- [19].磁芬顿处理酸性黑10B模拟废水的实验研究[J]. 环境科学与技术 2008(09)

- [20].2种染料模拟废水的光催化脱色参数优化[J]. 西安工程大学学报 2020(01)

- [21].催化湿式过氧化氢法处理三氯吡啶酚模拟废水[J]. 环境工程 2014(01)

- [22].CaO_2/Fe~(2+)/H~+体系处理ATMP模拟废水的实验研究[J]. 广州化工 2012(05)

- [23].电化学处理对硝基苯酚模拟废水的研究[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [24].太阳光-Fenton法处理低浓度H-acid模拟废水的实验研究[J]. 环境化学 2010(02)

- [25].电催化氧化法处理酸性藏蓝模拟废水的实验研究[J]. 科技视界 2015(22)

- [26].直接接触式膜蒸馏工艺处理高浓度氨氮模拟废水中操作条件的影响[J]. 环境工程学报 2012(07)

- [27].芬顿氧化印染模拟废水的机理和实验方法研究[J]. 环境保护与循环经济 2008(10)

- [28].稀土离子均相电催化氧化处理含酚模拟废水[J]. 稀土 2011(06)

- [29].高铁酸钾降解活性染料废水的研究[J]. 广东化工 2010(03)

- [30].模拟废水中钯的微生物回收及其对亚甲基蓝的催化特性[J]. 环境科学 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/550f7b544f56c790a05f6db8.html