# 空间相对轨道机动的鲁棒控制

### 论文摘要

空间环境的复杂性导致航天器在进行相对轨道机动时会受到多种形式的摄动作用。本文对近圆参考轨道和椭圆参考轨道的航天器相对运动系统分别设计了相应的鲁棒控制器。本文介绍了航天器相对运动的数学模型,即TH方程和CW方程。在此基础上,分析了相对运动受到的主要摄动作用并给出了地球扁率J2项对系统产生的相对摄动加速度表达式,同时建立了大气阻力和轨道平均角速度摄动之间的关系。对近圆参考轨道航天器相对运动系统,本文分别从参数摄动,加速度摄动以及二次型指标最优三个方面研究了鲁棒控制器的设计问题。首先,考虑到相对运动系统参数即目标航天器的轨道平均角速度在大气阻力作用下产生摄动,本文基于PD状态反馈模型跟踪控制理论,利用特征结构配置方法,选择闭环系统系数矩阵特征值的条件数为性能指标,通过优化该指标求解出鲁棒控制器。数值仿真验证了该控制器的有效性。然后,对于加速度摄动下的相对运动系统,本文将参数化形式的控制器引入到受摄动系统中,得到了误差传递函数的H2范数表达式,通过极小化该表达式求解出扰动抑制的鲁棒控制器。最后,为了使受摄动系统的二次型性能指标达到最优,本文将受摄动系统的最优控制问题转化成了相应的H2控制问题,进一步利用闭环系统系数矩阵的约当标准型将原指标转化成闭环极点和自由参数向量的表达式,通过优化综合性能指标求解出鲁棒最优控制器。在双星平面投影椭圆轨道绕飞编队任务模式中对闭环系统进行了仿真分析。对于椭圆参考轨道航天器相对运动系统,本文将原LPV模型转化成相应的区间系统。进而通过鲁棒特征结构配置的方法设计了控制器。最后,对闭环相对运动系统进行了数值仿真分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 国内外相关领域的研究现状

- 1.2.1 空间相对轨道机动技术的发展

- 1.2.2 相对轨道机动的研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 航天器相对运动模型与摄动分析

- 2.1 引言

- 2.2 相对轨道机动的数学描述

- 2.2.1 坐标系的建立

- 2.2.2 建立动力学模型

- 2.3 空间相对轨道机动摄动分析

- 2.3.1 引力场的非理想性

- 2.3.2 大气阻力影响

- 2.4 本章小结

- 第3章 近圆参考轨道相对运动的鲁棒控制

- 3.1 引言

- 3.2 轨道平均角速度摄动下的鲁棒控制器设计

- 3.2.1 问题描述

- 3.2.2 鲁棒控制器设计

- 3.2.3 控制器求解与仿真分析

- 3.3 地球扁率摄动下的鲁棒控制器设计

- 3.3.1 问题描述

- 3.3.2 干扰抑制鲁棒控制器设计

- 3.3.3 控制器求解与仿真分析

- 3.4 相对加速度摄动下的鲁棒最优控制器设计

- 3.4.1 问题描述

- 3.4.2 鲁棒最优控制器设计

- 3.4.3 数值仿真分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 椭圆参考轨道相对运动的鲁棒控制

- 4.1 引言

- 4.2 相对运动系统控制器设计

- 4.2.1 问题描述

- 4.2.2 控制器设计

- 4.2.3 数值仿真分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于线性协方差分析法的轨道机动精度分析[J]. 计算机仿真 2013(12)

- [2].利用预报误差分布拟合实现卫星历史轨道机动检测的方法[J]. 国防科技大学学报 2020(02)

- [3].不同推力下的非合作空间目标轨道机动检测[J]. 宇航学报 2016(03)

- [4].前沿[J]. 科学之友(上半月) 2020(02)

- [5].航天飞机轨道机动系统可靠性研究[J]. 科学技术与工程 2009(13)

- [6].电动力绳系卫星轨道机动策略研究[J]. 宇航学报 2014(10)

- [7].对地观测卫星有限推力快速轨道机动优化方法[J]. 北京航空航天大学学报 2011(07)

- [8].长五归来 东五升空[J]. 太空探索 2020(02)

- [9].气动-引力辅助轨道机动的拟谱法反馈制导律[J]. 控制工程 2012(03)

- [10].“辉夜姬”月球探测器轨道设计与控制技术(下)[J]. 中国航天 2011(03)

- [11].一种基于广播星历的BDS轨道机动探测方法[J]. 导航定位学报 2015(03)

- [12].剖析X-37B的轨道机动能力[J]. 飞航导弹 2013(07)

- [13].气动-引力辅助轨道机动轨迹优化方法[J]. 西南交通大学学报 2011(01)

- [14].持续推力时间最优轨道机动问题的改进鲁棒算法[J]. 宇航学报 2008(04)

- [15].仅天基测角跟踪的轨道机动WFMHT检测方法[J]. 西北工业大学学报 2018(06)

- [16].美X-37B轨道验证飞行器已变更轨道[J]. 装备指挥技术学院学报 2010(05)

- [17].LVAT-1微推进系统及其在皮/纳卫星上的典型应用[J]. 真空与低温 2019(01)

- [18].基于强跟踪滤波器的机动航天器跟踪定位[J]. 无线电工程 2017(04)

- [19].遗传算法在编队卫星群轨道机动中的应用分析[J]. 北京航空航天大学学报 2009(07)

- [20].航天器轨道机动仿真[J]. 军事运筹与系统工程 2008(01)

- [21].小推力轨道机动最优控制研究[J]. 昆明理工大学学报(理工版) 2008(05)

- [22].飞行器最优机动策略研究方法及进展[J]. 飞行力学 2009(04)

- [23].一种空间飞行器的多目标机动策略模型[J]. 微计算机信息 2009(22)

- [24].GEO卫星轨道机动对BDS NPA阶段的RAIM可用性影响分析[J]. 大地测量与地球动力学 2018(03)

- [25].航天器轨道机动的闭环控制精度分析[J]. 宇航学报 2014(09)

- [26].高超声速技术发展对未来航天装备的影响[J]. 飞航导弹 2014(08)

- [27].星载GNC技术现状及发展浅析[J]. 国际太空 2015(06)

- [28].基于参数优化的脉冲轨道设计[J]. 上海航天 2010(01)

- [29].基于太阳帆的太阳同步轨道转移方案[J]. 西北工业大学学报 2019(06)

- [30].钟差和动力学参数联合约束下的北斗卫星轨道快速确定[J]. 空间科学学报 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5522a16fcfdf30e730a5bd17.html